# 浅析建筑工程桩基础施工论文_王晓敏

摘要：建筑行业在社会主义市场经济下，为占有一席之地，就要将施工质量作为企业管理重点，以先进技术手段，提高工程承载力与使用性能，为建筑行业的发展创造条件。桩基础为基桩与承载平台结构组合成，基桩置于土层结构中，承载平台适用基桩与桩顶间的连接，可以稳定和巩固建筑工程。桩基础又可以分成高承台桩基，低承台桩基，单桩等不同形式，要针对具体情况，结合施工特点选择合适类型，发挥牢固桩基础技术的作用。本文对建筑工程土建施工中桩基础技术的应用情况进行研究，仅供参考。

关键字：筑工程; 土建; 施工中桩; 基础技术;

1、概述

1.1 桩基础技术的定义

随着建筑行业的不断发展，到现如今，已经有啦非常多的施工工艺以及成桩的形式，而且这些工艺以及形式还非常的容易产生变化。我们从桩基施工的整体出发来看，桩的一部分通常会露在地面上方，而还有一部分则会埋在地面的下方。在实际施工中，通常会将桩基施工材料的不同将桩基分成两种，分别是灌注桩以及预制桩。在进行土建工程项目施工建设的过程当中，在施工现场直接浇筑施工形成的桩基就是灌注桩，也就是通过利用桩机导管向着桩基的内部进行浇筑混凝土，在进行灌注桩的施工过程当中，要确保浇筑施工的连续性，这样才能够确保灌注桩具有整体性，保证施工的质量能够符合相关的要求。而预制桩在进行施工的时候，通常情况下桩身的部分都是前期在厂房就已经完成了施工，使用预制桩能够有效的提升土地的承载力，让建筑物能够所具有的耐压性能够得到加大的提升。对于建筑工程项目而言，桩基的重要性不言而喻，因此，在进行桩基施工的过程当中，通过对于先进施工技术的应用来提升桩基的质量，从而达到提升整个建筑工程项目质量的目的。

1.2桩基础技术的特点

（1）有着较强的竖向荷载力。桩基技术有着比较强的群桩承载力，尤其是对于楼层较高的建筑物，能够有效的承载建筑物所产生的竖向荷载力，这就说明桩基础技术有着比较好的竖向单桩刚性，尤其是在荷载力以及桩基其自身重量的作用下，这种地基通常情况下不会出现沉降不均匀的问题，使得建筑物能够有着更强的稳定性。（2）有着较强的单桩侧向刚度。通过对于桩基础技术的应用，能够有效的提升建筑物的抗震性能，因为在自然因素的影响下，就会出现力矩荷载或者是水平荷载，使得建筑物有着较强的抵抗力。（3）具有较强的抗压性以及抗拔承载力。在土建工程项目的施工建设过程当中，通过应用桩基技术，就可以桩身穿透软土层，抵达基岩上，这样一来，就能够大大的提升建筑物的稳定性，尤其是当发生地震或者其他一些自然灾害的时候，就算是土层发生沉降，也不会对桩基产生较大的损坏，从而能够抵挡自然灾害所带来的破坏。

2、建筑工程建设中桩基础应用的相关重要技术

2.1灌注桩与预制桩的基础应用研究

在目前的建筑施工中，灌注桩的使用较为普遍，这是由于灌注桩这种基桩的设计施工难度较低，能够在施工的现场应用相应的钻孔设备首先进行钻孔，并且根据在其中放入需要应用的特殊桩基钢材，在做好调整之后，应用混凝土在其中进行浇筑。这种施工的方式能够迅速地完成施工中需要建设的桩基工作，然而由于作业的粗放性，其中需要应用各种材料数量较多，因此所具有的性价比相对较低。在预制桩的施工中，可以根据施工的需求，准确地选择材料进行桩基的预制，应用这种方式能够有效地降低施工中材料的应用数量。然而，预制桩需要应用较长的施工周期，对于施工速度有所要求的工程建设应用这种方式，会导致施工时间的增加。同时，在施工中应用预制桩的施工方式，也会对技术应用的难度有所提升，需要设计人员以及施工人员在工作中应用更多的精力。需要根据建筑工程整体的建设应用需求，以及建筑的建设整体状况，对其中桩基的选择进行关注，选择合适的方式展开工程的建设工作。

2.2选择合适桩基础类型

建筑工程土建施工时，要选择合适桩基础类型，才能起到理想的效果，而且能降低成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据因地制宜原则，评估选择何种桩基础技术，分析施工环境土壤及水文等情况，以此为根据选择合适桩基础类型，施工时要评估此地质结构是否会发生自然灾害，分析周边建筑和地下管道是否会对施工造成不良影响，以此提高整体作业的工程质量。

2.3施工要符合设计的要求

工程设计要求有对工程桩的管理和对施工进度的分析，其中桩基础施工技术在施工前期就已经开始，对后续工程具有重要的影响，也是整体工程建筑的基础工作。所以，加强对工程合理判断，可以更好的控制工程的施工进度。

3、高层建筑施工中桩基础施工质控措施

3.1做好施工前的准备工作

在进行桩基础施工前，施工单位需要安排专人对工程项目所处地区的周围环境以及建筑结构等做详细勘察，对施工区域地表下的管线管道分布情况做加深入调研，在此基础上设计施工方案，有效避开一些不利因素。同时，施工前要对长期进行清理，并根据工程的具体地形地质情况来选择确定相应的桩基础类型，确保工程施工质量。除此之外，施工单位还需组织专人做好放线等工作，仔细检查确定各轴线，对桩基础施工中的水准点进行保护，确保后续施工能顺利、有效进行。

3.2做好施工中的质量控制

在钻孔施工中，首先要组织技术人员复核桩的标高、桩的位置等重要参数，避免出现错误 ；其次是对孔径、孔深以及清孔后的沉浆密度、沉渣厚度等进行检测，同时结合工程设计检查桩的持力层深入，确保持力层深度达到设计要求。在钻孔施工中，施工人员还需做好桩基承载力的检测与控制工作。在检测时，根据具体的桩基类型选择相应检测方式以保证检测结果的科学性与准确性。如对于设计等级为甲级、一级，或地质条件复杂、桩施工质量可靠性低的桩基，可采用静载荷试验对单桩的承载力进行检测。在沉桩施工中，采用分节连接的方式展开沉桩施工工作，在逐渐沉入过程中采用补结合的方式对桩基进行防护、处理。

3.3做好桩基础施工中防护工作

在进行建筑工程项目的施工建设过程当中，地基的开挖建设时每一项工程当中都必不可少的工作，但是在进行地基开挖施工的过程当中，不可避免的就会对于周围的环境以及建筑的结构产生一定的不良影响，而为了能够尽量减少对于周边的影响，在进行地基的施工建设过程当中，对于支护技术的应用则变得非常重要，而要应用支护技术，第一点就是要依据相关参数计算得来的结果，不断的进行对支护方法的优化，最终选用一种最为适合的支护方式。第二，在进行施工的过程当中，需要选择安全性高、具有一定科学性的地基开挖方法，避免在进行挖掘的过程当中土层出现坍塌，给施工人员的生命安全带来威胁。

4、结语

通过以上对桩基础技术应用范围、具体应用情况的分析，可以发现，了解桩基础施工技术内容，能利于桩基础施工技术的发展，分析技术优势，可以提高工程施工的应用效果与质量，进而确保我国建筑行业实现可持续发展。随着人们对高层建筑需求的增加，桩基础技术应用优势也越来越显著，桩基础技术会直接影响到建筑的稳定性，随着桩基础技术的不断完善，也能减少桩基础技术对施工产生的不良影响，加强现场勘查和检验，加强建筑工程的审核，选择合适桩基础技术，及时发现问题并解决，有效完善桩基础技术。

参考文献：

[1]王洪明.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用分析[J].民营科技,2018,( 12) : 166．

[2]沈艳扬.浅谈建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].江西建材,2017,( 09) : 101-104．

[3]韩存义.建筑工程土建施工中桩基础技术要点[J].建材与装饰,2019（35）：6-7.

论文作者:王晓敏

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bdf273259d5b9ad88ce8ff9.html