# 建筑幕墙工程监理的控制要点浅析论文_谢哲顺

浙江江南工程管理股份有限公司 浙江省杭州市 310013

摘要：伴随着时代的快速进步与建筑行业的蓬勃发展，推动更多新技术应用。建筑幕墙作为一种全新的装饰性结构，提高了建筑物的美观度。幕墙工程施工是一项复杂的过程，涉及到材料的保护、工序的安排以及工艺技术的合理化应用，任何一个环节的纰漏都可能影响幕墙工程施工质量。本文从工程监理角度出发分析了建筑幕墙工程监理关键点以及技术要点。

关键词：建筑幕墙；工程监理；关键环节；技术要点

1、幕墙建设前期准备监理的关键环节

1.1、招标与合同签订

幕墙工程施工质量一直没能获得显著的改善，其中一个重要原因就是在施工准备阶段忽视监督检查工作，在进入施工阶段前进入监督检查工作，不但容易导致幕墙工程设计诸多缺陷产生，也易使其疏于工程招投标和合同签订的工作开展，很难对实际施工和安装进行适当的监督管理。在这方面，当承包单位承包工程后，监理单位应进行相关的招标和监督。通过起草、修订和商讨幕墙工程招投标和合同文件的监督，可以充分了解业主的想法和需求、建造人员和设计意图以及幕墙工程施工要求标准，对项目的独特性、形式规模、工艺改造也有了进一步的了解，从而为下一阶段的监管工作提供必要的参考价值。

1.2、细化设计方案

标准的项目招投标设计只是一个程序，想要真正付诸实践，就有必要对设计方案进行整体把关、整体细化。一方面，必须严格审核幕墙的设计方案以及听取相关专家的技术评估结果，并以此总结经验教训作为对设计方案的建议，以不断优化方案设计和明显改善设计深度为监管方向;另一方面，深化施工图纸之后更应进行严格审查，将建筑设计和施工细节，以及施工组织作为审查的重中之重。

1.3、性能试验与足尺试件设计方面

幕墙足尺试件的设计，以及抗风压、水密和平面内变形等性能试验，不仅能够全面验证幕墙设计，也是试制与安装样板的过程。一方面要对幕墙性能是否符合预期设计标准进行检验，另一方面，要对幕墙的构造设计是否具备加工制作、施工安装等工艺性能进行检验。该阶段的监理关键在于，要通过对主要受力构件、固定和可开启部位等因素进行综合考虑，明确最不利、完整的足尺试件结构单元，以此来对幕墙性能与工艺等方面的深化设计是否成功进行验证。

1.4、强化施工方案以及材料的审核

对施工组织方案进行全方位审核，包括方案的合理性、安全度、进度安排、工序安排等，正式施工前要制定工程施工应急预案，利用该预案来解决施工中可能出现的问题。积极检查每个专项项目的方案，分析方案的合理性。原材料与机械设备是幕墙工程施工必不可少的辅助元素，必须强化对施工原材料的质地检查，例如:板材的耐久度、防腐性等，严格依照设计图纸、技术规程等来审核原材料质量，以此来保证材料达到规定标准。

2、幕墙施工阶段监理的关键点

2.1测量放线精准性校验

测量放线是幕墙工程施工的最基础、关键环节，测量方向的精准性从根本上决定着幕墙工程施工质量。所以，幕墙工程监理必须优先从基础环节入手。首先，要选定优良的测量放线外部环境，其所处环境的最大风力要在3级以下;其次，要反复测量、反复修正数据，将一切干扰性因素，例如:风力因素、光线因素等考虑在内，最大程度上控制测量误差;最后，保证建筑主体结构与测量放线的有效配合，而且需要科学掌控施工工序，需要自地面逐渐向上推进，逐步标高，以此来集中减少误差，提高测量放线的精准度。

2.2、幕墙系统构造节点施工方面

（1）横梁与立柱连接节点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在确保连接紧固件承载力的前提下，应采取有效的防摩擦造成措施，以充分适应温度变化过程中构建热胀冷缩的实际需求，注重连接处的防水设计，进而全面适应幕墙系统排水通路设计方面的标准需求；（2）面板与开启窗安装节点。一方面，在固定玻璃幕墙面板时，施工人员通常都比较注重固定点的间距，而常常忽略连接紧固构造方面的各种细节。对此，相关监理工作人员应加强对连接固定方面的细节监理，有效避免出现面板固定实效与脱落等问题。另一方面，作为幕墙着最容易出现质量安全问题的环节，开启窗的监理重点在于，锁固点与抗风压试验过程中锁固点数量的一致性，开启窗安装与试验样板是否相适应，以此来保障使用安全。同时，还要结合幕墙开启窗的使用年限，以及具体启闭的频繁程度，明确相关设计标准，并通过反复试验来确保开启窗的使用耐久性。

2.3、隐蔽工程施工监督方面

（1）幕墙与主体结构的连接。钢连接件和预埋件在进行连接过程中，应注重焊缝的尺寸与质量，并做好防腐处理。而钢连接件在与铝合金进行连接时，应实施相应的绝缘措施，以此来避免出现双金属腐蚀的现象；（2）防火与防烟封堵方面的构造。对幕墙楼层来讲，在进行防火封堵时，必须要采用符合耐火标准规范的材料，并实施科学合理的防火密封措施。同时，火灾中的烟气毒害往往都会造成大量伤亡，对此，监理单位应严格要求其施工单位运用阻燃型的中密封胶来实现防火密封目的，不断增强防烟效果；（3）防雷构造。对于一些采用金属框架来支撑结构的大型建筑幕墙，必须要制定出科学有效的防雷措施。可以采用柔性导线来连通幕墙上、下立柱，进而形成有效的防雷体系，同时，单元式幕墙的各个板块也要做好与主体结构防雷体系间的连接，并对连接进行防腐处理。

3、竣工验收检查

第一，幕墙图纸应完成检验是否与建筑的现状相配合，而不是原来的设计图纸，应与竣工验收是一致的。如果原设计变更程度较轻，在这种情况下，能够将原始设计图纸以及改变的文件和有关接收信息同时作为验收材料。第二，必须把重点放在幕墙验收说明书上。其内容不仅应包括幕墙工程的应用程序、设计使用寿命和所依据的规范，以及结构特点和性能的主要参数，也应包括使用的注意事项，维护措施、保养内容和承包商责任担保方面。监理单位应督促设计、施工单位提交相关符合规定的标准规范材料。

4、建筑幕墙质量常见问题

4.1、材料质量

幕墙工程对于材料的质量控制也是重点，建筑工程中的幕墙结构材料应当使用大厂生产的合格产品，而在实际工程中，会出现把控不严，导致使用的材料达不到设计及规范要求，如材料的厚度不足，把手部位和窗撑部位质量达不到要求，使用的玻璃没有按照设计文件进行选材等。

4.2、施工安装

建筑幕墙的安装十分重要，通常在施工时可能出现以下问题：（1）窗子的把手安装不符合要求。（2）对于一些事先钻好的螺丝孔，在施工时没有及时注入耐候胶、窗框的拼缝位置处没有打入密封胶等。（3）幕墙的隐框玻璃幕墙压条过小过薄或间距过大，在幕墙承受风压时隐框玻璃幕墙压条产生变形被拔出或脱落，导致整个面板的脱落。（4）立柱、横梁安装时施工人员贪图方便，固定连接处只用一个螺丝连接，在较大风压下，会引起幕墙单元的整体滑移和铝合金型材的较大变形，造成幕墙螺丝松动影响使用。

5、结束语

幕墙工程施工是一个复杂的过程，其中涉及到多道工序、多项技术的把握与运用，必须强化幕墙工程施工管理，加强幕墙施工监理，明确每个环节的质量标准，严格依照这一标准来进行施工监管，从工程监理的关键点出发，强化管理监督，同时，也要重视先进技术的运用，以此来确保幕墙工程施工质量。

参考文献

[1]刘显福.企业会计核算中的规范化管理措施分析.知识经济,2019(10).

[2]张艳峰.企业会计核算中的成本核算问题探析.知识经济,2019(20).

[3]芮小牛．干挂石材幕墙工程施工的质量监理．中国招标，2019(18).

[4]周文化.高层建筑(混凝土结构)施工阶段监理质量控制要点.湖南科技学院学报,2019(15).

论文作者:谢哲顺

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bebb3b2282ce07fdb7a4271.html