# 综采工作面过断层采煤方法与顶板管理的研究论文_郭明光

山西三元福达煤业有限公司 046308

摘要：煤炭工业作为一种特殊的最基本资源，由于其不可再生的性质，得到了国家高度重视和开发利用。在综采工作面过程中，采煤方法和顶板管理的有机结合可以有效地为采煤提供动力和技术支持。为解决断层采煤的安全问题，通过对综采工作面断层的分析和研究，提出有效措施，加强顶板管理，促进我国煤矿工业的发展。

关键词：综采工作；采煤方法；顶板管理；策略

前言

为了提高采煤的工作效率，有必要根据煤矿的地质条件和施工企业的实际工作情况来选择科学合理的采煤方法，注意施工安全管理，采煤过程中才会取得更好的效果。除经济利益外，还为相关员工创造了安全便捷的工作环境。

1采煤工作面过断层开采技术措施的应用要点

1.1调整工作面方向与角度

采煤工作面过断层时，工作面的方向以及与断层线的夹角都会对开采作业产生影响，当工作面与断层线夹角过小或平行时，就可能导致断层在工作面的大面积暴露，增加顶板维护难度及安全隐患。因此，在采煤工作面过断层时，应结合对断层线的勘察结果，适当调整方向，使与断层线之间能够保持合理的夹角，以控制断层暴露所带来的问题。同时，为了避免工作面过断层时间过长所带来的其他隐患因素，还需要将工作面与断层线间的夹角控制在适度的范围内，如顶板稳定性较好时，夹角控制在20°到30°之间较为适宜，如顶板稳定性较差，则需要将夹角增大到30°到45°，具体的角度还需要煤矿企业根据实际条件科学确定。

1.2液压支架技术的应用

液压支架技术是煤矿开采中较为可靠的一种支护技术，能够有效地实现对工作面矿山压力的控制。断层地质结构容易失稳，工作面压力控制则非常关键。在工作面过断层时，需要控制好液压支架的俯仰角，通常俯仰角度要控制在10°-16°之间，当工作面需要在断层处向上推进时，可采取挑顶或卧底措施，同时提前让液压支架缓斜向上移动。当工作面在断层处平推或向下推进时，则只能采取卧底措施，同时让液压支架依据预设的合理角度向下移动，以顺利完成断层区域的工作面推进。

1.3工作面过断层的岩石处理技术

工作面经过断层时的岩石处理也会对开采作业产生影响，一般岩石处理技术方法的选择需要以岩石硬度系数为依据。对于硬度系数低于4的普通岩石，只需要使用采煤机加以截割即可。对于硬度高于4的岩石，主要使用打眼放炮的方法进行处理，操作时需要充分考虑断层结构的地质稳定性特征，合理选择打眼位置、角度、深度、装药量，一般大眼深度都较浅，装药量较少，以此表面对液压支架或地层结构的破坏。

1.4过陷落柱过程

使用控制爆破方法，同时使用采煤机将煤矸石清除，将工作面陷落柱范围中的高度尽量减小，高度保持在可以通过机械设备的最小限度，这样既可以保持支架的灵活性，同时也可以降低煤矸石的开采量。在陷落柱地段和工作范围内的连接处，也要控制好采高的长度标准，确保支架和输送机可以相互协同应用，提高综采工作面的施工效率。

1.5过褶皱地带的方式

主要是利用采煤机的下切或者留底、割顶的作用，促使顶板表面形成较为缓和的曲面，为采掘设备的进出提供足够的空间。当褶皱的幅度大时，将工作面地进行方向和背向斜轴保持垂直状态，在运行的过程中，工作面中的煤岩壁方向还要有一定的起伏度，有助于液压支柱可以持续作业。

2采煤工作面过断层开采技术措施的应用要点

2.1调整工作面方向与角度

采煤工作面过断层时，工作面的方向以及与断层线的夹角都会对开采作业产生影响，当工作面与断层线夹角过小或平行时，就可能导致断层在工作面的大面积暴露，增加顶板维护难度及安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在采煤工作面过断层时，应结合对断层线的勘察结果，适当调整工作面的方向，使之与断层线之间能够保持合理的夹角，以控制断层暴露所带来的问题。同时，为了避免工作面过断层时间过长所带来的其他隐患因素，还需要将工作面与断层线间的夹角控制在适度的范围内，如顶板稳定性较好时，夹角控制在20°到30°之间较为适宜，如顶板稳定性较差，则需要将夹角增大到30°到45°，具体的角度还需要煤矿企业根据实际条件科学确定。

2.2液压支架技术的应用

液压支架技术是煤矿开采中较为可靠的一种支护技术，能够有效地实现对工作面矿山压力的控制。断层地质结构容易失稳，工作面压力控制则非常关键。在工作面过断层时，需要控制好液压支架的俯仰角，通常俯仰角度要控制在10°-16°之间，当工作面需要在断层处向上推进时，可采取挑顶或卧底措施，同时提前让液压支架缓斜向上移动。当工作面在断层处平推或向下推进时，则只能采取卧底措施，同时让液压支架依据预设的合理角度向下移动，以顺利完成断层区域的工作面推进。

2.3工作面过断层的岩石处理技术

工作面经过断层时的岩石处理也会对开采作业产生影响，一般岩石处理技术方法的选择需要以岩石硬度系数为依据。对于硬度系数低于4的普通岩石，只需要使用采煤机加以截割即可。对于硬度系数高于4的岩石，其使用打眼放炮的方法进行处理，操作时需要充分考虑断层结构的地质稳定性特征，合理选择打眼位置、角度、深度、装药量，大眼深度都较浅，装药量少，这样才不会让表面对液压支架或地层结构造成破坏。

2.4提高工作人员的安全意识

工作人员的安全素质包括了安全价值观念、水平和经验、安全生产思想、劳动组织纪律以及安全生产知识等。提高工作人员的安全素质，是加强顶板管理的根本措施。煤矿行业的员工流动性很大，安全生产的技术、知识以及经验明显不足，工人整体欠缺安全素质。应该采取相关措施，加强员工的劳动纪律以及生产技术能力，提高安全知识的水平，使其具备良好的劳动纪律性以及过硬的技术能力。

2.5加强采掘工作面稳定煤层的顶板管理

在对采掘工作面稳定煤层顶板的管理工作中，要严格按照国家的相关要求，落实好三项工作内容，切实握好支柱、支设这两个质量以及泵站压力、二次补液的环节。

2.6落实生产责任制度

生产责任制度在顶板管理中发挥着规范和约束的作用。煤矿采掘工作面顶板管理时，积极落实生产责任制度，同时安排好管理人员的工作，将责任制度应用到实处，严格分配好生产中的责任内容。顶板管理的日常工作中，生产责任制度的效果非常明显，控制好工作面生产的各项环节，实行有效的监督、检查，及时发现工作面顶板中的风险因素，一旦发现问题，要立即上报。煤矿采掘工作面顶板实施方案后，必须在生产责任制度下实施，期间不能随意更改顶板管理方案，以免引起安全事故。

结语

在采煤过程中，由于顶板条件的不断变化，特别是由于综采面的广泛机械化导致经常发生顶板事故，造成非常严重的煤矿安全。顶板管理的影响成为煤矿开采中的重要任务。在煤矿现场管理中，重要的是加强综采工作面的顶板管理，以实现安全，高效率。断层施工这一阶段风险系数高，却有十分重要，一旦发生事故，后果非常严重。因此，为了提高采煤工作面过断层施工的安全，应强化员工安全技术方面的培训，提高工作人员的责任意识才能够保证施工安全。

参考文献：

[1]崔文祥，符如康，王利伟，等.煤矿综采工作面安全高效回撤装备关键技术研究与应用［J］.煤矿机械，2015（9）：91-92.

[2]窦允溪.综采工作面过断层开采技术探讨［J］.化工管理，2015（21）：121.

[3]代瑞钢.仰俯斜回采技术在综采工作面过断层中应用实践[J].山东煤炭科技，2018（2）：11-12.

[4]罗建明.煤矿采掘工作面顶板管理的探讨[J].内蒙古煤炭经济，2014（6）.

论文作者:郭明光

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bec84a1b4930fd42b8b6c4e.html