# 市政给排水工程施工与管理工作中GIS技术的应用论文_蒋晓丽

中山公用工程有限公司 528400

摘要:在当下市政给排水工程建设不断加快、给排水管理工作不断改革的新形势下，探寻一种能够有效提升市政给排水工程施工及管理水平的先进信息技术就显得尤为重要。而GIS技术，即地理信息系统由于其分析能力及空间数据管理功能极其强大，故被大范围使用于西方先进国家的城市排水工程施工和管理工作之中。本文首先对GIS技术及其优势进行了论述，并探讨了我国市政给排水工程施工与管理工作中GIS技术的应用，可供参考。

关键词:市政给排水；管理；GIS技术

当下工程建设不断加快，特别是房屋改造和道路建设等工程项目建设范围日益扩大的新时代背景下，人们对市政给排水工程的管理、施工和养护的要求也越来越高。而以往主要是借助纸质资料进行手工管理，如图纸档案、文字档案等，其不仅无法实现快速更新，而且更新工作量非常巨大，根本无法迎合新时代下市政给排水工程发展的需求。此时，GIS技术便应运而生，其可以使市政给排水工程施工和管理工作实现智能化、可视化和信息化。因此，对市政给排水工程施工与管理工作中GIS技术的应用进行探讨具有极其重要的现实意义。

1. GIS技术及其优势

GIS技术又名地理信息系统，其牵涉到几何学、地理学以及计算机科学等诸多学科领域，属于一门综合性的新型技术。GIS技术主要通过整合地理数据、计算机软件、硬件通译系统管理人员，从而实现高效保存、操作、采集、显示、更新以及分析任一形式的地理信息[1]。GIS技术的优势主要表现在如下几方面：第一，GIS技术可以实现管理的快速决策以及信息的快速使用。由于GIS的综合能力及信息检索功能非常强悍，所以，其可以最大限度的缩短管理部门的决策时间，实现信息的快速使用。第二，GIS技术具有多元化的信息获取渠道。GIS技术可利用各种方式，如测量、遥感以及GPS等来采集数据源。第三，GIS技术具备较强的空间分析能力。GIS技术可以对空间信息进行多种复杂的空间计算，实现叠加分析多元化的地理信息以及双向查询属性和图形，从而使人们能够更好的掌握空间实体的关系及其空间分布特点。第四，GIS技术的工作形式比较直观。GIS技术可以将处理对象的特点及空间分布等直观的体现出来，而且可以依据客户的需求输出各种各样的数字化产品，如专题地图、多媒体信息、文字报告以及电子地图等。第五，GIS技术具有广阔的使用空间。因为GIS技术可以实现对空间数据及属性数据的综合分析与应用，所以，其可以适用于任何需要分析功能及空间查询功能的领域，尤其是市政给排水管网管理及水资源开发查找等领域[2]。

2.市政给排水工程施工与管理工作中GIS技术的应用

2.1管网应急预警系统

市政给排水管网不可避免的会因各种因素而出现一定程度的损坏，所以，为了确保市政给排水正常、安全的运行，则必须在第一时间内正确的将事故点部位查找出来，快速调度好阀门，使维修时间实现最大限度的缩短，最大限度的缩短停水区范围、最大限度的减少阀门关闭问题，即阀门应急预警问题[3]。

以往都是由工程技术人员通过描绘图纸来处理阀门应急预警问题，可是由于市政给排水工程存在着诸多的图纸，通常无法将管网拓扑结构信息快速、正确、全面的展现出来，这样不但会造成物力及人力的巨大浪费，而且还极易导致错误决策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而如果在应急预警系统中采用GIS技术，在管网某位置出现爆炸现象时，市政给排水部门和自来水公司在接到用户电话反映时，系统的工作人员就可以依据用户提供的信息，利用随管网地图和属性数据库中有关图档的查找来对爆管的管材、编号、部位、直径以及铺设时间等信息进行准确的确定，最后再结合运作阀门的调度程序，制定出最佳的阀门调度预案，并打印出资料再递交给施工人员，这样就可以将相关的材料快速、精准的准备好，开始进行现场抢修施工。

2.2管理水资源、分析水质污染状况

GIS技术不仅可以实现准确的管理市政给排水工程现场的地形、水文以及土地使用等环境数据，而且可以将以上环境数据与相关的应用程序一一对应在一起，以便更好的分析复杂的水资源问题。

在分析与评估地区水体质量现状的过程中，我们可以结合水体其监测断上所采集到的信息来客观、全面评估整个地区水体污染状况，从而将地区的水污染空间分布情况和污染程度等信息准确的体现出来，以便为决策人员提供决策依据。借助GIS技术的空间分析功能，如叠加分析，可以将地区内的水体污染程度图和水体分布图等充分体现出来；之后再通过分析缓冲区，即可对图上要素是否临近或是包含进行判定，譬如，可将水体污染源的影响范围体现出来；同时也可以通过分析路径来掌握废水的流向。

将GIS技术应用于市政给排水管网的信息管理系统之中，可以使给排水管网无法提供有效信息和管理滞后等不足之处得到有效的弥补。构建基于GIS技术的市政给排水管网信息管理系统，不仅可以使市政给排水管理实现自动化，而且可以使城市管线布局实现最大限度的优化，使资金浪费降到最小化。基于GIS技术的市政给排水管网信息管理系统主要包括如下几部分：查询模块、视图模块、计算模块、安全功能模块、空间分析模块、帮助功能模块、信息输出模块、统计事故处理模块、信息输出模块以及数据管理模块等[4]。这一系统可以从庞大的数据库中将所需要的管网信息快速、精准查找出来，而且可以实现定性、定量的分析市政给排水管理运作状况，从而使工作人员的工作效率实现最大限度的提升。除此之外，通过构建图文数据库，除了能够为日常管理与维护资料提供便利外，还可以确保管网数据的现势性，使系统的改扩建工作实现最大限度的优化。最后，此系统还可以实现对市政给排水管网事故的快速精准分析，从而编制出最佳的处理预案。

2.3管理设施资产

利用GIS技术，可实现对市政给排水工程设施资产的准确、实时管理，主要表现在如下几方面：第一，利用GIS技术，可以将市政给排水设施资产的地理空间信息和有关信息实时、准确的反映出来，便于管理人员更好的了解市政给排水设施基本情况。第二，将GIS技术应用于市政给排水系统数据模型及数据库的构建中，可以完整的模拟出市政给排水系统，从而做到空间可视化信息管理市政给排水的设备及设施。第三，将GIS技术与市政给排水运作监管、用户接管报装以及设备巡查养护等系统结合起来，可以准确的掌握给排水设施实时运行状况，做到动态管理各项市政给排水设施资产。第四，利用GIS技术来统计分析市政给排水设施资产情况，并在此基础上绘制出相应的设施专题图，可以为管理市政给排水设施的运作、规划建设市政给排水设施以及评估市政给排水设施资产提供可靠的管理决策根据。第五，利用GIS技术，可以使市政给排水设施数据维护更新和管理模式实现进一步的优化，使市政给排水系统的竣工测量、数据管理、数据录入、信息发布以及信息使用的管理流程实现信息化与自动化，使传统市政折戟沉沙系统数据资料的管理模式实现本质上的改变。

3.结语

总而言之，市政给排水工程是保证城市正常运行、优化生态环境的基础，是一个城市的重要脉搏，如同一个城市的生命线。将GIS技术应用于市政给排水工程的施工及管理中，可以使市政给排水工程的决策水平及管理水平实现最大限度的提升，保证社会经济建设的健康、稳定发展。

参考文献:

[1]陈迪嘉，王欢.GIS在城市排水中的应用[J].市政公用建设，2013（23）

[2]王荣和.应用ObjectARX开发给水管网GIS系统[J].工业用水与废水，2012（31）

[3]李国良，周伟伟.浅析GIS在城市排水管网系统中的应用[J].城市建设理论研究：电子版，2014（7）

[4]陈晏.GIS在城市给水排水中的应用研究[J].建材发展导向：下，2016（14）

论文作者:蒋晓丽

论文发表刊物:《防护工程》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c0e4a038c8d4474b1be39f8.html