# 防弧防晒圈可行性研究论文_许朝萍,陈明刚,张宇红

（铜仁供电局 贵州铜仁 554300）

摘要：电力一线员工经常从事室外工作，以人为本，关爱生命是我们安全工作的核心理念，为保障员工职业健康，冬季防寒、夏季防晒是我们急需解决的问题，本文就针对室外作业人员的夏季防晒问题进行研究探讨，研发出一种能安装在安全帽上的防弧防晒设备，有效解决作业人员夏季眼睛、脸部、颈部的强紫外线照射。

关键词：防弧；防晒；措施；研究

一、紫外线对一线作业人员存在的问题

紫外线是电磁波谱中波长从0．01—0．40微米辐射的总称。紫外线的波长愈短，对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮，中波则可进入真皮。在炎热的夏季，太阳光所含有的紫外线对人体的照射是难以避免的。过量的日光紫外线照射可对人体的皮肤、眼睛、免疫系统等造成伤害。紫外线能破坏人体皮肤细胞，导致皱纹、色斑，使皮肤未老先衰，严重时产生日光性皮炎及晒伤，或皮肤和黏膜的日光性角化症，引起癌变。眼睛是紫外线的敏感器官，紫外线能对晶状体造成损伤，是老年性白内障致病因素之一。在骄阳似火的夏季，上午10时至下午3时，阳光中的紫外线强度最强，室外活动应避开这段时间，以免紫外线对人体的伤害，但电力行业的室外抢修、检修、室外设备的巡视检查、运行维护各等工作需要这个时间点进行，作业人员夏季在强烈日光的照射下，会造成裸露肌肤发炎和灼伤，因此如何解决一线作业人员的防晒问题很重要。传统的防晒方法有带遮阳帽、草帽或打遮阳伞，但这对于一线作业人员均不满足安全工作要求，目前使用的安全帽没有防晒功能，在电力行业也会存在电弧伤害，目前也没有安全帽具有此功能。

二、加强一线作业人员防弧防晒的有效措施

针对上述情况，我们研制开发出一款防弧防晒圈，一是可以有效的和国内市场上的多种型号安全帽紧密配合使用，即将该产品佩戴在安全帽上，即保存了安全帽固有的功能，又能防止佩戴者的脸部和颈部受到太阳光的照射，以及强烈紫外线对人眼的伤害，同时也具有优异的防电弧性能。（电弧是电流通过电离空气的通道产生的放电现象，一般持续时间少于1秒，核心温度达摄氏20，000度，有极高的辐射能，具有爆炸性）。本产品采用国内外先进技术材料，两侧为ABS树脂（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物），前端为聚碳酸酯，既具有阻燃绝缘功能，又可达到透明效果，不遮挡视线，且符合ASTM F2621/ASTM F2178标准要求。本产品通过卡扣与普通安全帽配合使用，操作简便，易于装拆，至少三处卡扣便于固定。本产品通过防紫外线测试：两侧NUV=0.0152%，EFUV=0.7533%；中间NUV=0.0110%，EFUV=0.4725%。电弧热防护性能测试：ATPV=8.7cal/cm²。

此产品于7月研发制作成功，8月至9月在铜仁供电局输电管理所、变电管理所检修班、高压实验班、城区分局抢修班试用，能有效防止夏季室外强光紫外线对颈部、面部裸露部分的照射，能防止强光对眼睛的伤害，试用效果较好，是一款适用新型产品，能对一线作业人员夏季防晒起到防护作用。

该防弧防晒圈可以适配各种型号的安全帽

结束语

《安全生产法》第四十二条规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。目前一线作业人员的防护用品有安全帽、安全带、工作服等，针对夏季防晒的防护还没有合适的产品，此款产品的研发将有效解决一线作业人员裸露皮肤的紫外线防护，能遮挡强烈太阳光的照射。

论文作者:许朝萍,陈明刚,张宇红

论文发表刊物:《电力设备》2015年6期供稿

论文发表时间:2016/1/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c2e5ae22f946e8acac7d8d7.html