# 地下室基坑边坡支护施工技术探讨论文_黄成锋

杭州兴耀建设集团有限公司 浙江杭州 310052

摘要：随着我国城市化的快速发展，当前城市人口和居住环境存在着较为突出的矛盾，许多建筑都逐渐朝着低下方向发展，因此做好地下室的施工十分重要，也是促进我国城市发展的重要保证。在进行地下室施工中，基坑边坡支护非常重要，但是也存在不少问题，所以本文就对地下室基坑边坡支护施工存在的问题、施工要点以及施工技术进行以下的探讨。

关键词：地下室；基坑边坡支护；施工技术

随着城市建筑物的增多，地下室基坑工程也逐渐增多，基坑施工质量直接影响着整个建筑工程的质量，因此施工单位要重视地下室基坑边坡支护的施工，加强对边坡支护施工技术的研究和应用。

一、地下室基坑边坡支护施工存在的问题

1.1排水方案存在不合理的地方

地下室基坑在施工过程中，由于受到各种因素的影响，会存在着一定的施工问题，进而对基坑施工造成安全威胁。首先，在施工过程中，排水方案会存在不合理的地方，因为进行基坑施工，需要进行地表的开挖，在开挖过程中，容易挖到水层，如果施工人员所制定的排水方案不够合理，则会影响整个基坑的排水效果，进而影响工程的施工质量。

1.2对周边环境造成影响

在进行地下室基坑施工的时候，也会对周边环境造成一定的影响，因为基坑需要进行地表的开挖，从而对周边人文环境造成干扰。比如，在进行工程管线铺设的时候，容易产生噪音，而这些噪音则会影响周边居民的正常生活，部分施工也会对周边建筑物造成一定的影响，所以做好对周边环境的保护也是当前地下室基坑边坡支护施工主要解决的问题之一。

1.3基坑沉降观测不到位

基坑沉降观测是地下室基坑施工的重要内容，也是保证基坑施工质量的关键，所以施工人员必须要做好基坑沉降观测工作。但是在实际施工当中，许多企业都忽视了沉降观测工作，没有发挥出沉降观测的作用，导致不能及时发现基坑施工中存在的问题，进而影响施工进度和施工质量。

二、地下室基坑边坡支护施工要点

2.1地下室支护结构防渗漏施工

在进行地下室基坑边坡支护施工的时候，施工人员要掌握好相关的施工要点，才能更加顺利地开展施工工作。首先，要做好地下室支护结构防渗漏施工工作，因为地下室的施工地质条件往往会比较复杂，在施工现场中容易存在回填土或者止水层是砂砾特征等情况，施工中容易存在渗漏的情况，对施工质量造成影响。所以做好防渗漏施工十分重要，施工人员可以采用坑底设排水沟的方式进行排水，该种方法是针对渗水量比较少的情况。如果基坑的渗水量比较多，则需要采用引流-修补的方法，在渗水的地方插入钢管，然后借助钢管将水排除，在完成排水工作后，施工人员还需要使用砂浆来将填补钢管周围，保证密封性。

2.2锚索的参数设计

锚索施工是基坑边坡支护施工的重要内容，做好锚索的参数设计非常重要，第一，在下锚的时候，应当选择恰当的钢绞线，然后再进行钻孔。在施工中，要定期对钢绞线进行除锈和除油工作，保证钢绞线的排列正骑行。第二，锚索通常都是使用二次注浆的方式，所使用的水泥是p.c.32.5R。在进行第一次注浆的时候，关于混凝土的注浆压力应当保持在0.8Mpa，在完成第一次注浆后6至8小时，才能进行第二次注浆，注浆的压力要保持在2.0-5.0Mpa范围。在完成注浆工作后，施工人员需要对锚索进行张拉锁定，要确保锚孔强度达到百分之七十五之后才能进行张拉锁定施工，锚垫板的混凝土抗压强度要高于16Mpa，方可进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3避免支护结构出现位移

在地下室基坑边坡支护施工中，会出现支护结构位移的问题，该问题会直接影响到整个工程的质量和安全，所以避免支护结构出现位移也是当前基坑边坡支护施工的重要内容。之所以会出现支护结构位移的问题，主要是因为插入到底部的支护桩出现了变形的情况，或者在施工中，施工人员没有严格做好排水措施。当出现支护机构位移情况时，应当立刻停止施工，并且采取相应的措施。比如，可以使用钢内支撑来对支护结构进行加固，如可以选用型号为300×300的钢筋，进行三跨压杆式的结构施工。此外，施工人员还可以选择在坑定部分进行加固处理，使用回填土或者砂石来进行加固处理。

三、地下室基坑边坡支护施工技术分析

3.1排桩施工技术

地下室基坑边坡支护施工的技术水平直接影响着施工质量以及施工安全，因此加强对施工技术的研究和分析十分重要，施工人员要准确掌握相关的施工技术。首先，要加强对排桩施工技术的掌握，在地下室基坑边坡支护施工中，做好排桩施工是保证工程坚固性的重要内容。排桩施工主要分成三个步骤进行开展，第一，要做好基坑边坡排桩孔的定位工作，在完成定位后，施工人员要用钻孔机进行桩孔的钻取。在钻孔之前，施工人员要对准钻孔机的位置，保证钻孔质量。第二，施工人员要将钢筋笼准确地放置到孔中，然后再使用混凝土进行灌注，该步骤是直接影响着整个工程排桩施工质量的关键。在进行排桩施工过程中，施工人员必须要严格按照相关要求和标准开展，特别是要做好混凝土的进场时间、灌注数量等，保证施工质量。

3.2土方开挖技术

在进行地下室基坑边坡支护施工中，土方开挖是必要的施工内容，是做好边坡支护的重要基础。在进行土方开挖过程中，施工人员首先要明确施工的开挖层级，不同层级的开挖高度以及开挖时间，土方的开挖情况直接影响着基坑支护体系的受力情况，所以施工人员必须要按照设计来进行土方开挖。在确定土方开挖等级的时候，施工人员要结合现场的施工情况，结合施工要求以及基坑边坡支护要求，从而保证土方开挖的工序和安全都符合要求。土方开挖的过程比较简单，主要是使用挖掘机进行开挖，但是在开挖过程中，必须要在相应的施工条件下开展，严格按照施工工序开展，保证开挖质量。

3.3预应力锚杆施工技术

预应力锚杆施工，对于基坑施工的稳定性起到了直接的影响，所以施工人员要掌握好预应力锚杆施工技术，充分发挥好预应力锚杆的作用，保证基坑边坡支护的作用。如果所开挖的地下室层数超过三层，或者深度超过10米，都需要做好支护方案，并且按照施工工序要求来开展预应力锚杆施工。预应力锚杆施工主要分成三个步骤进行，第一，施工人员要做好平台的架设工作，准确设置好钻孔的位置，及时调整钻孔机的位置，保证机位和钻孔位置的一致性，然后开展钻孔工作。第二，在完成钻孔工作后，施工人员要将合格的锚杆固定在钻孔当中，并且对锚杆孔进行灌浆，在灌浆中，施工人员要保证灌浆浓度的配比，并且准确掌握好灌浆的压力，保证灌浆施工质量。第三，在预应力锚杆施工中，要对锚杆进行张拉锁定的处理工作，当锚杆处于锁定的状态，张拉预应力以及锁定预应力都要处于设计值当中，然后才能进行施工，从而更好地保证预应力锚杆施工质量。

总的来说，随着我国建筑行业的发展，建筑工程的施工质量成为了当前人们最为关注的焦点，掌握好相关的施工技术，是保证施工质量的重要措施，所以在进行地下室基坑边坡支护施工时，施工人员要结合当前存在的施工问题，结合施工情况，制定合理的施工方案，准确掌握施工技术，严格按照相关要求和规定开展施工工作。

参考文献

[1]刘晓玲.建筑地下室基坑边坡支护施工方法研究[J].河南建材,2019 (03):65-66.

[2]宋伟青.深基坑边坡支护设计与施工管理探讨[J].智能城市,2018,4 (18):93-94.

[3]王立欢,许夏明,何俊宏.地下室结构与基坑支护边坡冲突部位施工技术[J].施工技术,2018,47(S1):43-45.

论文作者:黄成锋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c2e969ecb5c05fc0c27f8a2.html