# 人防工程结构设计的关键点探析论文_郑志龙

浙江中景建筑设计院有限公司 312000

摘要：人防工程是建筑结构设计中最为关键的基层环节，它会对在建筑总体工程结构性能与质量产生最直接影响。文中试图探析人防工程结构设计中的关键点内容，并提出了人防工程结构设计中的常见问题及有效解决措施。

关键词：人防工程；结构设计；关键点技术；常见问题；解决措施

人防工程项目是建筑地下室设计施工的核心内容，它要考虑到建筑内人群的日常生活需要，也要更多结合战时标准，专门对其墙柱、顶板、底板以及外墙等等部位进行精细化设计，保证建筑尺寸空间足够大，在满足人防工程项目功能的基础之上也能满足临战前的转换设计，提高项目使用安全性。

一、人防工程结构设计的关键点阐释

人防工程结构设计相当复杂，它其中就囊括了诸多设计关键要点，例如主体结构、口部结构、结构构件配筋，同时也要满足人防构件的构造建设需求。

（一）主体结构的设计关键点阐释

在我国，针对建筑人防工程主体结构的硬性设计规范要求明确，例如它就要求保持两道相邻防护门之间间距在500mm以上，同时也要在防爆单元中间位置配备装设专门防爆装置，且所配置装置厚度应该在200mm以内。

在设计施工防爆隔离墙过程中，必须做好材料精准控制，确保隔离墙体钢板厚度在10mm以上，且长度要控制在200mm以上。为了保证工程结构设计高安全性，需要保证其建筑结构设计高度在3m以上，净高高度在2.5m以上，同时通道位置净高度应该设置在2.3m以上。某些用于隐蔽车辆的人防工程结构设计中其设计高度应该不低于车辆高度200mm左右，即达到2.2m以上。

（二）口部结构的设计关键点阐释

在人防工程的口部结构设计优化方面应该主要结合防护建筑单元的具体面积展开设计，确保防护建筑单元面积适中在1000㎡以上，同时至少保证设置两个出口，但设计中不要将单元之间的垂直向出口、连通口设计于其中，要保证每个出口在设计过程中保持连通，且不同出口之间的间距距离应该控制在15m以上。比如说如果人防工程结构上方的建筑单元面积在1000㎡以内，那么它的出口布置就应当相对简单，即满足作战出入需要即可，且其设计宽度与高度需不低于2m和6m为最佳。再者就是要在人防工程结构的薄弱位置设置直接出入口，避免在工程项目坍塌时引发人群疏散拥挤现象。

（三）人防工程结构构件的配筋计算关键点阐释

配筋计算是人防工程结构设计中的重点内容，一般来说在设计施工中分3部分完成。第一步，按照标准建筑人防工程结构级别对人防工程构件进行合理选择，一般来说其构件类型应该包括了门窗、墙体、地板以及人防用楼梯等等；第二步，按照不同人防工程所选构件展开施工，并明确其受力状况，围绕受力内容进行计算，明确绘制受力简图，结合人防结构设计优化人防工程结构构建设计内容；第三步，主要是按照受力情况获得所选钢筋需要量，并同时罗列出不同部位钢筋的需用数据，为随后正确选择人防门奠定基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

针对人防用横梁、门框以及墙跺的分布设计需要加强关注，特别留意横梁偏置方向，确保门墙在装设过程中不会出现任何失误，同时留意人防预埋部位与钢筋铆固正确方向。例如在外墙设计过程中还要保证其荷载计算到位，根据计算结果明确配筋数量。一般来说，人防结构设计中的荷载计算内容应该与等效载荷项数比为1：1。就这一点，就要保证人防结构设计过程中钢筋与混凝土系数特定比例调整到位[1]。

（四）人防工程结构构件的需求分析

在人防工程结构设计与施工中，还需要对结构构件进行严格要求。从实践设计应用过程中也会发现，人防工程结构设计构件与非人防工程结构设计构建存在大量差别，需要加以注意。比如说要明确混凝土的基本级别与抗渗能力；第二要针对人防构件的设计基本需要调整结构顶面层面积，保证其低于150mm，且厚度控制在200mm以内；第三，要保证构件设计时合理控制门洞周围拐角位置，并设置斜角，同时处理好防渗防漏问题。另外可在人防隔墙出口位置设置多个梅花状的拉结筋结构，增加人防工程结构整体稳定性[2]。

二、人防工程结构设计中的常见问题及有效解决措施

（一）人防工程结构中人防门的设计问题与解决措施

通常情况下，人防工程结构设计中都会出现人防门设计问题，因为地下室人防门的重量相当之大，因此它也自然加剧了门扇启闭的难度，且同时它在安装完毕后使用率非常之低，开启方向也不合理。为了解决这一问题，需要在门扇下额外增加垫块结构，有效缓解门扇自重。同时，要保证开启后的门扇与墙边能够完全贴合，同时有效缩小其占地面积，避免其遮挡门洞或者消防栓等关键设备。正确的设计方法还要做到调整密闭门的开启方向，一般可设计为朝内开启。

再一点，需要在人防门开闭过程中周围无顶板梁、消防通道等等内容，要按照人防门的基本安装与开启关闭要求来准确设计其人防门前通道尺寸。如此操作是为了保证防护密闭门上方密闭门能够正常开启，且在设计施工中要预留后凸量距离，保持其与密闭门之间有至少500mm距离。

（二）人防工程结构中疏散出口的设计问题与解决措施

在针对人防工程结构中疏散出口的设计方面存在疏散人员数量受到限制这一问题，即每樘门的疏散人数不得超出700人标准。另外就是容易疏忽对楼梯净宽度的有效测量，导致疏散口宽度与实际疏散要求完全不匹配。所以在疏散出口设计方面要专门针对人防疏散出口的宽度以及楼梯的净宽度进行精准测量，并结合人防工程结构本身实际状况合理设置每一樘人防门的疏散宽度[3]。

总结：

人防工程结构设计需要关注的点较多，且这些设计内容都与工程安全质量挂钩，必须加以注意，通过优秀合理化设计有效提高建筑地下室空间利用率，真正起到保障建筑内人群生命财产权的作用。同时，合理化的人防工程结构设计还能满足节能减排要求，对快速推进城市化发展建设是十分有利的。

参考文献：

[1]朱博山.人防工程结构设计的关键点[J].四川建材，2019，45（6）：66-67.

[2]季晓卫.探析地下室人防工程建筑结构设计的关键点[J].中国房地产业，2019（2）：243.

[3]温耀辉.人防工程结构设计[J].建筑工程技术与设计，2018（16）：903.

论文作者:郑志龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c4defd3d9428f9b45a17093.html