# 市政工程综合管沟建设探讨论文_吴泽和

吴泽和

广东三凌科技集团有限公司

摘要：建筑功能越来越复杂，为建筑服务的各种系统、管道也繁杂，为便于养护，维修，并缩短维修时间提出了管道敷设可以选用综合管沟，并将给排水、暖通、电气各类管道统一敷设在管沟内，节省了占地。综合管沟是一种现代化、集约化的基础设施，建设综合管沟是解决城市地下管线难题的有效途径，也是市政管线敷设发展的趋势。

关键词：市政工程；管线；共同沟

一、共同沟的定义及组成

综合管线的共同沟，即综合管沟（下同），是指将地面、地下或架空的两种以上的市政管线集中设置于同一地下人工空间中，并留有供检修人员行走通道的隧道结构，形成的一种现代化、集约化的城市基础设施。它可以有效利用道路空间，免除路面经常开挖，既保护了道路结构，又保证了路面交通的畅通，同时有助于防止城市灾害和改善城市景观。

综合管沟实质是指按照“实施统一规划、设计、施工和维护，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施”。综合管沟的结构组成如下：管沟的本体，包括管沟的一半地段，即标准断面的地段和特殊地段及支线、电缆线头接头位置，进物孔等，通风口及出入口：排水、照明、通风、防火安全等设备。为了保证综合管沟能安全有效的运行，标准的综合管沟系统是各种系统的有机组成，综合管沟本体，管线，监控系统，通风系统，供电系统，排水系统，通讯系统，标示系统，地面设施（包括地面控制中心、人员出入口、通风井、材料投入口等地面设施）。

二、综合管沟的优缺点

（一）综合管沟的优点

（1）统一规划、设计、建设和运营管理。综合管沟能按照远期城市规划容量，对各种管线进行统一规划，更好地满足管线发展的需要。统一规划，可以较好地协调各种管线的设计布置，并能统一设计、建设和运营管理，避免各部门管理相冲突。

（2）能更有效地利用城市地下空间，节约资源。随着社会的发展，城市用地日趋紧张，而电力、通信等各种市政管线却日益增多。对于有限的地下空间，管线直埋的敷设方式在许多情况下不能满足管线埋设的条件及间距，故此，很多时候需要增加用地，而由于征地问题又会促使管线绕到而行，增加了管线的投资。综合管沟恰恰解决这一问题——管线在地下集中布置，紧凑合理，能在有限的地下空间有序地敷设各种管线，避免管线迂回布置，从而节约了用地，节约了资源。

（3）避免道路重复“开膛破肚”，减少事故发生，延长管线寿命。据资料统计，国内城市中每年因施工产生的地下管线事故，造成的直接经济损失约50亿元，间接经济损失约400亿元，还有由此产生极为严重的“扰民”现象。建设综合管沟，方便各种管线的维修、更换、增容和集中管理，减少各种管线的维修、更换、增容造成的反复修建道路造成交通混乱的局面，减少事故的发生；减少管线故障对其他管线的影响，延长各种管线的寿命。

（4）社会综合成本低。由于综合管沟要统一规划、设计、建设，综合管沟的建设，比各种管线独立铺设的一次性投资大。如果单纯从综合管沟的单项投资成本来看的确较高，但综合社会成本却十分合算。有机构统计，我国台湾的信义6.5公里共同沟比单项建设多投资5亿元台币，但75年间产生的效益却有2337亿元台币（包括堵车、肇事等社会成本的降低、道路及管线维修成本的减少等），这笔30多倍的收益其实是相当合算的。

（5）抵御冲击荷载，具有防灾性能。把各种管线集中于综合管沟，可以提高城市的综合防灾能力，避免风、雨、火等灾害造成的危害。

（二）综合管沟的缺点

（1）各种管线协调难度大。在国内，水、电、通信、燃气、电视等等，不同的管线分属不同的单位，报批和施工各自为政，使综合管沟建设难以统一进度。建设综合管沟是一个跨行业、跨组织的协调工程，既需要政府部门加强集中管理，也需要各管线权属单位进行配合协调。

（2）一次性投资大。由于综合管沟要统一规划、设计、建设，综合管沟的建设，比各种管线独立铺设的一次性投资大。

三、综合管沟内管线的布置

（一）综合管沟截面形式

采用明挖现浇施工时宜采用矩形断面；采用明挖预制装配施工时宜采用矩形断面或圆形断面；采用非开挖技术时宜采用圆形断面、马蹄形断面。大部分综合管沟断面形式都为矩形，矩形断面的空间利用效率高于其他断面，因而一般具备明挖施工条件时往往优先采用矩形断面。但是当施工条件制约必须采用非开挖技术如顶管法、盾构法施工综合管沟时，一般需要采用圆形断面。在地质条件适合采用暗挖法施工时，采用马蹄形断面更合适。在确定综合管沟断面尺寸时，首先应确定设置在此段管沟内管线的种类、数量，然后根据管线种类、管径大小、管线坡度要求、管理便利等因素来布置。

（二）综合管沟内管线布置原则

（1）综合管沟管线布置以安全，经济，施工和检查方便为总的原则。

（2）应尽可能地把同性质的管线布置在同一侧；当管线种类较多时应把电缆、控制、通信线路设在上侧；横穿管沟的管线应尽量走高处，以不妨碍管沟内通行为准；管线之间的上下间距及左右间距应满足规范要求；当断面受限制不可能加大而管线又太多布置不开时，可将小口径管线并列布置，中间留出一定的人行通道宽度。

（3）先布置管径较大的管线，后布置管径较小的管线。小管径避让大管径，因为小管径管线所占空间位置较小，易于安装，而且造价相对低。

（4）金属管避让非金属管，因为金属管较易切割、弯曲、连接。

（5）附件少的管道避让附件多的管道，这样有利于施工操作和维护及更换管件。

（6）煤气管是压力管线，煤气一旦泄漏，将对人体和管沟造成危害，因此，需将其单独一室敷设，不和其他管线设在一个室内，但应采取有效的防护措施，如采用优质管材、设置煤气报警器等，以保证纳入燃气管线的综合管沟的安全性。

（7）给水管道应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时，给水管线应位于其上面。

（8）腐蚀性介质管道的标高应低于沟内其他管线。

（9）火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体，液化石油气、可燃性气体，毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道，不应共沟敷设，并严禁与消防水管共沟敷设。

四、综合管沟内管线的布置实例

某新城区以环境优先、以人为本，优化人居生态环境空间，尤为突出新城区的生态建设，以提升整个城市的生态环境，因此，要高标准地按照“一流的规划、一流的设计、一流的建设、一流的质量”的要求，将新城区建设成为具有岭南特色的现代都市中心。本着这一战略目标，新城区开始设计建设综合管沟，开创市政建设的新局面。

结合新城高标准的特点，打破传统的市政管线敷设方式，以综合管沟的形式将原本架设在地面、敷设在地下的大部分管线集中于一体，分别容纳电信、电力、供水等多种市政管线。通过几条分支的支线综合管沟及缆线综合管沟，形成干线与支线、缆线综合管沟并存的综合管沟系统，构筑基本覆盖城市中心组团新城区的综合管沟系统，推动新城区启动区的开发建设进程，使之成为具有适度超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管沟系统。

综合管沟全线长9602米，总投资估算2.3亿元，由政府招标的运营公司进行管理，实现市场化管理。综合管沟包括监控系统（控制中心）、消防系统、排水系统、通风系统、动力设备的配电和控制。经过一年多的努力，新城的综合管沟顺利竣工，运行状况良好。

五、结束语

近年来，随着第三产业在城市经济中所占比重逐步上升，城市商务区、集聚区的规划建设被推到新一轮开发建设的热潮中，其功能复合与集聚、机能运转高效的要求必然提出专业化、集约化的地下空间利用需求，综合管沟作为市政基础设施建设的方式进入商务区整体规划并予以实施，对商务区、集聚区的长远发展来说就是最好时机。因此，研究综合管沟的规划与建设，对解决道路地下空间的有效利用、道路交通顺畅及保障城市生命线都至关重要。

参考文献：

[1]白洋.城市工程管线综合规划设计关键技术研究[D].西安建筑科技大学，2012.

[2]陈只兵.综合管沟消防设计分析[D].华南理工大学，2013.

[3]胡敏华，蔺宏.论市政共同沟的发展史及其意义[J].基建优化，2004，03：7-10.

论文作者:吴泽和

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c8f52eb7d4f7882e0a99c82.html