# 民用建筑地面施工技术的研究探讨论文_黄竞宇

摘要：民用建筑施工的地面施工一直都是建筑施工的薄弱环节，严重制约着民用建筑施工的整体水平。本文在大量的调查数据基础上，结合相关的建筑理论常识，提出了民用建筑地面施工技术的创新性思路，以供同仁们指正、参考。

关键词：民用建筑；地面；施工；技术

引 言

随着经济的快速发展和社会的高度进步，民用建筑事业迅速发展起来。纵观近年来的民用建筑，其地面施工建设始终存在质量问题，严重影响建筑的整体水平。地面施工质量不过关受到施工技术和施工建设材料等多个层面的影响，只有对每一个影响的因素进行具体的分析，才能针对不足采取相应的措施，进而进行全面的调整。下面将从民用建筑地面施工的全过程进行系统的剖析和介绍。

1 施工准备

为了保证施工建设能够顺利的开展，同时也为了保证地面施工的基本质量，需要在施工前做好全面细致的准备工作。施工准备复杂而系统，例如施工建筑材料的准备，地面施工的结构设计和规划，以及地面施工的混凝土配比等。我国的民用建筑都采用混凝土的地面，因此对混凝土提出了更高的耐磨性要求。

2 施工要点

2.1 耐磨地面的打造

地面的施工主要是提高地面的耐磨性。而提高地面的耐磨性，不仅是提高施工的技术，同时还需要在施工的材料上下功夫。比较常见的耐磨材料是耐磨骨料。为了保证耐磨材料的施工质量，需要在施工的过程中进行不断的搅拌和振捣。为了提高施工的效率，缩短施工时间，可以采用机械施工。

2.2 材料规格的确定

金刚砂是属于天然矿石的一种，是非金属且不锈骨料，硬度通常是超过了摄氏8度。该材料的使用标准和使用剂量，具有明确的规定。在施工时，需要严格按照规定的剂量标准进行施工。为了保证施工地面的质量，需要根据施工的实际情况进行系统的数据制定。为了保证材料的质量，需要对进入施工现场的材料进行严格的质量审核并采取妥善的保管措施，对材料进行科学的保管。如果发现材料在保管的过程中出现了质量问题，必须严肃对待，避免该类材料进行使用。

3 施工流程

3.1 地基的承载力

地面夯实是地面施工处理中的而一个关键性的作业环节，为了保证地面夯实的基本质量，需要进行具体问题具体分析。首先，如果施工的环境是室外的或者比较宽敞的位置，可以采用专业的机械来操作。专业机械操作不仅工作效率高，同时工作的质量也相比于人工操作比较完善；同时，对于室内地面的操作或者是狭小范围内的机械操作，应该适当的配合人工作业。若出现灰土和素土上到地面的情况，就必须要先做好厚实混凝土的垫护层，来防止水分被吸收，因为水分吸收会导致混凝土表层上的小石子出现外漏，对施工的质量造成严重影响。

3.2 混凝土的平整度

工民建的地面施工，光滑和平整是主要的要求。在施工的过程中，必须严格控制施工的环境和施工的操作步骤，对于出现的凹凸问题和裂缝问题都要采取必要的措施处理掉。混凝土的铺设如果不平整，那么后期的打磨工作不仅工作难度高，同时也浪费大量的施工材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，在混凝土开始浇筑之前，必须要使用水准仪来设置好标高的准确控制点，在正式工作的时侯方便拉线控制；也可以通过在垫层之上作灰饼的方式来控制好土平量，需要注意的是，灰饼的高度应该略低于指定的标高。

3.3 准备工作

要把位于垫层上的垃圾和泥土等类型的杂物都清理掉，如果垫层的表面上存在油污，则需要用火碱溶液来进行清洗。在浇筑地台工作开始之前，要事先洒水湿润，并将其表面上的积水扫除。混凝土的所有实际性浇筑工作，应该在场地内分仓安排好，按顺序一一进行，尽量一次就可以浇筑到指定标高。

3.4 浇筑进行时

（1）在进行浇筑前的洒水湿润工作时，为了控制好泌水现象，就必须对坍落度和水灰比予以严格地控制，商品性的混凝土要采取溜槽与人工下料相结合的方式，不实行泵送。

（2）混凝土应该浇筑到指定标高，当局部位置达不到时，应用混凝的上料来进行补齐，不能用砂浆修补[5]。在振捣过后，要用钢滚筒多次滚压，边角部位进行木抹拍浆，在将混凝土全部刮平之后，水泥浆应有3m以上的厚度浮出表面。

（3）混凝土浇筑过程全部完工后，一定要使用专业的真空设备来泌水，且要重复泌水两次，之后开始耐磨材料方面的施工。施工前，工作人员入内应该着铝质网纹鞋，后期阶段应穿防水的纸质鞋入内。

3.5 细节处理

在耐磨地面的施工过程中，一定要着重处理阴阳角和施工缝等位置，防止因为打磨不到位而产生质量缺陷。磨平施工作业是提高地面外部美观的一个重要措施。首先，对于地面施工中裸露在外部的石子，需要及时的刨除掉。同时需要注意细节处的施工质量，墙角和柱子周边的凹凸部位，需要进行机械的抹平处理，由于机械的施工面积大，在不易于处理的部位可以进行人工操作。同时，对于已经打磨处理好的地面必须将强地面的养护，杜绝一切非操作施工人员的践踏，并需要安装相关的警示标志。

3.6 养护方法

地面施工完毕之后，需要采取一定的养护措施。首先，可以在地面施工之后，涂抹专业的养护剂，耐磨材料地台工作完成之后，其表层需要涂上专用的特殊养护剂，防止水分充分蒸发，出现地面裂缝。其次，在高温情况下，需要采用遮蔽物，避免阳光的暴晒。

4 施工注意事项

（1）基层上的油污等污染物一定要彻底地清理干净，并按时洒水湿润基层。之后在基层上均匀抹上水泥浆，以大力增加基层与面层二者之间的粘合力。（2）对于混凝土坍落度以及砂之间的比例一定要严格控制。现场进行搅拌的混凝土的坍落度一定要控制在6厘米之内。而作为商品使用的混凝土，则其坍落度一定要控制在10厘米左右。（3）混凝土在浇筑时应进行多遍振捣，保证基层与面层之间的充分结合。（4）在进行耐磨地面的施工时，首次撤布耐磨材料，最后一次撤布耐磨材料，镘刀紧光等等工作，所有的时机都必须要掌握好。所以要慎重安排施工时间和顺序。

5 结语

总之，只要按照地面施工的技术要求，做好全面的施工准备，并在施工过程中严格控制细节的施工质量，进行必要及时的地面施工养护工作，同时针对常见的问题，重点进行问题处理，防患于未然，民用建筑的地面施工水平将会得到大幅度的提升。

参考文献

[1]阮立东.民用建筑地面施工技术探析[J].中国城市经济，2015（20）.

[2]王志.论民用建筑施工质量管理[J].黑龙江科技信息，2014（22）.

[3]刁力，杨扬.民用建筑施工质量管理浅析[J].科技致富向导，2015（24）.

论文作者:黄竞宇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c9bfb4a6d98c84ca7a137a0.html