# 套箱围堰在桥梁加固中应用浅析论文_牟兴旺

潍坊市公路路桥工程建设开发中心 山东潍坊 261041

摘要：桥梁加固施工是目前施工单位经常面对的问题。在实际操作过程中，如何灵活采取加固措施是非常有必要进行周密研判的。

关键词：桥梁；基础工程；加固

Abstract：Bridge reinforcement construction is a common problem faced by construction units at present. In practice, it is necessary to study carefully how to adopt the reinforcement measures flexibly.

key words：Bridge Basic engineering Strengthening

1.导语。

随着上世纪八九十年代大规模建设的公路桥梁陆续进入大修期，建设单位需要加固的桥梁越来越多。需要大修的桥梁之所以需要大修，一方面是因为当初设计标准低，另一方面施工质量关键点控制不严，第三个原因是桥梁所处的地质条件发生了巨大的劣变导致桥梁下部结构承载能力下降。

2.桥梁设计标准较低、施工关键控制点的影响因素分析比较直观，毋庸赘述，今就第三个原因，以具体实例进行分析。

2.1项目概述。峡山区潍河大桥位于律家村~南逯公路跨越潍河，桥中心桩号K11+814.峡山区渠河大桥位于律家村~南逯公路跨越渠河，桥中心桩号K8+935.两桥均建于1999年。

2.2项目现状。

2.2.1潍河大桥桥跨组合为25*20m，前进方向右交角为90°。上部结构形式为预应力混凝土空心板（板宽1.25m，板厚90cm），下部结构形式为柱式墩台钻孔灌注桩基础（柱径1m，桩径1.2m）

2.2.2渠河大桥桥跨组合为14*20m，前进方向右交角为100°。上部结构形式为预应力混凝土空心板（板宽1.25m，板厚90cm），下部结构形式为柱式墩台钻孔灌注桩基础（柱径1m，桩径1.2m）.

2.2.3主要存在问题。桥墩及基础冲刷外露、桩基混凝土破损。

2.3基础部分维修方案。

2.3.1潍河大桥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.1.1出现钢筋外露病害的墩桩，应先去除松散的混凝土，并对钢筋进行除锈处理；在原墩桩顶以下7.1m（平均）范围内围箍植筋，最后用厚15cm的C30防水混凝土修补。

2.3.1.2为防止河床进一步冲刷下切，在11孔中心至17孔中心范围内，做抛石及宾格网抛石处理，顺桥向120m。抛石自现状河床高程以下清淤后设50cm厚宾格网抛石，宾格网抛石下设100cm厚抛乱石。

2.3.2渠河大桥。

2.3.2.1出现钢筋外露病害的墩桩，应先去除松散的混凝土，并对钢筋进行除锈处理；在原墩桩顶以下5.7m（平均）范围内围箍植筋，最后用厚15cm的C30防水混凝土修补。

2.3.2.2为防止河床进一步冲刷下切，在7孔中心至12孔中心范围内，做抛石及宾格网抛石处理，顺桥向100m。抛石自现状河床高程以下清淤后设50cm厚宾格网抛石，宾格网抛石下设100cm厚抛乱石。

2.3.3当前遇到的问题。2018年8月，受18号台风“温比亚”的影响，多条河流水位上涨。且因胶东调水工程，水位持续维持不变，不再回落。潍河大桥最深处水深7.2m，有水区域为220m，渠河大桥最深处水深8.3m，有水区域为280m。原有的施工方案已不适应现有水深。

2.3.4处理建议。

2.3.4.1施工时采用套箱围堰，将水排出后进行桩基的修复。潍河大桥11-17号桥墩处设置套箱围堰，套箱围堰平面为矩形，外尺寸为11m*4.5m,套箱高度4-8m。渠河大桥7-12号桥墩处设置套箱围堰，套箱围堰平面为矩形，外尺寸为11m*4.5m,套箱高度2.5-9m。钢套箱在工厂加工成型后现场由潜水员进行钢套箱的拼接，形成整体后下沉套箱，钢套箱下沉到位后，由潜水员下水浇筑C20水下封底混凝土。该方案优点：适用于深水施工，可有效的防水，为施工提供工作面，造价相对较低，；缺点：对施工队伍的施工经验、施工技术要求较高。套箱施工估算金额：每座桥约150万（考虑一座桥2个钢套箱循环使用）。

2.3.4.2筑岛作业。用建筑垃圾或石碴填筑压实、筑岛表面覆盖防水土工膜，土工膜上用袋装粘土压实。筑岛高度在水面上0.5m，筑岛宽度大于桥面各1m，筑岛完成后需在桩基础下挖出工作面进行施工。该方案优点：可有效的防水，为施工提供工作面；缺点：对施工队伍的施工经验、施工技术要求较高，土方数量较大，相应的施工成本较高，且施工完毕必须清除筑岛土石方，以利于泄洪。筑岛估算金额：潍河大桥300万，渠河大桥280万。

3结语

桥梁加固施工方案没有固定的，必须因地制宜、灵活处置，方能使经济效益、社会效益最大化。

作者简介

牟兴旺，男，大学本科学历，高级工程师，长期从事公路、桥梁施工工作。

论文作者:牟兴旺

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年10期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ca27dca387d54563a254ec7.html