# 浅谈工程机械的节能应用论文_张正,张景珊,李开春,严峻

江苏博纳华交通科技有限公司 江苏南京 210000

摘要：随着科学技术的不断进步和发展，机械领域也得到了前所未有的发展和进步，机械产品种类比较繁多，操作形式更加现代化，其运用范围比较广阔。机械设备在带动经济发展的同时，也带来一系列问题，诸如环境污染问题、噪声污染问题、资源浪费问题等。所以在保证经济发展的同时，实现工程机械的环保节能应用对于我国工程机械未来的发展也有着深远的意义。

关键词：工程机械；节能减排；应用

工业生产中环保节能减排的理念不仅能够更好的提高资源的使用效率，并且对于改善人们的生存环境也有着中重要的作用，环保节能减排不仅是一项口号，在生活中的各个方面都有着重要的应用。

1工程机械制造材料的选用

1.1尽量选择能耗低的产品

工程机械的生产中尽量的使用环保的材料，因为工程机械的使用中其部件的某些材料很可能会产生分解从而产生对不利于环境的物质。如工程机械的涂胶、蓄电池、散热器等部位要使用环保材料。在工程机械的设计和生产中要尽量使用可回收、能再生、能降解的材料，并且的要采用合理的工艺，尽量不让在机械生产中释放的物质对环境造成损害。同时可回收、易降解的材料制成的工程机械产品的回收再利用难度也大大的降低。

1.2选择环保型发动机

在选用发动机时，尽量选择能耗低、噪声小及效率高的环保型增压柴油机，从发动机制造技术上减少其对于环境的损害。再者发动机中的喷油设备是影响发动机功效的关键技术，所以在选择时尽量选择高压共轨喷油型的发动机，现阶段高压共轨喷油技术是最为先进的发动机喷油技术，不仅能够智能控制喷油量，还能提高喷油压力，从而提高雾化程度，促进燃料与空气的融合，使燃料最大程度的使用，一方面提高燃料的使用效率，另一方面降低污气体的排放。

2 工程机械节能减排的重要意义

工程机械在运行过程中必然会消耗大量的能源，同时也会产生大量废弃物污染。因此在能源的消耗问题上采用了节能减排后，对于能源的利用率也相应的有所提高，并且降低了废气污染物的排放，从而有效的失效了节能减排的优化。

在进行工业生产的过程中，工程机械的各项工作需求也有所增加，大量的原料投入也造成了大量的废弃物排放，这对生态环境的影响是相对较大的，在机械节能减排技术发展的过程中，更多的部件设计能够取代原料的投入，这也就大量的降低了污染物的排放。同时，节能环保理念的应用也更好的保护了生态环境，这对于社会的发展进步也有着非常重要的作用。

3节能技术在工程机械中的应用

3.1柴油机节能技术

工程机械上广泛采用了共轨式喷射系统的电控柴油机。共轨式喷射系统将产生喷射压力与喷射过程完全分开，通过对共轨管内的油压实施精确控制，使高压油管内压力大小与柴油机的转速基本无关。这项技术最大限度地降低了柴油机的振动、噪声、尾气和油耗。其主要特点有以下3个方面： 一是喷射压力的产生与实际燃油喷射过程分离，喷油压力和喷油过程由ECU（电子控制单元）实时控制；二是可依据柴油机工作状况调整各缸喷油压力、喷油始点、持续时间，从而保持喷油的最佳控制点；三是能实现很高的喷油压力，并具备柴油的预喷射和后喷射功能，可显著降低噪声和碳氢化合物排放量。

可见，柴油机的节能和减排是一种相互促进的关系，只有在降低燃油消耗的基础上才能进一步降低燃烧污染物的排放。

3.2工程机械液压节能技术

在实际产品节能技术应用过程中，多种技能技术并不是完全独立存在的在，而是有机结合在一起共同发挥技术作用的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）变量泵能够凭借调整排量来适应产品设备在作业时的复杂工作需求。其技术原理的价值一般是靠压力感应控制来体现，这样其发动机作业效率就会大幅度提升；而节流调速的方式也发生了转变，由节流调速转化成为了容积调速，进而避免能量损益。

（2）电液比例控制。随着技术的发展和进步也推动着电液比例控制技术更加的智能化和科学化，其主要的智能发展体现在侧液压系统和柴油机的运行参数都可以通过计算机的自动化监测来实现。具有非常方便、快捷的优势，例如，在柴油机转速和压力的参数中能为整个挖掘机的动力系统提供科学的数据参数，使其保持一种高速节能的工作状态，是未来节能技术的发展趋势。

（3）柴油机电喷控制。机械设备中的电喷柴油机主要采用了电控喷射、涡轮增压、以及共轨等多项技术。但是，它的电控喷射系统所具备的价值与指导意义很大。如，其内部系统往往采用转速、温度、以及压力传感器，能够将各运行技术参数同步存储到计算机中，从而更利于喷油泵的供油的往复循环作业；凭借计算机调节相关运行技术参数等，还可保证作业成效的最佳状态，并且不受转速影响。

4机械施工中节能减排的措施

在进行施工前要事先对机械进行预热处理，每次使用完毕要将水箱的冷水放完，对于工程机械的动力组成部分：发动机、变速器等工作部件要及时更换润滑剂。再者要特别注意机械设备中的液压清洁度，要定期清除油液中的垃圾物，如果工程机械使用频率增加，液压油的更换频率也要提高。冬季施工机械内部元件的摩擦力会增加，因此采用科学的手段降低摩擦力是非常必要的。

在施工过程中，要事先对工程机械可能造成的环境污染――主要是水土污染，进行充分的估计，然后有针对性的制定出相关的措施。对于生活、生产产生的垃圾，包括废水和废油要制定严格的处理方案。对于机械本身而言，如果是在寒冷的条件下进行施工，机械发动机内部液体比如润滑剂等受温度影响比较严重，容易出现冻结的现象，润滑油一旦冻结其润滑作用就会严重下降，机械自身磨损就会增加，不仅会影响机械的正常使用，还会增加燃料消耗，因此寒冷天气下如果不采取相应的处理措施，对于环境和生产都是极大的损害。

5机械维修中的节能减排

节能技术在工程设备维修中的落实主要包括对设备能耗的控制以及降低废气的排放量两方面。

为了通过设备维修实现对工程设备能耗的有效控制，应在维修方式上进行改进。机械维修的传统方式是通过对机体进行全方位检测后，对机械的故障部分进行维修，在维修过程，注重对故障的排除与修复。而在设备维修方式的改进中，加强了对工程机械故障的针对性，通过故障的针对性处理实现机械的有效修复。与传统的机械修复方式不同，创新型机械修复更加注重对故障的预防，通过在维修中加强设备的故障预防避免因设备修复带来的环境问题。

为在机械修复中有效减低废气的排放量，应对工程设备进行定期的维修，通过定时清理燃气机中的废物保证机械的燃气效率，实现对机械设备废气排放的有效控制。在对废弃油料进行回收的同时，也应注重对废弃机械部件的回收与分类，通过废弃部件的回收实现金属的循环利用，减少金属资源的浪费，在一定程度上促进了工程机械维修中的节能的开展。

6结语

近几年来工程机械的数量不断增加以及品种繁多造成工程机械的污染排放等受到环境的制约，为了维持可持续的发展目标，将节能型的工程机械研究作为主要的发展项目。技术人员不仅要注意了解工业机械的使用说明，还要了解工业机械的生产原理和装配原理，只有充分了解了工程机械的构造和运行机理，才能更好的创新现有的机械，实现工程机械的节能降耗。

参考文献

[1] 王有儒.工程机械液压节能技术的现状及发展趋势[J]. 科技致富向导. 2013（24）.

[2]贾泽辉，吴学松.工程机械节能减排任重道远[J]. 建筑机械化. 2013（03）.

作者简介：张正 身份证号：32070419850906xxxx

论文作者:张正,张景珊,李开春,严峻

论文发表刊物:《基层建设》2017年第36期

论文发表时间:2018/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0cb7a95df1b97989fd1edd01.html