# 10kV配电线路运行维护与与检修论文_张继轩,张鹏飞,裘天佳,魏健

（1国网浙江绍兴市上虞区供电公司；2国网浙江省电力公司绍兴供电公司 浙江 312000）

摘要：10kV配电线路是供电系统主要组成部分，良好的维护与检修能够使线路运行稳定，降低故障率。本文主要对10kV 配电线路常见故障原因进行了分析，并深入探讨了10kV 配电线路的运行维护与检修技术。

关键词：10 kV 配电线路；运行；维护；检修

1 10kV配电线路常见故障分析

10kV配电线路是供电系统主要组成部分，设备老旧相对严重，由于户外运行受外界干扰较大，因此故障频发。10kV配电线路的常见故障包括线路短路和接地故障等。

1.1 线路短路

10kV配电线路出现短路现象的因素较多，可概括为外界自然因素、设备因素和管理因素。

（1）外界自然因素

10kV配电线路的分布会跨越建筑、道路、丛林或是其他分支的线路，人为的外力活动会对线路造成的影响是很大的，例如丛林附近的线路，会因为人为砍伐树木，而被连带损坏，造成线路故障。

自然现象也会造成10kV配电线路短路，例如大风导致线路摇晃，雷击导致的短路、雨水对线路的腐蚀，这些因素都会对输送电造成影响，给配电线路的正常运行带来隐患。

（2）设备因素

由于10kV线路的分布地点较广和投入经费不足，设备的管理维护不到位，10kV配电线路因使用时间过长，而出现线路腐蚀、老化等情况，许多的设备频发故障，这些因素导致相关的技术标准难以应对10kV配电线路出现的实际问题。其次，在维护工作中，一些维护人员因缺少监督和自我责任意识，对线路的养护不及时、不到位，导致一些配电线路和设备的虚接、破损被忽视，最终使线路出现故障，影响线路的正常供电。

（3）管理因素

一方面，10kV配电线路管理存在制度不健全、体系不完备的实际问题，这会导致检修和维护工作难于确保质量，10kV配电线路施工的质量责任得不到落实，大大降低了10kV配电线路管理的有效性，给10kV配电线路运行带来安全隐患。另一方面，

10kV配电线路维护、管理和检修人员职业道德水平低，相关素质和能力不足，出现工作中应付了事的实际问题，导致不能及时发现10kV配电线路的各类问题给10kV配电线路埋下事故隐患。

1.2 接地故障

10kV配电线路在运行的过程中也容易受某些因素的影响而出现接地故障，使10kV配电线路的正常运行受到影响。10kV配电线路接地故障主要分两类，即瞬间接地和永久性接地。10kV配电线路出现瞬间性接地主要是因线路受外力作用。如风力过大致使线路断裂；树枝断裂压断线路；雷电过大烧坏线路等都会导致10kV配电线路出现瞬间接地。致使10kV配电线路出现永久性接地故障的原因主要是10kV内部运行效果不佳。例如，10kV配电线路运行时因某些因素影响使得电流电容增大或杂散，将会使电流大于设定的电流值，相应的电压也会超出常规情况，这就会使导线被烧断接地，使10kV配电线路出现永久性接地障。

2 10kV配电线路的运行维护

做好10kV配电线路的管理工作，降低10kV配电线路的故障率，必须多管齐下，从技术和管理等方面加强运行与维护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 加强运行管理

通过定期巡查来了解线路的实际运行工况，及时发现线路存在的事故隐患，并迅速采取应对措施减少外力破坏和自然因素的影响。根据长期的运行和维护经验，巡视不应该采取单一的方式，而应结合实际情况将多种方式相组合。其中，白天和夜间的定期巡视必不可少，白天的巡视主要用来检查线路健康水平、观察10kV配电线路和树枝的安全距离、线路上是否有鸟类做窝、线路接地措施是否良好、杆塔是否紧固、有无存在绝缘隐患等。夜间巡视主要用来发现白天巡视时难以发现的故障，如不正常的绝缘损坏和间歇性放电等。此外，在大风、雷暴、冰灾等极端天气来临时，应该做好特殊巡视，预防极端天气导致的断线、倒杆、短路等故障，将10kV配电线路保持在受控状态。

为了保证10kV配电线路可以正常运行，应当加强10kV配电线路运行管理，严格的监督和控制10kV配电线路运行，及时发现10kV配电线路存在的不足，如结缘体绝缘性差、避雷针应用性降低、线路老化等；针对线路存在的问题，制定适合的维护方案予以处理，优化10kV配电线路，促使10kV配电线路更好的运行。

2.2 加强线路改造及新增设备

10kV配电线路改造优化提高线路运行效果的有效措施。因为，10kV配电线路改造可以替换老化的导线、更换质量不佳的导线、可以优化线路；可以强化塔杆，促使10kV配电线路受到不良因素影响的可能性降低，同时缩短了运行线路，促使10kV线路运行效果更加。通过新增GPS系统，以利用导航顺利找到每个杆塔及配变的位置，提高了工作效率。增加电压监视继电器的使用，增强电网安全运行的监控，提高电网保护控制的可靠性。配网自动化设备实现了对配电网的实施监控，可以随时把控网络中各器件的工作状态，将设备安全隐患消除。增加电流接地自动装置，可以自主选择故障线路，节省了大量时间，而且提高了准确度，并且人工维修停电时间的大大减少，从而大大提高了配电线路的可靠性，并将故障的发生控制在很少的范围内。通过在配电线路的接点支架上装设相关线路接地故障警示器，能够对故障的范围和性质进行及时的监控。

3 10kV配电线路检修要点

3.1 现场勘查

注重现场勘察方面的工作，遵守相关规范标准，进行全面勘察，制定合理施工方案，保证检修方法与实际作业情况相符，避免安全事故发生。

3 .2 带电作业

在进行带电作业工具采购时，必须安排相关负责人进行管理，注重工具数量、型号等方面的登记，将带电作业工具放置在通风、干燥的地方，定期进行维修和保养。根据实际检修现场的情况，选择合适的带电作业工具，以保证带电作业工具得到合理使用。

3 .3 安全检修

在进行10KV配电线路检修前，必须对天气、现场环境进行全面分析，才能避免下雨、下雪和刮风等情况给现场作业带来的影响。通常风级不能超过五级，空气湿度不能小于80%。只有不断增强安全意识，保持安全距离，才能真正避免安全事故发生，从而提高10KV配电线路检修现场作业的安全性。

在进行10KV配电线路检修时，如果电气安全距离不够，工作人员有可能会与电路形成串联，从而发生安全事故。所以，为了提高10KV配电线路检修过程的安全性，工作人员必须时刻注意电气安全距离，在无法保持距离的情况下，必须使用绝缘材料或者进行绝缘隔离，以保证检修工作人员的额生命安全。

4 结语

10kV配电线路是电力系统中的重要组成部分，为了保证运行的安全性与高效性，必须要加强其维护力度，更新相关的检修技术以提高10kV 配电线路的整体性能。

参考文献

[1] 宫兆峰. 浅析10kV及以下配电线路的运行维护及检修[J]. 科技风，2014.

[2]盖保儒. 10kV配电线路的运行维护及检修工作探讨[J]. 科技与企业，2014.

作者简介：

张继轩（1987.02-），男，陕西户县人，华北电力大学电气工程及其自动化专业，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司，研究方向：配电检修。

张鹏飞（1990.1-），男，江苏射阳人，南京工程学院电气工程及其自动化工学学士，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司。

裘天佳（1986.11.13-），男，浙江慈溪人，浙江大学电气工程学学士，单位：国网浙江省电力公司绍兴供电公司，专业方向：用电检查。

魏健（1987.09-），男，浙江大学电气工程及其自动化学士，单位：国网浙江绍兴市上虞区供电公司，专业方向：配网带电作业。

论文作者:张继轩,张鹏飞,裘天佳,魏健

论文发表刊物:《电力设备》2016年第22期

论文发表时间:2017/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0cc1a4bee6254116ec46189b.html