# 电动阀门使用中的常见问题以及解决措施论文_仇吕佳1, 赖艳清2,,花丽萍3

摘要：现阶段，我国工业化进程不断加快，在工业生产中电动阀门属于常用设备，此次研究主要是探讨分析电动阀门的分类与智能化技术提升水平。首先介绍了电动阀门的分类，介绍了电动阀门常见的问题，并针对不同的问题，提出了解决的措施与建议，有一定的参考作用。

关键词：电动阀门；问题；解决措施

引言

电动阀门是阀门和阀门电动装置（电动装置）的组合形式，广泛应用于各类工业管道系统。电动阀门兼具电动控制和手动操作功能，其手动操作通过电动装置的手动机构实现。电动阀门手动操作的可靠性和安全性是电动装置设计、制造、检验的主要性能指标。本文针对电动阀门经常出现的问题进行了介绍，并分析了原因，对于提高电动阀门的运行稳定性有着一定的意义。

1电动阀门的分类与介绍

1.1电动阀门简介

在电动阀门控制系统当中，所使用的装置最多的是有 90度回转的球阀，蝶阀，或者是旋塞阀等类型的阀门共同构成，在这些阀门的构成基础之上，加入电动控制办法从而构成有体系的电动阀门控制系统，电动阀门控制系统相对于传统的控制系统，不仅可以自动的完成生产过程当中的控制需要，在一些特殊情况下还可以通过手动工作来完成操作，另外相对于其他一些控制系统，电动阀门的控制系统结构比较简单，而且对于生产厂商来说成本相对较低，所以在人们的生产生活当中得到了一个非常广泛的使用。

1.2电动阀门的分类

（一）气压传动阀门。气压传动阀门主要是利用压缩气体传递阀门控制动力，进一步控制管道内介质。气压传动阀门是以空气作为介质，由于空气性质比较特殊，并且气动阀门具有防火防爆优势，因此被广泛应用到各个领域。然而压缩空气的获取难度比较大，对气压传动阀门的应用造成一定限制。（二）液压传动阀门。液压传动是以液体为传动介质，最大的特点是能够利用小体积的液体介质来实现极大力矩的传递控制，而且液压传动阀门运行稳定，能够满足高速状态下的平稳启停以及转向控制。但是由于液压传动阀门整体尺寸比较大，不利于安装使用，尤其是不适用于小功率场景下的使用。（三）电动阀门。该种阀门主要通过微电子技术对阀门进行启停和转向控制，主要分为阀门电动装置和阀门两部分。在使用期间不仅能够按照现场人员的操作实现控制，也可以应用自动装置命令实现控制。电动阀门的特点主要表现在高效率、迅速响应以及调速快等。

2电动阀门的常见问题

2.1电动阀门自身的磨损问题

在现实使用过程中，任何一个元件都会经历磨损的过程，所以电动阀门也存在同样的情况，这种问题经常发生在回转型的电动阀门以及多回转型的电动阀门上面。究其原因，绝大多数是出在设计方面，因为在设计回转型电动阀门的时候往往选择不合理的设计参数，不同的电动阀门需要不同的参数设计，所以在设计中采用了过大的参数或者过小的参数都不合理。电动阀门的参数与使用是必须匹配的，如果动力参数的选择不符合电动阀门的设计，那么转动的扭矩也会出现问题，过小的扭矩无法关闭电动阀门，甚至有可能会烧坏阀门电机。过大的扭矩会让电动阀门在运行过程中失去控制，从而破坏阀门的使用功能。

2.2电动装动力参数不匹配

据有效调查信息可知，多回转电动阀门和部分回转型阀门在热力管道系统电动阀门中都发生过类似的情况：因为选择动力参数的不正确，导致机器无法正常运转。热力管道系统中根据转矩的选择常出现的问题可以分成两种：①选择过小的输出转矩，从而导致被控阀门不好启动关闭，出现这样的情况下，很容易使电动机被烧坏；②选择过大的输出转矩，一旦控制失灵，就容易破坏阀门局部结构，尤其是在运作的多回转阀门中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电动阀门的调试问题

控制电动开关是通过电力阀门限位来实现的，电动调节的问题表现为阀门手动关闭后就不能打开电动控制，如果调试偏大，就会造成减速传动装置和阀门的损坏，而损坏的电动机则会让整个运行系统陷入瘫痪。而电动阀门的内部控制介质处于不断运行的状态，这样就很容易磨损阀门，让一些阀门的部件趋于老化，大大降低阀门的密封性。

3电动阀门改进的措施与建议

3.1加强监测

在电动阀门的使用当中，使用单位应当加强监测。这种监测不仅仅是针对一些重要的部位，对于一些经常会出现问题的部位也应当增加监测设备，对出现的问题进行及时的反馈。工作人员应当时刻注意反馈信号与实际位置的准确性，确保信号与工作状态同步，能够及时准确地反馈问题。企业也应当设置专人负责，责任落实到人。真正将电动阀门的工作状态维护起来。

3.2阀门使用维护

使用维护的目的，在于延长阀门寿命和保证启闭可靠。阀杆螺纹，经常与陴杆螺母摩擦，要涂一点黄油，起润滑作用。不经常使用的阀门，也需要定期转动手轮，对阀杆螺纹添加润滑剂，以防卡滞。室外阀门，要对阀杆加保护套，以防雨、雪、尘土等侵蚀。对于电动阀门，还要按时对变速箱添加润滑油，要经常保持阀门的清洁，经常检查并保持阀门零部件完整性。如手轮的固定螺母脱落，要配齐、不能凑合使用，否则会磨圆阀杆上部的四方，逐渐失去配合可靠性，乃至配合失效。不要依靠阀门支持其它重物，人不要在阀门上站立。阀杆，特别是螺纹部分，要经常擦拭，对己经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的，因为尘土中含有硬杂物，容易磨损螺纹和阀杆表面，影响使用寿命。

3.3提高阀门设计工作者的素质。

想要提升电动阀门的质量，减少出现故障的几率，首先应当提高设计工作者的素质，让他们意识到如果电动阀门出现问题会对供水造成巨大影响，乃至对社会造成一定的影响，所以电动阀门的设计单位应当对设计人员定期展开培训，让从业者明白设计工作的重要性，在设计当中仔细琢磨，实际到现场观摩，掌握设计需要的技巧以及设计误差需要掌控的范围，确保电动阀门的设计质量满足实际的使用需求。

4电动阀门的智能化技术发展研究

我国从20世纪50年代就已经开始研究电动阀门，市场需求量比较大。随着社会经济的快速发展，也逐渐扩大了电动阀门的应用范围，相应提升了人们对于电动阀门运行工作效率和运行可靠性的要求。然而由于电动阀门的技术水平提升速度比较慢，大多数电动阀门还处于初期发展水平，产品结构精度和复杂度都比较低，逐渐暴露出调试难度问题，不能满足现代化工业生产的需求。现阶段，工业生产逐渐朝着智能化方向发展，信息技术、电子技术和计算机的应用逐渐普遍，也出现了较多机电一体化产品。电动阀门也从单一机械机构逐渐发展为智能化机构，运行精度和效率都比较高，在较大程度上降低了设备运行成本。在微电子技术快速发展的当下，电动阀门控制系统中也开始广泛应用电力电子技术，相应提升了电动阀门的智能化水平，历经模拟电子与数字电子时代发展之后，使其从原先的人力操作发展逐渐变为协助操作发展，并且逐渐朝着智能化、无人化方式发展。在现代电动阀门中开始应用单片机技术，该项技术能够实现电动阀门的数字化控制，并且为电动阀门智能化发展打下坚实基础。

结语

总而言之，电动阀门控制系统关系着我国人民生产生活。因此，需要各电动阀门生产单位及专业研发人员不断学习创新，及时发现改进电动阀门控制问题，提升电动阀门的智能化，提高电动阀门控制效率，从而为我国工业发展奠定良好基础。

参考文献

[1]李志鹏，黄洁.浅谈电动阀门常见的问题及其产生原因［J］.科技展望，2015，（12）：66-66.

[2]关野.电动阀门常见的问题及产生原因[J].科技与企业,2013(23).

[3]孙经署.电动阀门智能化介绍[J].大众科技，2004,(12).

论文作者:仇吕佳1, 赖艳清2,,花丽萍3

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ce33c70308db3542c7588e7.html