# 建筑装饰面砖施工流程及施工工艺论文_张利鹏,李建有

中建七局第四建筑有限公司 陕西西安 710000

摘要：随着建筑工程行业的不断发展，人们逐渐对建筑的外观设计的要求越来越高，针对这种现象，施工单位在施工的过程中，要注意对建筑装饰面砖的施工工艺进行控制，以更好地适应市场的需求，促进建筑行业的发展。笔者通过对建筑装饰面砖施工工艺流程进行介绍，提出加强其施工工艺的几点措施，仅供参考。

关键词：建筑工程；装饰面砖；施工工艺

一、施工准备

在进行施工的过程中，首先要搭设好装修的外架子，并且要进行安全检测，以免在施工的过程中发生安全事故。而且横竖干和拉杆要离开床面一段距离，要把一些预留的排水设施做好，外面的门窗要安装完毕。然后通过泥沙浆把存在的缝隙进行赌实，然后在施工的过程中，为了保护好已经完成的工程部分，要对其采取相应的保护措施，可以设置铺框来防止成品的损坏，然后对辅框进行固定，以免施工的过程中发生脱落的现象。

二、施工顺序

为合理加快工程进度，充分利用工作空间，外墙围蔽砌砖及装修工程将提前自下而上插入施工（外墙装饰由上至下进行）。围蔽装饰施工顺序：找平弹线―→外墙围蔽和内间墙砌砖―→天花批挡―→门窗框安装―→内墙批挡―→外墙装饰―→楼地面批挡―→门窗扇安装―→油漆灰水。

三、施工顺序

1、门窗工程

立钢、木、铝合金门框前须对成品加以检查，进行校正规方，钉好斜拉条（不得少于2根），无下坎的门框应加钉水平拉条，以防在运输和安装中变形。

立钢、木、铝合金门框前要看清门框在施工图上的位置、标高、型号、规格、开启方向、门框是里平、外平或是立在墙中等，接图立口。

门窗安装前，检查门扇的型号、规格、质量是否合乎要求，如发现问题，应事先修好或更换。

将扇放入框中试装合格后，按扇高的1/8～1/10，在框上按合页大小画线，并剔出合页槽，槽深一定要与合页厚度相适应，槽底要平。

门锁不宜安装在中冒头与立挺的结合处，以防伤榫。门锁位置一般宜高出地面90～95cm。

铝合金窗应按照在洞口上弹出的位置线，根据设计要求，将窗框立于墙的中心线部位或内侧，使窗表面与饰面层相适应。

锚固板应固定牢固，不得有松动现象，锚固板的间距不应大于500mm。如有条件时，锚固板方面宜在内、外交错位置。

铝合金窗框与洞口的间隙，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙表面贸5～8mm深的槽口，填嵌密封材料。

2、楼地面铺砖

环保砖及抛光砖等特殊材料应先会同甲方、监理和设计人员进行选板，定板后按数量订货和验收。铺贴前先做样板房，经甲方、监理认可后方可全面铺开。

抛光砖铺贴工艺：先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆（水灰比为0.5左右），水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。环保砖则在基层上铺30厚中粗砂找平，然后按设计要求进行铺贴。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

铺干硬性水泥砂浆（一般配合比为1：2.5，以湿润松散、手握成团不泌水为准）找平层，虚铺厚度以25～30mm为宜，放上块材时高出预定完成面约3～4mm为宜）用铁抹子（灰匙）拍实抹平，然后进行块材预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把块材对准铺贴。

铺贴完成24小时后，经检查块材表面无断裂、空鼓后，用稀水泥刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好块材两天内禁止行人和堆放物品。墙身贴抛光砖操作工艺：选砖→基层处理和抹底子灰→预排砖块、弹线→贴抛光砖。

四、具体流程

具体过程基本上可以分为以下几点具体步骤：

首先是对基层的处理，也可以称之为对墙面的基本处理。由于墙面材料的不同，会导致墙面表层的光滑度不一样。对于墙面不平的地方要用混凝土填平或是剔平。而如果表面过于光滑的话，就需要进行毛化处理，“即先将表面尘土、污垢清扫干净，用 10%火碱水将板面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用 1：1 水泥细砂浆内掺水重20%的 108 胶或混凝土界面处理剂，用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。”

其次，在对建筑吊垂直的过程中，针对不同墙面需要采取不同的方式。

抹砂浆的过程中，针对不同的墙面也需要不同的方式，混凝土墙面在装饰面砖之前，需要进过水泥或者处理胶的处理，然后在分层将砂浆涂抹上去，最后抹平就可以了。而针对砖墙，在涂抹之前要喷水保湿，然后再抹砂浆，抹平完成后不像混凝土墙面那样就结束了，还需要定时喷水保湿。

当所有工序完成后，还需要喷水处理一下，等到面砖和缝隙处的材料基本稳定后就可以了。

五、操作工艺

1、基层为混凝土墙面时的操作工艺

1.1基层处理：

首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大规模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水润湿。如基层混凝土表面很光滑时，亦可采取如下的"毛化处理"办法，即先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将板面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20%的108胶或混凝土界面处理剂，用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

1.2吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：

若建筑物为高层时，应在四大角和门窗边用经纬仪打垂直线找直；如果建筑物为多层时，可从顶层开始用特制的大线坠绷钢丝吊垂直，如果有风时，可以将线坠放入装满水的水桶内（注意不要碰桶壁及桶底），以防大线坠晃动，然后根据面砖的尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基准线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制，应全部是整砖。每层打底时则以灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线（槽）。

2、基层为砖墙面时的操作工艺

2.1抹灰前，墙面必须清扫干净，浇水润湿。

2.2大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶层到底层一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸，分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。每层打底时则以灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出槽目、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。

2.3抹底层砂浆：先把墙面浇水润湿，然后用1：3水泥砂浆刮一遍约6mm厚，紧跟着用同强度等级的砂浆与所冲的筋抹平，随即用木杠刮平，木抹子搓毛，隔天浇水养护。

六、总结

为了更好地适应社会发展的需要，施工单位进行施工设计的过程中，要做好装饰面砖的设计，在质量上要严格按照实际规定的标准进行是施工，防止其存在质量的问题导致发生空鼓脱落的现象，而且要注意对装饰砖面的清洁，以免影响其美观效果，这样才能促进建筑行业更好地发展。

参考文献

[1]劳辰锋.装饰面砖工程质量方面现存问题的分析[J].科技资讯，2007（45）.

[2]刘付林.外装饰面砖工程质量与检测技术的关系[J].建筑技术，1998（21）.

[3]李改敏.建筑装饰装修工程施工工艺探究[J].城市建设理论研究，2013（19）.

[4]张中树，张定双.建筑装饰装修工程施工工艺探究[J].中国住宅设施，2013（54）.

[5]郑博，杨杨.论建筑装饰装修工程施工工艺[J].黑龙江科技信息，2011（24）.

论文作者:张利鹏,李建有

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0cf12f425ae0ec879197a916.html