# 装配式混凝土建筑施工技术研究论文_周鹏鹏

浙江省东阳市市政环境工程有限公司 浙江东阳 322100

摘要：建筑行业的发展直接影响着社会经济发展及人们的生活质量，近年来，随着我国建筑行业的快速发展，传统的建筑施工模式已经逐渐被淘汰，装配式混凝土住宅建筑越来越多，因为其本身具有着非常多的优势，能够更好的满足人们对建筑的需求。

关键词：建筑施工；装配式住宅；混凝土

1装配式混凝土住宅建筑简述

装配式住宅建筑是通过预制部件的装配而成，通过各个预制品在施工现场的组合，形成最终的建筑结构。装配式混凝土住宅建筑施工，便是通过钢筋混凝土作为预制部件的主要构件，并且在施工现场继续运用该材料，进行预制部件的组装，整体建筑结构大部分都由钢筋混凝土完成。其建筑模式的主要优势，便是可以节省施工的时间和消耗，在提升工作效率的同时减少人力物力的资源浪费，并且形成更为绿色环保的建筑质量，是现今较为新型却主要的建筑模式。

2预制装配式结构特点

2.1便于操作

在施工现场，预制装配式结构模式具有一定的方便性和卓效性，由于预制装配式结构不用在施工场地制作构件，只需直接安装构件便可，从而实现高效处理，减轻施工作业量，缩减工期，加快进度。

2.2效益成本高

在处理预制装配式结构时，其效益成本非常高，不光减轻了施工作业量，在施工操作过程中表现的尤为突出。预制装配式结构处理不用花费太多的养护流程，节省了养护资金。另外，底模的节省效果也非常显著，使周转材料的投入量大大降低，提升效益成本。相对于施工材料浪费情况而言，合理掌控预制装配式结构也不是难事，进而防止出现材料浪费现象。

2.3绿色环保

在处理预制装配式结构时，绿色环保效果较为突出，从而实现“四节一环保”的发展目标。根据预制装配式结构中的绿色环保，其耗能量低，排放效果低，对周边施工环境的影响较低，从而提高总体施工文明环保水平。在应用传统现浇混凝土施工技术方法时，需将绿色环保价值体现出来。

2.4精准度高

在构建预制装配式结构时，其施工准确度非常高，能够使用现有构件完成组装处理，提升精准度，以免在细节中存在偏差问题，加强其协调性，减少施工问题。此外，精准度高不光针对的是施工构件，对安装和固定处理也非常重要。

3混凝土装配式住宅建筑施工技术要点

3.1预制墙板安装及节点施工操作要点

装配式结构中的预制楼板主要有以下几种施工步骤，先对预制墙板进行吊装，然后再进行墙板的定位，确保墙板位置的准确无误，防止后期因位置错误而返工，随后，需要进行墙板斜支撑物的安装，将墙板固定牢稳，再然后就需要进行墙板的精确调节，确保调节的精确性。调节完成后，需要进行钢筋绑扎以及线管的埋设，然后在进行预制墙板灌浆，灌浆完成后，应当对墙体进行浇筑，最后，在开展绝热夹芯板垂直缝防水构造的施工。

3.1.1灌浆操作技术要点

工地上对灌浆料的使用要求必须是现场制作，一般用到的机器是搅拌机，在进行搅拌的时候，先把水泥等需要添加的搅拌物倒进搅拌机，接着添加80%水，开始搅拌，静置一会，接着就可以进行灌浆的具体操作了。灌浆最适宜5～40℃，温度过高过低都对接下来的施工产生不良的结果，灌浆过程要避免阳光直射，而最好在初凝的15min之内用完，不要多拌，用多少拌多少。在灌浆过程中，应当对构件表面进行洒水，从而使构件的温度得到有效降低，使构件的湿润性得到有效提高，这样有助于施工顺利进行。在冬季，如果温度低于5℃的话，则不能进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2 PC板安装技术要点

在对PC板进行安装的时候，需要先把临时支撑用的固定架固定好，然后再将PC板构件运输到现场，并根据PC板安装要求，将其放置在堆放架中，在对其进行吊装的时候，必须要确保捆绑牢稳后再吊装。此外，在进行PC板安装的时候，必须要对板材之间的缝隙进行严格控制，防止缝隙过大。安装完成后，就可以校正PC板了，校正结束后，在进行混凝土浇筑。

3.2预制叠合阳台板安装施工

预制阳台板吊装过程中，必须要注意以下几点要求：一，在吊装阳台的时候，必须要确保吊环已经系好，防止在吊装过程中出现坠落事故；在预制阳台吊装的时候，应当在阳台板距离作业面50厘米左右的时候停顿，然后由施工人员对阳台板进行调整，确保安装位置的准确性，调整完成后，在进行缓慢吊装，同时，为了确保阳台板安装完成后的平整性，还应当采用水平管来对阳台板的安装标高进行控制；三，预制阳台板吊装完成后，需要校正其标高，并检查安装质量，确保安装质量能够符合相关标准要求。

4装配式混凝土住宅建筑质量管控

在对于装配式混凝土住宅建筑进行质量监管时，需要着重注意对于混凝土预制构件安装的管理和钢结构预制构件安装的管理。首先在各类预制品配件进入施工现场之前，需要提供具备合法合格因素的质量证明文件，确保每一个部件细节上的质量问题，降低由于配件组装后形成装配施工事故的可能性。由于装配式建筑模式已经降低了时间成本，因此在每一个环节中应当适当放慢进程，将环节性质量因素的保障提升到最高，在每个配件装配结束后，可以通过人员专业性的排查，对于装配做出检测，若将每个环节的细节因素做到最为优质的可能，便能够基本避免安全施工事故。混凝土预制构建安装需要通过浇灌材料、后浇混凝土等材料的质量保障，确保其稳定性，通过一定的受力组装安排，将混凝土预制配件和钢结构结构预制配件有机结合，确保两者的相连性。同时，由于混凝土预制配件具有自身的防水性，而防水的性能极有可能因为各类原因遭到破坏，因此在各个环节装配之后，应当对于其防水性能做出一定的检测，确保该预制配件的质量未收到磨损和损伤。在施工过程中，对于任何细节问题都需要进行实时的安排处理，通过对于工作人员的岗位安排，让每个施工人员能够发挥其最大的可用性和劳动力，确保施工质量和安全意识。最终，在施工过程结束之后，同样需要对于整体施工和细节施工有更深层的监管排查，对于细节和关节处进行安装检验和评分，得出有效的评分报告和建议，并且适当对于检测问题进行最后的有效整改，以确保能够迎合用户的需求和生活安全质量水平。

5混凝土装配式住宅施工技术运用

5.1预制剪力墙

在建筑工程施工中，剪力墙是非常常见的一种工程结构，通过对剪力墙结构的应用，能够使工程施工的稳定性得到有效提高，且能够提高工程整体施工性能。在装配式混凝土住宅施工中，预制剪力墙也是非常重要的预制产品。在装配式混凝土住宅施工中，通过对预制剪力墙的应用，能够使施工效率得到有效提高，且能够提高建筑整体的稳定性及安全性。

5.2预制梁板柱

住宅工程中的施工结构主要有梁、板、柱等三种，这三种结构在住宅工程施工中是非常重要的，而在混凝土装配式施工技术中，预制梁板柱也是必不可少的预制产品。通过对预制梁板柱的应用，能够有效减少工程的施工工序，加快工程施工效率，且能够满足建筑的某些特殊需求。同时，还有效减少了养护环节，使工程工期得以缩短。此外，相较于现浇型的梁板柱，预制梁板柱所需要的人力资源不多，能够有效降低工程成本，使建设企业的经济效益得到进一步提高。

结束语

总之，建筑行业的发展直接影响着社会经济水平的提升，更直接关系到人们的生活质量。混凝土装配式施工技术具有着独特的优势，通过对该技术的应用，能够有效提高建筑工程建设效果，从而促进我国建筑行业的发展。现如今，我国已经加强了对该技术的推广，该技术在建筑工程中的应用也越来越广泛，通过对该技术的应用，有效提高了工程施工质量、缩短了施工工期、防止了环境污染，且大大提高了资源的利用率，避免了资源浪费问题的发生，从而推动了我国建筑行业的健康稳定发展。

参考文献：

[1]王凤起.装配式混凝土建筑结构施工技术要点与研究[J].建筑技术，2018，（1）：15-21.

[2]曾在平，胡志明，李斌.装配式混凝土建筑的发展浅析[J].中国标准化，2018（14）：88-90.

[3]高宇.浅谈房屋建筑装配式混凝土结构建造技术[J].科技尚品，2016（1）：152-153.

论文作者:周鹏鹏

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d4bca66a8b3b16b0c5348aa.html