# 市政给排水工程中长距离顶管施工技术措施的应用研究马发兵论文_马发兵

摘要：市政给排水施工作为城市建设的重要构成部分，将大量新技术、新工艺及新设备应用到市政给排水施工当中，不仅能够大幅度提升市政给排水施工效率，缩短施工工期，还能为现代化城市发展提供强有力的保障。长距离顶管技术是当前市政给排水施工应用最多的一项技术，有利于最大限度的提高市政工程的施工质量和效率，为城市日后的给水和排水打下良好的基础。

关键词：市政；给排水工程；长距离顶管施工

通过对长距离顶管技术的有效应用，能给我国市政排水工程的质量和效率提升，所以当前需要创新技术，应用更加完善的科学管理手段来满足当前长距离顶管施工技术要求。同时，也要制定相关机制，严格控制施工各个环节，在设计过程中需要因地制宜，按照实际的情况来保证施工质量，满足基本的标准需求，促进我国市政给排水工程的不断发展。

一、长距离顶管工作原理

长距离顶管施工作业的过程中，主要是利用土压平衡顶管机进行顶进操作，利用油缸产生的压力，推进其向前顶进施工，在顶进的过程中，其前端的旋转大刀盘会对徒弟进行切割，将切割出的图体送入到输送机中进行碾压和输送，将其传至外部。另外在长距离顶管施工的过程中，切割的土体会由于土层的特性，经过挤压之后会形成泥状土，这种图具有极强的可塑性，所以在顶进施工的过程中，还能够用于提高施工的稳定性。

二、给排水工程长距离顶管施工技术的准备要点

1.做好施工现场的勘察工作

长距离顶管施工对路面破坏较小，主要施工是借助机械设备将管道在地下土体中推进，因此，在施工前必须要对施工现场进行细致勘察。在勘察过程中应当有专门技术人员利用现代化的勘测仪器设备，对施工区域的地表环境、地下土质、其他市政管线分布情况等进行全面勘察，并形成专业化的勘察报告，确定是否适合应用顶管施工。同时，还要做好施工测量工作，明确顶管施工中各项具体参数，确定工作坑的位置，以及管道顶入的标高等。此外，还要根据施工勘察测量工作中所获得的数据，对施工中力学参数进行计算，确定管道顶入土体所需要的顶推力，为施工方案的设计提供数据参考。

2.严格进行施工材料质量控制

顶管施工中管体材料的选择也是影响施工质量的重要因素，因此在施工准备阶段还需要对施工材料的质量进行严格的把控。在进行选材时，应当严格依据施工勘察的结果，配合性能检测实验，确定适合的材料型号，以保证材料的性能与满足施工需求。在此基础上，还要对材料的供应商进行严格筛选，要选择生产资质完善、供应能力强且业内口碑较好的供应商。同时，还要在管体材料出厂、运输、储存的整个过程中，做好对材料的质量检验，避免不合格材料被应用到顶管施工当中，导致施工后出现管道渗漏等问题。除管体材料外，在施工前还应当对施工顶推机械的液压油等材料进行合理选择与质量把关，一方面要根据施工中对机械设备顶推力的需求，选择性能和承载能力相符的液压油，尤其要关注液压油的承载能力，避免液压油承载能力不达标而在施工过程中发生化学变化，导致设备故障或影响施工进度。

3.做好前期施工设计与技术交底

在给排水工程长距离顶管施工的前期准备阶段，还必须要做好科学的施工设计。施工设计中应当充分考虑给排水管道施工现场的具体条件，并综合管道施工要求、现有技术水平、施工成本预算等多方面因素，确保施工设计的科学性和可行性。在完成施工设计图纸和方案后，还要由设计单位、施工单位、监理单位等参建方共同进行会审，对施工设计进行进一步完善。确定最终施工图纸及设计方案后，需要向施工人员进行技术交底，明确各环节施工设计的意图，及施工中的技术要点，从而为长距离顶管施工提供有效指导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、给排水工程长距离顶管施工技术施工应用要点

1.测量放线

在市政工程排水管道施工过程当中，很多施工单位并没有看重测量放线的作用，而实际上，测量放线是任何工程施工中必不可少且比较关键的一个环节，很多工作人员他们认为自己有着足够的工作经验，因此，就凭借自己的肉眼和观察能力去完成打底和铺设，这样的方法对于一些经验极为丰富的工作人员来说的确可以在一定程度上保证施工质量，但是，对于一些刚入手没多久的工作人员来说，这种方法并不合适他们。因此，针对测量放线工作，最好是多测量几次，从而修补前几次测量中的失误，为后续的工作奠定稳定的基础。

2.加强管道安装

在正式安装的时候，首先要做的就是检查材料和设备是否齐全，并且，要保证每条管道之间是无缝连接的，模板的强度和位置有没有达标的，也需要工作人员去进行检测，在安装的时候，要处理好管道的清洁工作，将管道和管道之间连接的液体涂抹均匀，并用橡皮圈收紧，再用水泥实施封口。当安装完毕之后，还要注意管道是否漏水，要多加注重对管道的保护和保养，定时补充水分，这样才能保证其管道的使用寿命。

3.开展长距离顶管的具体施工

在具体施工时，需要对顶管出洞环节进行重视，一般顶管机中的第一根管向前推动，这种入土环节叫做顶管出洞。在这个工作进行过程中，需要工作人员严格的勘察四周环境，需要根据实际情况来选择所需要的工具管，并且也要对周围的施工条件进行控制，防止出现后期的重复施工。其次，也要对整个管道的空隙给予注浆处理，让其形成保护层，使管道的硬度和强度增强，也便于后期的施工，有效的降低阻力，减少摩擦力，增加支撑点，也能够提高整个施工的安全性和稳定性。同时，在进行注浆过程中要重视从头到尾的循序渐进，进行同时也要避免受到容量因素的限制也要重视到氧气含量，保证施工者在内部的安全性。最后管道上所应用的涂料和管道内的灰尘都会对人体造成相关的伤害，所以施工方一定要重视管道内的通风情况，保证良好的施工环境。要进行最后的偏差校准工作，提升整个管道的精准性，保证管道正常运转，避免出现较大误差。工作者也需要在室内外进行反复测量，提升整个长距离顶管的施工有效性。

4.应用水平螺旋钻进技术

在整个给排水施工进行过程中，会因应用到水平螺旋钻技术，这种技术是一项特殊的技术，在对长距离顶管施工时应用起到了关键作用。这种技术能够使地表的波动有效地减弱，保护基本的地基和土层，使硬度和强度增强。应用时需要提前做好前期设计，将钢管注入并预留其中，不仅能满足基本的给排水施工要求，也能够降低管道顶进的风险，使整个顶管施工技术有效地进行提高市政工程的建设及成果。

5.顶推施工过程中的位移控制。

在长距离管道的顶推施工过程中，能否实现对管道位移的有效控制，也是影响施工质量的重点问题。为避免位移问题所产生的影响，在施工中应当做好对管道推进情况的动态监控，如出现位移情况，及时做好分析，找出位移原因并确定位移是否处在合理范围内。在此基础上，合理控制顶推压力，必要时适当采取纠偏措施，确保顶推压力的稳定性以及管道推进位置的合理性。

6.纠正施工中的偏差

在管道施工过程中，偏心力产生的阻力通常会导致实际施工与设计路线之间出现偏差，在排水工作中亟需解决的问题就是避免发生这种问题。在进行施工时，一般情况下会通过激光水准仪和全站仪进行施工线路进行测量，测量频率为每次1米，使顶进的深度和角度有所保障，另外需要将工具头方向允许出现的偏差控制在5毫米左右。

结束语

当前的市政给排水工程施工中，长距离顶管技术已经得到了普遍应用，但是该技术在使用的过程中还面临着一些技术方面的问题，所以在施工时，要求施工方必须要对该技术的应用流程进行控制。

参考文献：

[1]邵斌.市政给排水施工中的长距离顶管施工技术[J].中国新技术新产品，2019（04）：111-112.

[2]马海燕.市政给排水中的长距离顶管施工技术研究[J].建筑技术开发，2019，46（04）：83-84.

论文作者:马发兵

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d5cb85a41277cab1deb477e.html