# 分析建筑工程中的墙砖与地砖施工论文_孙英惠

身份证号：23011919890920xxxx

【摘 要】建筑工程竣工，居民获得房屋居住权之后，就开始依据自己的喜好装修房屋，而墙砖与地砖的施工则应该是最为重要的装修内容。如果这两项施工内容质量未能得到保证，整个建筑工程装修也会大受影响。本文主要通过对墙砖施工与地砖施工要点进行了分别介绍，而后对建筑工程中的墙砖与地砖施工需要注意的问题展开了讨论，仅供参考借鉴。

【关键词】建筑工程；墙砖施工；地砖施工

墙砖与地砖施工看似比较简单，实际上需要注意很多细节，尤其是前期工作必须做好，比如处理好基层，保持基层平整，同时在进行花纹对接时，要保证准确，要依照相应基准线进行施工，防止施工技术后，出现歪曲情况，而整体性的美观性。

一、建筑工程中墙砖施工

基层处理时，施工人员要对凸出的部分铲平，对毛糙的地方要进行凿毛处理，对存在灰尘的地方要清理，对凹下的部分，要使用水泥砂浆找平。墙面基层要弹出基准线，既要有垂直基准线，又要有水平基准线，在镶贴时，施工人员要浇水湿润墙面，正常情况下，镶贴之前，墙砖至少要浸水2h，待到表面安全晾干之后再进行施工。如果是冬季施工，还应该加入2%的温水来进行浸泡。通常情况下，墙砖应该使用水泥砂浆来进行镶贴，水泥砂浆的比例为1:2。第一排粘贴时，务必要参照水平基准线，待到进行第二排粘贴时，就参考第一排墙砖，每粘贴一排就要进行检查，以免出现墙面不平齐，影响整体的美观性。墙砖镶贴最为重要的一点就是表面平整，砂浆必须做到饱满不存在接茬，而且每个接缝都特别平直。砖与砖之间接缝宽度要控制在1mm之内，必须使用质量精良的白水泥来进行嵌缝，当然也可以选择运用填缝剂，嵌缝时必须保证砖面整洁。

一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹，所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求，就应该做到心中有数；否则，粘贴完以后，就可能出现在灯光下，发现墙面乱成一片。对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理：首先，在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛)；然后，用1：1．5：0．2的素水泥沙浆在墙面甩浆，需要注意的是，在甩浆之前，应该把墙面用水湿润；粘贴墙砖时，每排墙砖之间留缝的目的有两个：一是为了调整墙砖的尺寸误差，把握整体美观，二是是为了给墙砖下垂预留伸缩缝，避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓，脱落。定基准线的目的，是为了墙砖整体平直，在整体表面尽可能的保持整砖粘贴，保持表面美观。此外，在实际的墙砖施工过程中，由于具体情况不同，有时会运用“瓷砖磨边碰角”的工艺做法，这主要是用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上。而具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处，至于说这样做的原因，主要是为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接，不产生张嘴裂口的情况。“瓷砖磨边”很简单，就是在瓷砖的一条边上均匀地磨出45度角，这样两块瓷砖对在一起就不会出现缝隙，使得墙砖的粘贴紧密，墙砖花纹紧密结合。

二、建筑工程中地砖的施工

相较于墙砖施工来说，地砖施工的有效性与否，更加能够影响到建筑工程的美观效果，如果地砖施工的质量提升，那么建筑工程的整体质量也会得到有效的提升。而要想做到这一点，就需要对地砖的施工进行有效的把控，严格的按照相关的地砖施工工艺的要求，来对地砖进行施工处理。首先，在对地砖进行施工之前，要将地砖先在水中润湿一段时间，每个一天就要润湿一次，然后将彻底进行浸泡处理的地砖进行晾干，只要地砖的表面没有水渍的时候，就可以应用到建筑工程的施工中。

其次，要注意在建筑工程的地面上进行基准线的位置确定，根据基准线的位置，来进行地砖的铺设。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

再次，应用于进行地砖铺设的地面应用在施工之前保持湿润，利用水泥砂浆来进行地砖表面的涂抹，涂抹的时候，一定要严格的依照基准线的标准进行铺设，保障拼接施工的密集性，在地砖铺贴完成后，就可以采取有效的措施进行接缝的检查，同时要进行适当的调整，这样可以有效的保障地砖施工的整体质量。

然后，就是要在干铺的过程中，依据水平线来对地砖进行找平处理，而且在室内处进行地砖的铺设时，要注意地砖倾斜角度要向着地漏位置，最好将倾斜的角度控制在3mm左右。

最后，在根据水平线铺设好相应的地砖之后，还需要在2m的范围内再进行一次铺贴地砖的工作，并对其进行平整性的检验，第二次铺贴所选用的材料包括黄沙和水泥，将两者按照一定的比例进行调配，并充分的搅拌摇匀，然后再进行找平处理。

然而值得注意的是，在进行地砖铺贴之前，一定要对施工的地面进行全面的清洁处理，在铺贴的过程中，要严格的依照地面的条件，选择铺贴的确切位置。在地砖铺贴完成之后，就可以利用白水泥进行嵌缝处理，从而防止灰尘堵塞地砖接缝。

三、建筑工程中的墙砖与地砖施工需要注意的问题

1、在对前墙以及地面进行铺设时，要找平。这就需要施工人员对基层进行彻底的清理，如果墙面上装饰物，全部拿下来，如果地面上存在着污物，也需要进行完全清理，如若不然，水泥砂浆与基层将不能粘接牢固。此外，如果墙体存在着裂缝，施工人员要将裂缝填平之后，再贴砖，否则建筑结构裂缝变得越来越大时，墙面砖就会出现开裂，甚至直接脱落。如果地面以及墙面的平整度与垂直度差异很大，施工人员要使用水泥砂浆找平处理之后，再开始铺设。

2、严格依照铺设的顺利进行铺设。正常情况下，如果铺设地面砖，施工人员应该先内侧铺设，而后再从外侧铺设，若地面存在着比较明显的坡度，或者是存在着地漏，施工人员要依照排水方向来铺设；铺设墙砖时，要注意从下部开始铺设，而后在铺设上部，为了保证整体的美观性，最底层的砖应该最终再进行粘贴。待到所有的墙砖都铺设完成后，再铺设地砖，如果铺设的过程中，遇到了不完整的砖块，要放置在下面。同时还需要注意，一面墙铺砖时，要有所保留，不能一次贴到顶部，避免因为瓷砖质量过大，而造成塌落。

3、墙面砖要完全的浸水之后再铺设。由于墙面砖的含水率比较高，如果不进行浸水，会影响粘贴效果。施工人员在进行粘贴之前，必须烧水湿润，所使用的瓷砖必须在水中浸泡足够长的时间，最好要20min，浸泡后再阴干，而后再进行使用。如果没有此步骤，砂浆中原有的水分就会很快被瓷砖吸干，再加之，基层本身也很干燥，也会吸走一部分砂浆中水分，这样砂浆在很多的时间内就会凝结，自然对粘结程度产生很大的影响。此外，施工人员还需要注意的是，墙面装的类型不同，吸水率也有很大的差异，但是由于标准并不统一，因此需要施工人员凭借自己的经验来自行判断。

四、结语

综上所述，可知墙砖施工与地砖施工时建筑工程后期装修中非常重要的内容，施工人员一定要保证质量，根据施工规范以及既定的流程来展开施工。当然如果施工过程中出现了特殊情况，施工人员要灵活进行调整。施工人员要与业主进行沟通，尽可能的满足业主需求。总之，施工人员要认真负责，完成墙砖与地砖施工任务。

参考文献：

[1]任振勇.室内装修工程中的瓦工施工工艺分析[J].山西建筑. 2013(02).

[2]吴文莉.新型建筑用铺贴砖防水胶粘剂通过鉴定[J]. 广州化工. 2001(01).

[3]章俊.浅谈建筑室内装修工程施工质量控制[J].科技创新与应用. 2013(28).

[4]关宇.墙砖铺贴的艺术——基本工艺说明[J].家具与环境. 2006(01).

[5]陈业镇.论室内装修工程的施工技术及质量控制[J].科技致富向导. 2013(15).

论文作者:孙英惠

论文发表刊物:《低碳地产》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d7c30359f0a20515d6e067a.html