# 浅谈上海松江时尚艺术中心建筑设计论文_张远凝

上海恩威建筑设计有限公司 200050

摘要：中国纺织服装品牌创业园，以纺织服装行业的优秀企业为招商对象，针对其研发总部的发展需求，配套建设园区服务平台。项目位于思贤路、鼎源路交叉口的时尚艺术中心，即为园区配套的核心。时尚艺术中心，集合多功能于一身，不仅满足园区企业的工作、生活需求，部分功能也能服务于整个松江区，成为一个创意时尚中心。中国纺织服装品牌创业园定位为国家级时尚产业发展中心，所以它应当是强烈代表中国纺织工业形象的地标性建筑。时尚艺术中心的外观设计汲取自纺织工业给予我们的灵感。三个圆台型建筑，形似纱线纺锤，建筑立面环绕线圈，突出其行业特点。时尚艺术中心功能包括：纺织服装行业专业服务平台、时尚发布中心、时尚文化传播中心、艺术剧院、设计师工作室、生活服务配套、时尚会所等多种功能空间。

关键词：创业园区；办公建筑；建筑立面；艺术中心；LEED

一、基地概况及总平面布局

（一）建设概况：

项目位于上海市松江区，是松江当年重点工程之一。属于上海华佳企业发展有限公司生产及辅助用房项目的一期地块。整个园区的建设根据基础设施以及资金运营的需要，分为多期开发，其中，松开V-37号地块是园区一期建设地块，南临思贤路（文合路），西临鼎源路，东至现状空地，北至现状空地。

项目总占地面积50017.3 平方米，由新建松开V-37 号地块生产及辅助用房用地及扩建松开V-37 号地块生产及辅助用房用地组成。总建筑面积：69250.49 平方米，其中地上建筑面积：41130.27 平方米，地下建筑面积：28120.22 平方米，综合容积率为2.0（含新建松开V-37 号地块生产及辅助用房用地）。

一期总平面图及经济技术指标

（二）道路交通组织：

本项目地块西临鼎源路，南临文合路，这两条道路为城市级干道。基地共设两个机动车出入口，设于鼎源路的出入口宽7.5 米，设于文合路的出入口宽7.0 米，出入口距离道路交叉口大于70 米。鼎源路另设一人行出入口兼消防应急出入口，此入口不设进坡口。主要内部道路宽7.0 米，将基地划分为新建和扩建发展用地，（其中办公组团一和组团二位于新建用地内，组团三艺术中心位于扩建发展用地内）是该地块主要的车行交通干线，新建部分结合干道设置两个地下车库出入口。交通干道与建筑之间设消防环道，兼做日常车行道路通达各主要单体主入口；三个圆台中间通过架空设计为消防车提供了通行的道路空间；西侧与南侧利用鼎源路文合路作为消防车环道,与基地内道路连通。

（三）建筑布局：

该地块遵循园区整体的规划结构，将启动区的地标建筑设置在该地块内，并延续(新建松开V-37号地块)整体功能结构的“十字轴线”，将轴线延伸至地标核心；建筑布局采用院落式的单元布置。建筑由三座圆台型塔楼通过连廊环形组合成一栋建筑。

二、设计原则及设计理念

（一）设计指导思想和设计原则

1合理处理规划区内各类功能组团之间的相互关系，促进与新建地块整体的协调发展。以满足松开v-37 号地块的整体发展为前提，考虑开发建设的需求，协调解决建设容量、水系、生态、交通、市政等系统的技术控制问题，考虑整体开发与分区发展的协调。

2设计原则

设计遵循1) 规划上与周边基地融合原则2) 以人为本，人车分流原则3) 有行业标识性、时尚原则4) 绿色环保原则5) 有前瞻性，地标性原则6) 平面布局合理化原则

（二）设计理念

松江时尚艺术中心的外观设计汲取自纺织工业给予的灵感，三个大型圆台型建筑，形似纱线纺锤，建筑立面环绕线圈，既突出其行业特点，又契合中国纺织工业形象。作为一期的主体建筑，艺术中心刚好处于整个园区三期大规划构架的十字景观轴线的端头，同时也位于思贤路（文合路）和鼎源路的交叉口，位置十分重要，因此需要打造一个独特的能代表纺织行业特点和形象的地标性建筑。

三、如何进行建筑设计

（一）规划层面

时尚艺术中心的建筑布置是在整个园区（包含三期，此项目为第一期）的框架下进行组织的。时尚艺术中心作为主要建筑，与周边建筑的协调的方式是通过视野的连接与建筑界面的对齐统一。

园区整体是规整而稳定的构成，很城市化的结构，强调城市道路的延续与体块内部的围合。与整个园区风格不同的是，时尚艺术中心却是动感的、开放的。这是公共设施与办公楼群的主要不同。建筑主体整体均衡对称，塑造出时尚艺术中心总部办公现代，简洁，大气的建筑风格。设计风格，三维尺度，外立面做法与纺织工业的主题相吻合，同时与周边环境融合匹配，在一些细节设计上，例如基座的石材做法，连廊的扶手设计以及主体建筑外立面的双层表皮等也遵循统一规划，统一考虑，统一设计的原则。

三个纺锤建筑构成一个环形组团，中间组成了一个中央广场。在中间的圆形花园广场的衬托下形成一种和谐的几何组成。这个现代花园拥有不同的氛围，漫步者或参观者能够在宁静中找到中式庭院的影子。在中央的中心广场，坐落着一个大型水盘，像一座倾斜的镜子反射出天空（意喻整个世界）。圆台型的建筑体积给予该区域一个唯一的、辨识度极高的天际线。每个圆台的半径与高度各不相同----最高52.2 米，中间48.0 米，最低为39.6 米。

这三个圆台型建筑体分别拥有各自的基座，每个坚实的矿物质的底座给予建筑以高挑、挺拔、平衡的感觉。三个纺锤组成了一个统一机体，同时每个建筑又自成一体，融合在有景观高差的地形中。垂直分布的不规则百叶给予基座以动感，同时在功能上为地下展览空间带来自然采光。

（二）功能流线及垂直交通

时尚艺术中心承担中国纺织工业园总部办公功能同时要求建有展览，服装展示及会议中心，其规模需要辐射周边地块，使其承担起整个松江地区的综合性大型演艺服装秀，交流展示及剧院的功能角色，因此整个建筑内部的流线十分的重要。

本项目的功能分布为四部分：第一部分为地下二层，布置了地下车库和展示及设备用房。第二部分为半地下的地下一层和地上一层，布置了会议中心，展览，入口大堂及相应配套；第三部分坐落在三个圆台建筑标准层体中，布置了工业研发室；第四部分为实验室，坐落在三个圆台顶层，其中在顶层设计了一些挑空空间。建筑提供了顺畅、简洁、理性的功能布置。流线导向对于使用者与参观者来说均合理且易于辨识。地下二层的停车库，地下一层的下沉花园，地平的广场与地上空中连廊在不同空间层次将三个圆台融合在一起。

整个时尚艺术中心分为两大序列：

第一序列是由下沉花园和中央广场组成的建筑基座。这个基座包括地下二层-10.60米，地下一层-6.00米，地上一层+0.00米和地上连廊层+5.10米。功能包括：地下停车、展览、入口、大堂、接待、多功能厅、私人花园。整个基座是一个集中汇合的空间，同时也是中心广场的主要入口。该序列空间是一个交流与展示的空间，同时也是一个从外部世界到建筑内部的转换空间。需要强调的是，一层+0.00标高能够单独进入每栋建筑，同时亦能俯视双层挑空的展览空间。地下一层-6.00米是半地下层，这一层连接三个圆台建筑，能够让使用者到达任何设施，从工业研发区到展览区，是流动的、功能性的个大空间。地上连廊层+5.10米，它联系了不同建筑，把三个圆台组合成了一栋建筑。同时，这也是一个多功能的楼层，从二层可以通达室外露台和露天剧场，可以兼具展览、交流、餐饮、咖啡与小型会议的功能。

第二大序列，圆台建筑群，为工业研发。从第三层开始，他们由椭圆形的交通核与圆形的外轮廓组成，随着高度的增加，每层的楼板会伴随11度锥形的倾斜而成比例缩小。楼板面积由大到小提供了不同的面积选择。圆形的楼板让内部空间能够组织得灵活、开敞。标准层的层高为4.2米。

（三）建筑形体和建筑立面材料

时尚艺术中心给该区域带来了独特的城市天际线，也将成为片区内地标。此项目的关键词为：优雅、简洁、高效、持久。圆台型的外形吸取了纺锤的灵感，使得整体优雅而自然。在简洁的体量之外，在方案设计阶段，就引入了专业的LEED公司，力求在建筑设计，景观设计，暖通设计，给排水设计，电气设计，节能设计等方面都符合LEED的规范标准。

建筑表皮将采用一种统一、简洁的风格，并与实际功能相结合。我们建议3种不同立面层次。

首先在花园部分的基座，立面是双层表皮，由花岗岩与玻璃前后组成，竖向的遮阳百叶能让自然光均匀地洒在展览空间。此竖向构建有不规则的外形与倾斜的表面，类似纺织面料的皱褶。

在中央广场的立面比较独特，由玻璃与垂直绿化墙组成，强调了每个纺锤建筑的入口。同时，椭圆形的入口形式，参考了传统的中国园林处理方法。

纺锤主题建筑的立面，是呈现线圈的形式、双层表皮是：玻璃幕墙和金属铝，金属条围绕着纺锤螺旋形上升。铜的金黄色与铝的银色，金属条呈穿孔形式，能够通过光线达到过滤自然光的作用，使得在室内的办公室与研发室中的视野舒适、惬意。

结束语：建筑设计并不是一门单独孤立的学科，而是一个连贯的，需要群策群力集体参与的生产过程，要完成一个好的作品，光有好的概念好的想法是远远不够的，还应该在与其他设计专业甚至其他学科，以及经济，社会，人际等各方面因素的配合妥协种，寻找到一个平衡点。因此，只有做好了建筑设计的工作，各专业才能更好地配合，才能最大程度上还原或者说再现设计者的设计初衷，同时施工质量才能得到保障。

参考文献：

[1]《上海市建筑面积规划管理暂行规定》及解释文件 沪规土资法[2011]678 号

[2]《上海市城市技术管理技术规定》

[3] 上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2012）

[4]《民用建筑设计通则》GB50352-2005

[5]《建筑设计防火规范》GB50016-2014

[6]《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006

[7]《国际新建筑8(国际最新建筑细部表现鉴赏)》 ISBN 9787214079152，江苏人民出版社

[8]《采用创新的建筑外立面进行能源的节约和创造》 建筑创作，温弗里德•霍伊斯勒，2008,（08）：256-257.

论文作者:张远凝

论文发表刊物:《基层建设》2016年5期

论文发表时间:2016/6/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d9b89345da0a7b9e23e6819.html