# 带式输送机胶带跑偏故障分析与解决措施汝永新论文_汝永新

摘要：科技水平的发展，带动了诸多领域的持续进步和发展，其中煤矿领域的发展和进步可谓是日新月异。在煤矿领域，往往需要借助诸多的技术设备以维持工程的持续进行，在这个过程中，带式输送机的故障，就显得格外引人注目。在带式输送机的鼓掌当中，胶带跑偏，成为了一种最为常见的故障类型。这类故障一旦发生，对于所输送的矿物和物品，势必会造成严重的损失，而且也是对于工程进展的严重拖后。从带式输送机自身的安装，以及在运行阶段，对于胶带出现跑偏的原因进行探究，无疑会很大程度上减少故障的发生概率。本文就着重针对于跑偏状况，从故障分析以及解决措施方面展开以下见解。

关键词：带式输送机；胶带跑偏；故障分析；解决措施

引言：

带式输送机，一直以来都是在煤矿工程开展的过程当中，十分重要的一项工具，并且伴随着煤矿生产行业的不断提升，使得这一机械设备的使用频率也越来越高，并且本身所起到的作用也越来越大。可是在这样的高频率使用过程当中，输送机的胶带跑偏故障就很不利于工程的进展，严重者，还会对于整个工程产生严重的经济阻碍，甚至损坏相关的设备。因此，针对于带式输送机的胶带跑偏故障进行合理分析，且针对于分析的结果进行解决措施的制定，成为了现如今的重中之重。

一、煤矿带式输送机胶带跑偏故障机理分析

（一）带式输送机自身的问题

在煤矿带式输送机的制造过程当中，也可能会由于自身制作过程的疏忽，造成输送机在自身的质量方面存在一定的缺陷，使得输送带的整体结构不够稳定，或者是内部构建的使用不够平稳，导致受力不均匀的状况出现，输送带也因此跑偏。其次，由于使用的时间太久，使得煤矿输送机的皮带出现了一定的老化，这种原因造成皮带两侧的受力存在偏差，张力不够均匀，这样也会造成输送机胶带的跑偏故障[1]。最后，煤矿开采的过程当中，很多的矿料本身就具备着一定的粘性，这种粘性很可能会在运输的过程当中沾染在运输的输送机上，再通过输送的皮带使得内部滚筒以及相关构建，都会沾染上这样的矿料，矿料自身的粘性使得输送机内部的构建存在额外做功的状况，这也会造成输送带两侧的受力不够均匀，在输送的过程当中，两边的输送速率不同步，使得输送带内部的胶带跑偏。

（二）带式输送机安装时出现问题

煤矿带式输送机在安装的过程当中，也很可能会由于安装方面的问题，使得故障隐藏。这种安装的问题，集中表现在机架、运输带、导料槽两侧，特别是橡胶板等系列设备上。其中，机架的安装问题，主要表现为安装的时候发生歪斜，导致输送带的两侧发生高低不均匀的现象，这种倾斜的现象就很容易造成受力不均匀，输送带自然而然也就会发生跑偏的现象了。而输送待方面，在安装过程中却经常发生接头不平直。这种不平直的现象，集中表现为导料槽的两边，橡胶板的部分，由于受力不够均匀，使得运输带的两侧，张力以及摩擦力的中和不够均匀，受到强摩擦力的作用，使得整体出现偏差的状况，最终导致跑偏现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，滚筒以及其他的系列部件，倘若安装不够精细，内部预留空间大，也会造成垂直度的误差过大，最终助动运输带发生跑偏的状况。

二、带式输送机胶带跑偏的解决措施

（一）安装好滚筒以及其相关的设备

在设备的运转过程钢种，滚筒是十分重要的一个器件，对于煤矿运输机的正常使用，起着决定性的作用。因此，注重对于滚筒的安装，并且积极调整设备的内部空间，实现器件之间的紧凑，可以有效的预防受力不均匀的状况，降低胶带跑偏状况的发生。针对于滚筒的安装而言，在安装的过程中，可以有针对性的对滚筒两边的安装孔进行加工，使安装孔从小孔，变为长孔，这种调整可以帮助滚筒在安装的过程当中，有效的提升安装的质量，并且增大了容错率。而且在滚筒的安装过程当中，对于设备的整体构造进行调整，调整过程当中，参考实际的使用状况进行分析，是输送带的偏转方向，向反方向调整，这样可以和受力方向形成一个反作用力，改善跑偏的状况。在水平面上，滚筒转动的过程当中，会自然而然的产生一个横向的附加力，随后，还会围绕着中心轴，滚筒转动形成一个显著的弧度。从上述的这几个方面入手，就可以在安装过程当中，起到很好的调节作用，并且输送带也不会频繁的向一侧偏移，有效的改善了胶带跑偏状况的发生。

（二）对落料的位置进行调整

在输送机的使用过程中，也很可能会由于落料的位置不够均匀，使得煤矿带式传送机在输送矿物的时候，发生跑偏的故障。因此，对于落料的位置进行合理有效的调整，显得格外重要，并且调整落料的位置，也是预防处理故障发生的一种有效方式。在调整落料的过程当中，应当详细的考虑好两个运输带的绝对高度，参考落料的高度，搭配上运输过程当中的作用力大小，使得在正确的范围内进行落地点估算，选取合适的范围进行假设[2]。除此之外，还应当对于散料运输、大块矿料运输，以及其他一些混合状况的运输进行合理规划，选择合适的导流槽形式，以及导流槽尺寸，确保在合理的范围内，矿料可以准确的掉落在正确的位置。这样一来，减少了落料冲击力方面的影响，搭配上内部紧凑的组件，设备运转的过程当中就会有效的减少由于落料所带来的故障发生。煤矿带式输送机，一直都是再生产线路上十分重要的期间，对于设备进行有效的保护，能够显著的提升设备的运转寿命，并且增强工程的效率。

三、结束语

总的来说，煤矿带式输送机，在实际的生产以及使用过程当中，很容易发生胶带跑偏的状况。出现问题并不可怕，可怕的是出现问题之后不为所动。因此，正确的做法是针对于操作不当的现象，进行问题分析以及解决方案的制定，在分析的过程当中探究问题发生的原因，考虑如何改正才能避免这种问题发生，而解决方案就是制定一个实际可行，并且预计效果比较好的方案，这样一来，才可以比较迅速的提升煤矿企业的生产状况，提升生产的效率。

参考文献：

[1]陈哈斯.皮带输送机胶带跑偏的原因及控制方法[J].建材与装饰,2018(9):213-213.

[2]崔凯.煤矿带式输送机的常见故障及处理方法[J].内蒙古煤炭经济,2017(2):22-22.

论文作者:汝永新

论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0da4ac337d672c76fdca5eb1.html