# 暖通空调系统中通风管道的应用探究论文_张树海

黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司 150000

【摘 要】在建筑的暖通系统中，管道是维持暖通系统正常运行的重要部件。暖通系统的管道之中，通风管道发挥了重要的作用，不仅促进了空气流通，同时还能将有毒气体的浓度有效降低。给居住者提供更为健康的居住环境。通风管道不仅仅存在于暖通系统之中，一些工业系统也应用了通风管道。不同类型的通风管道可以起到不同的使用效果。本文根据对暖通系统的了解，对其中的通风类型的管道的具体应用状况进行研究。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

【关键词】暖通空调；通风管道；应用

通风管道经常会被应用与民用与商业建筑之中，主要是用在通风工作上，这种管道与一般的管道不同，属于一种复合型的管道，材质一般为金属，随着能够被应用与通风管道制造之中的材料被改造，一些新型材料也可以被用于暖通系统制作过程之中，通风管道的类型也在被不断增加，为了使通风管道能够展现更高的使用价值，施工人员需要对不同类型的通风管道的安装方法进行研究，使用合适的方法完成暖通安装的任务，本文根据对暖通工程及其内部的通风管道的了解，对通风管道的基本应用进行研究。

1 通风管道类型

施工人员首先需要对通风管道的常见类型进行明确。

1.1 玻璃钢风管

玻璃钢风管是一种无机材料风管，主要是由铝氧化镁、玻璃纤维布以及化工原料构成。在温度比较高的排烟管道中也能够应用。此种通风管道现已经在暖通空调系统中得到比较广泛的使用，主要优势不易腐蚀，不易燃烧，具有很大的硬度，但是劣势也明显，易变形，比较脆，易酥裂，消声以及保温性能低，所以应用时，施工人员要安装消声器，并进行保温层施工。

1.2 镀锌铁皮风管

传统做法大多数是采用此种通风管道。镀锌铁皮风管主要是镀锌铁皮加工而成，主要应用于输送湿量不大的普通气体中。作为传统产品，应用范围早已经广泛，优势就是加工工艺成熟，基本上不会在加工方面出现任何问题。缺点就是容易生锈与腐蚀，消声以及保温性能都不强，所以要想应用镀锌铁皮风管，就需要安装消声器，还需要设置保温层，因此安装难度比较大，而且需要很长的时间，同时使用寿命有限。

1.3 复合玻纤板风管

此种风管也被称之为新型超级风管。离心玻纤板是其应用的主要基材，内部还有玻璃丝布，同时进行了喷胶处理；而外部粘贴防潮铝箔。复合玻纤板风管优势明显，比如漏风量很小，而且保温与消声性能良好，既防潮，又防火，成本也比较低，除此之外，此种类型的通风管道材质比较轻，容易吊装搬运，而且组装非常方便，也容易施工，安装过程中也不需要过大的空间，操作期间也不会产生过大的噪音，具有非常高的热效，使用寿命也很长。

2 施工方法分析

对几种常见的通风管道类型有所了解之后，就可以对实际的通风管道施工方法进行了解，由于复合型的玻纤板材质的风管能够填补无机玻璃钢材质的风管等常见管道的缺陷，因此本文以这种新型管道为参考，按照管道施工的具体环节，对其施工方法进行分析。

2.1 开槽

对通风管道进行安装施工的时候，施工人员首先需要对管道施工位置进行开槽，常见的开槽方法包括机械开槽法与人工开槽法，施工人员可以根据管道开槽的具体情况对开槽方法进行选择，在对细节之处进行处理的时候，可以选用人工的开槽方法，在开槽初期，为了能够快速完成施工任务，施工人员可以借助大型机械进行开槽。

2.2 密封

完成开槽任务之后，施工人员可以开展密封工作，如果想要提升管道的密封性，施工人员需要选择更为合适的密封材料，根据标准的施工规范来开展安装任务，如果材料的质量比较差，施工人员很难对通风管道的使用寿命做出保障，甚至还会在通风管道已经被投入施工的过程中出现使用问题，需要依靠维修来维持管道的使用。施工人员可选择的密封胶带主要有压敏类型的胶带与热敏类型的胶带两种，施工人员在开展密封工作之前，可以借助扒形的装订针将通风管道的搭接口进行有效固定，将装订针之间的距离控制在50mm左右，同时还需要对装订针的接缝角度进行调整，在对平接口进行处理的时候，可以借助胶带接片来进行有效固定。

2.3 加固

当风管系统内部的静压负载使玻纤风管管道壁出现1%的挠度时，就需要对风管管道进行加固。因此，根据系统的压力及管道尺寸，选用正确的加固方法，对风管系统的使用寿命是至关重要的：通常节能消音风管系统管道可采用以下方法来进行加固：

拉杆加固法：拉杆加固是采用钢彩、套管加固，通常使用在500Pa以下的正压加固；框架加固法：框架加固是采用轻钢龙骨加固；抱合加固法：抱合加固也是采用轻钢龙骨加固，使用在拉杆加固和框架加固无法应用的某些特殊管道上，如900弯管、三通管、闷头管等。

2.4 修补方法分析

如果通风管道在施工过程中出现了一些使用方面的缺陷，施工人员还需要对管道存在的缺陷进行有效弥补，针对不同类型的管道缺陷来选择不同程度的修补措施。在对轻微程度的破损进行修补的时候，施工人员并不需要耗费过多的时间进行管道修补，只需要借助普通的密封性胶带完成修补任务即可，如果管道的破损情况出现的位置不再管道的外部，而是在管道的内部，施工人员需要使用专门的修补胶来完成修补任务。如果管道的外部的铝箔层出现了轻微的破损情况，施工人员需要对管道的玻纤保温层进行检查，如果这个保温层没被破坏，施工人员可以借助铝箔片来修补铝箔层的表面。

更换板材的修补。如果管道壁的破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，开出雌雄搭接口，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，留下雌雄搭接口，在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封。更换管道的修补。如果管道的破损比较严重，且破损面积比较大，有可能会影响风管系统的正常运行时，就需要对管道进行更换修补，以保证系统的正常运行。

3 结束语

本文首先对几种经常会被应用于暖通工程之中的通风管道的使用情况进行了分析，又对暖通管道的安装方法进行了分析。根据暖通工程的实际情况可以了解到，虽然玻璃钢材质的风管与镀锌铁皮类型的风管仍旧会被应用于暖通体系之中，但是这两种风管存在使用劣势也相对明显，因此其应用范围也逐渐缩小，而另一种复合类型的玻纤板材质的风管的应用频率逐渐被提升，施工人员在对通风管道进行选择的时候，可以根据建筑暖通工程的实际建设需要，来选择最为合适的管道。

参考文献

[1] 刘纯,吕峰. 暖通空调系统安装施工管理技术研究[J]. 黑龙江科技信息. 2017(17)

[2] 王强,刘经纬. 中国石油科技创新基地石油工程技术研发中心暖通空调系统设计[J]. 暖通空调. 2017(07)

[3] 齐国辉. 研究石油化工装置抗爆控制室暖通空调系统及设计方案[J]. 建材与装饰. 2017(34)

[4] 李红,张丽丽. 浅谈暖通空调系统中环保节能技术的应用技术分析[J]. 环境与生活. 2014(16)

论文作者:张树海

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第03期

论文发表时间:2019/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0dac998a3f8399b35dfc8dd9.html