# 无人值守机房动力环境监控系统建设和运维论文_刘丽娟1, 杨德辉2

摘要：近些年来，“动力及环境集中监控管理系统(以下简称监控系统)”作为无人值守机房新的维护管理手段，己在我国信息及其相关行业当中受到普遍关注和应用，取得了一定的社会和经济效益，同时也得到了广大用户的认可。但是，监控系统毕竟是一项新的技术，是近几年才逐渐发展成熟起来的，还需要有一个进一步完善的过程。动力及环境监控主要测量和监视的信号包括交流或直流电的电流、电压、电量;温度;水浸;门禁;窗禁;湿度:烟雾;空调等各种室内设备的工作情况，实现了无人值守机房的远程监控及操作。

关键词：无人值守机房；动力环境监控；运维

引言

在现代无人值守机房中设备与系统规模的不断扩张，势必会使其配套的环境设备（供配电系统、安防系统、消防系统、空调系统等）的数量也逐步增多。机房的环境设备必须时刻正常运作才能有效保障设备与系统的安全、可靠运行。一旦机房的环境设备出现故障，就会导致机房设备的运行出现问题，进而损害机房安全。因而，采用动力环境监控系统对无人值守机房进行全面监控是十分必要的。

1建设无人值守机房动力环境监控系统的必要性

虽然我国无人值守机房动力环境监控系统得到了全方位的改进，有效确保了油田通信系统的安全稳定运行，方便了企业做出正确的决策，但是在改进系统的实际过程中，仍出现较多安全隐患问题，对无人值守机房动力环境的正常运行造成了一定影响，企业无法在第一时间内获取相应的信息数据，无法及时消除无人值守机房动力环境运行中存在的安全隐患，从而导致设备经常出现故障问题，这对有油田企业造成了一定经济损失。据分析，导致上述情况发生的原因主要包括三方面内容。首先，当调度室内工作人员向无人值守机房管理人员进行联系时，双方仅依靠电话或视频进行沟通，无法具体了解到无人值守机房动力环境的运行状态。其次，无人值守机房值班人员工作态度懒散，对无人值守机房动力环境管理意识不足，存在偷懒、谎报实情等现象，无法对无人值守机房动力环境检测工作落实到位。最后，开展无人值守机房动力环境维护工作时，维护人员技术水平普遍不高，没有接受过专业的技能训练，只能依靠多年的维修经验，无法彻底解决设备故障问题。此外，设备出现故障时，无人值守机房管理人员需上报领导层，经过领导部门批准后，才能开展设备维修工作，浪费了大量的维修时间，导致设备维修时间过长，对油田企业的后期生产运行情况造成了一定的阻碍。除此之外，在部分油田企业当中没有设置专门的管理人员对无人值守机房进行定期维护和管理，以至于内部设备出现损坏的情况，同时还有一些老化的零部件长时间得不到更换，加大了无人值守机房动力环境存在的故障隐患。

2动力及环境监控系统的需求分析及系统组成

2.1需求分析

近年来，我国各大机构纷纷建成现代化信息机房，但机房中的管理人员却较少或者是工作不够认真，以至于常常使设备运行管理处于无人值守状态，更无法及时发现故障，对机房设备正常运行造成不利影响，所以建设无人值守机房动力环境监控系统是十分有必要的，还可以有效降低人工成本。起初的动力环境监控系统选用的接点方式，随后发展为遥感、遥控，但随着网络技术的发展，传统动力环境监控系统已无法满足集中监控要求，为此，通过智能化设备采集数据，改进报表处理、告警机制，已成为机房环境设备管理的大势所趋。在无人值守的机房动力环境监控系统中，不仅能够实时查看各类设备运行数据，还能够及时对故障进行报警，以便于管理人员第一时间了解设备运行状态，从而更快速、高效的实现机房方面，大大降低了人工成本支出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2系统组成

在油田企业当中使用无人值守机房动力环境集中监控系统，其主要理念就是实时监控设备运行状态、预防与及时排除故障、实时监控记录相关数据，避免工作人员不能及时处理而带来严重后果。

2.2.1现场监控单元组成

在无人值守机房设置现场监控单元即嵌入式模块或独立模块进行数据采集和管理，其主要作用是：前端数据采集中心；实现本地数据保存；与监控中心进行通信；交换数据；在网络中断时保存数据，在网络条件恢复时，将未能上报的数据及时上报实现多个串口设备上网；进行数据通信；模拟量输入模块对各种直流电压、电流、温湿度、电池单体电压进行采集上报；智能交流电量采集模块对各种交流电压、电流进行采集上报；实现各种数字输入量的采集，如门禁、水浸等；实现对各种控制设备的信号的控制。如对非智能空调进行远程遥控，实现节能和保证设备运行安全；通过网卡可以在本地组成局域网与其它计算机联网，在现场进行维护；可以远程更新监控内容、更新模块的配置。

2. 2.2网管系统维护规范

由于在无人值守机房安装的动力及环境监控系统主要是依靠在有人机房通过网管系统来反映无人值守机房的环境情况，所以对网关系统的管理要求制定了维护规范：监控系统操作流程；监控系统日常巡回制度；监控系统故障申报制度；机房环境紧急告警处理方案。

3动环监控系统的发展方向

3.1监控实现统一化

机房监控系统的数据最终通过TCP/IP网络传输，有利于监控系统的整合，实现监控网络传输的统一化。监控系统的统一化，是指机房监控系统不再是一个独立的模块，它与网络监控、服务器监控、应用监控、业务监控整合起来，构成一个完整的管理系统。

3.2监控系统的虚拟化应用

虚拟化是未来数据中心的趋势，但监控工具很

难区分其监控的服务器是一台物理机，还是一台虚拟机，也不可能知道硬件系统会对服务器可用性存在的潜在影响，而虚拟化平台服务器的可用性直接影响到运行在其之上的虚拟服务器的可用性。监控软件处理的应该是主服务器硬件出现的问题，但是主服务器处于危险之中，任何在主机上运行的虚拟机也面临着同样的问题。因此，虚拟化环境的高可用性方案也会是未来的发展趋势之一。

结束语

为现代机房建设一套完整的动环监控系统是紧跟科技时代步伐的必要之举。监控系统的设计需要根据机房特定的业务需求、管理模式、空间规模、平面布局等众多的相关因素进行量身定做，同时必须做好机房环境监控设备的选型工作，为日后监控系统设备的维护、扩容和升级奠定良好的基础，最终实现机房的科学化管理。

参考文献

[1]陈美玲，陈书明.高校数据中心机房监控管理系统的设计与实现——以龙岩学院为例[J].龙岩学院学报，2019，37(05):15-20.

[2]常蕊.浅谈动环监控红外探测器数据库内存优化[J].中国设备工程，2019(19):98-99.

[3]段政伟.面向分布式机房的环境动力监控系统的设计与实现[J].工业控制计算机，2019，32(09):75-76+79.

[4]张瑞普.通信网络动力与环境集中监控系统的设计研究[J].数字技术与应用，2019，37(07):158+161.

论文作者:刘丽娟1, 杨德辉2

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0db5d37776913593779c53f9.html