# 试析10kV配电线路故障分析及预防措施论文_唐公波,刘东基

（国网山东莱阳市供电公司 山东莱阳 265200）

摘要：10kV配电线路是电力系统中的重要环节，直接着用电客户，是电力系统的最末端。与此同时10kV配电线路的工作环境是在露天之中，其具有的点多、线长、面广的特点，加之气候变化、人为破坏以及设备质量差等都会降低10kV配电线路的使用寿命，也加大了安全运行的难度。随着农村地区人民生活水平的提高，高效的电能也越来越受到重视，如果10kV配电线路出现问题就会造成严重的后果，所以要在控制10kV配电线路施工稳定的情况下，预防配电线路施工中可能出现的常见故障。本文作者有着多年的配电线路工作管理经验，结合实际情况，通过分析10kV配电线路常见故障的原因，提出相应的防范措施。

关键词：配电线路；10kV；线路故障；原因分析；预防措施

前言

10kV配电线路是电力系统中使用最为广泛的一种线路，其施工的质量以及运行效果都同传统线路相比有很大的不同。10kV配电线路能否正常、稳定、安全的运行对于用电客户与供电企业来说都是非常重要的。10kV配电线路基本以线路为主，配电设备数量较多且地域分布广，配电设备的运行情况不尽相同，在日常运行中容易产生诸多的故障，针对出现的线路故障，如何防范才是需要思考的问题。

一、10kV配电线路的故障

由于10kV配电线路长、设备繁多、维护条件差、保护措施少，故其发生故障的可能性比较大。

1、10kV配电线路的故障类型

1）速断跳闸。速断跳闸是短路保护的一种，是属于保护设备的动作，其保护特点是接线简单、动作可靠、切除故障快，但其保障范围受系统运行方式的影响，不能做到保护全长。

2）单相接地故障。这类故障比较难以查找，因其不足以引起跳闸，如果用户侧出问题，而跌落式熔断器尚未跌落，无明显判断标志。

3）过流跳闸。当10kV配电线路出现永久性的相间短路时，相当于两个电源的直接短接，其与变电站相连的回路上电流很大，变电站内的继电保护装置会会按照速断、过流定值启动保护，使得线路跳闸断电。

2、10kV配电线路的故障原因

10kV配电线路因其运行环境等因素的影响，线路故障的成因复杂，线路故障率较高，按照故障类型来分，大致分为因线路设备自身缺陷故障，是线路的内因引起的；外力破坏造成线路故障，是外界因素影响导致了的线路故障；还有就是其它原因不明的故障。

1）10kV配电线路线路外力破坏故障。私自操作设备引发故障，私自操作台变跌落熔丝具；或在跌落熔丝具触头上私自缠绕铁丝代替熔丝。因l0kV线路面向用户端，线路通道远比输电网复杂，交跨各类高压线路、弱电线路以及堆积物等较多，极易引发线路故障的。偷盗线路设备，盗割导线等造成线路停运，每年配电线路都会发生偷盗线路设备、盗割导线的破坏。外力破坏引起线路停运，主要包括：超过与10kV架空线路的安全距离,造成配电线路接地；车辆或施工机具误碰接触10kV架空线路及杆塔，引起配电线路接地；铁塔的塔材、金具被盗引起杆塔倾斜或倒杆塔都是是造成配电线路故障的重要原因。

2）10kV配电线路线路自身故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆线路设备老化严重，气候突变时尤为严重，配电线路的一般情况是线径长，分支多，线路未改造，设备老化严重可能引起配电线路的故障，导致故障率居高不下。由施工工艺不标准，导线与绝缘子的绑扎处、引流绑扎处扎线脱落，造成引流断或烧断导线故障的，或者因各类交跨距离不够，放电烧断导线的。配电线路设备故障，包括跌落烧毁、配变烧毁、引流断等造成线路故障，或是造成线路接地停运、雷雨天引起雷电过电压故障。因配电绝缘子打压困难，低值、零值绝缘子得不到及时更换，运行造成接地停运。由于线路档距过大，导线弧垂过大，大风时易混线，造成相间短路故障。

3）其它原因不明引起的线路故障。主要表现在设计、运行管理等环节上存在的问题，例如：只有跳闸重合不成的，变电站通知运行单位查线；如线路瞬时故障，重合成功的，变电站一般不通知查线，致使故障点一直存在，得不到消除。已改造或未改造的线路未装分段开关或装设的分段开关数量远远不够，线路一发生故障，直接跳变电所开关，跳闸率高，故障点也不容易查找。

二、10kV配电线路故障的预防与维护措施

1、针对天气因素采取的反事故措施

提高绝缘子的耐雷水平，特别是针式绝缘子的耐雷水平。耐张点的悬式绝缘子在雷击时极少发生闪络故障，故障发生点集中在针式绝缘子上，进一步提高绝缘子的耐雷水平有助于提高线路的防雷能力。安装线路避雷器则是一个经济、简单、有效的措施。另外还有穿刺型防弧金具安装方便，密封性能好，并且运行安全可靠。定期检测接地网，确保接地网的接地阻值合格。除此之外还要加强气象部门的联系，积累资料，达到预警预报条件的气象灾害时，提前采取防范措施，最大限度地避免和减少气象灾害所造成的损失。

2、避免10kV配电线路故障的防范管理措施

1）强化10kV配电线路的运行管理。运行人员按运规要求，按时巡视设备，及时、准确提供设备缺陷，为检修试验提供依据，及时发现事故隐患，及时检修，从而降低线路故障率。制定严格的设备定期巡视制度，并坚决落实，巡视人员要做到认真巡视，认真分析，及时发现并上报缺陷。同时还要多注重故障率高的线路设备运行工况。运行巡视人员不仅要熟悉配电设备，还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等各方面，做到心中有数。

2）合理的布置10kV配电线路网。要在能力范围内确保供电的质量，使得10kV配电线路的网络供电半径尽量不要太大；提升10kV配电线路的电压稳定稳定,尽量少使用重复的变电容量，还要使用截面足够大的导线,缩小电阻，防止出现破坏10kV配电线路的情况。

3）加强线路的检修与改造力度。加强春秋两检的检修力度，及时消除缺陷，降低线路故障率。要从根本上解决问题，必须投资进行线路改造，尽快列入计划，下达资金，完成线路改造，使设备满足安全运行的要求，对线路未装设分段开关的，应列计划并逐步完成。

3、针对外破采取的反事故措施

可以在交通道路的杆塔上涂上醒目的反光漆，在拉线上加套反光标志管，以引起车辆驾驶员的注意。通过散发宣传单、张贴宣传画、粉刷标语等形式，宣传相关的电力法律法规，对广大群众进行护线宣传和电力知识教育。加强对配电线路的巡视，做好线路的清障工作，及时清理整顿防护区内危及线路安全运行的树木。针对违章建筑进行解释、劝阻、下发隐患通知书，并抄送市政府安全部门备案，以明确责任。与城建、规划部门加强联系，配合做好安全生产中的规划、设计、施工等工作，不留电力事故隐患。

结束语

社会的发展离不开电力的可靠供给，10kV配电网是电力系统与用户相连接的重要环节，也是整个电力网络的末梢神经，因其运行环境比较复杂且故障成因多种多样，只有在实践中不断认真总结和分析，将分析出的对策用于生产实践，才能够保证10kV配电线路的安全可靠运行，才能够保障广大用电客户的安全用电。

参考文献：

[1]胡知旺。农村10kV配电线路的运行分析[J]。江西电力职业技术学院学报，2013，（21）。

[2]卓剑光。探讨10kV以下配电线路的运行维护及检修[J]。黑龙江科技信息，2014，(29)。

[3]王思乾。10kV配电线路管理技术的探讨[J]。北京电力专科学校校报（自然科学版），2012，（29）。

论文作者:唐公波,刘东基

论文发表刊物:《电力设备》2016年第10期

论文发表时间:2016/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0dd1da690fa3858dd2cab3af.html