# 论道路施工中对沥青路面施工质量的控制袁建波论文_袁建波, 秦立龙

摘要：随着社会经济的发展和我国公路工程数量的增加，公路建设进入了黄金时期，但沥青路面施工中仍存在许多问题亟待解决。在道路工程施工中，必须严格控制沥青路面的施工质量。

关键词：道路施工；沥青路面；施工质量控制

引言

沥青路面的施工质量是道路工程项目管理的重要组成部分，这是因为沥青路面的施工质量将会直接影响到过往车辆的行驶安全，如果出现质量问题会严重危害到人民群众的生命财产安全。因此，为了保证沥青路面的施工质量，必须在沥青路面的施工过程中采取必要的控制措施，从而提高沥青路面的工程质量。而探讨道路工程中的沥青路面施工质量控制措施就显得很有必要。

1道路沥青路面的特点

在我国的道路施工中使用最常见的就是沥青路面施工技术，这种技术就是将沥青混合料进行摊铺，之后在碾压成型。与传统的混凝与施工技术相比，主要的特点就是：第一，稳定性能很好。沥青路面的使用可以保证在夏天天气高温的时候与冬季寒冷的时候路面的稳定性能良好。第二，行车中的路面噪音小。沥青路面的施工具有一定的弹性，所以在行车的时候产生的震动较小，声音也很小，具有良好的舒适度。第三，路面的抗滑性能很好。沥青路面的表面是粗糙的，在下雨天具有一定的抗滑效果。第四，这一技术的施工便利。道路的施工会对人们的正常生活与工作带来严重的影响，所以对于道路工程的施工工期就会比较短。沥青路面施工技术的使用比较方便，养护的时间比较短，可以很快的投入使用，符合道路施工的要求。第五，沥青路面施工技术的经济效益与节能作用明显。目前我国城市道路的发展逐渐的拓宽，工程的改造也比较常见。随着高新技术的发展与应用。沥青路面的再利用比较广泛，能够有效的节约工程中节约工程材料的使用。符合国家发展的方针政策。

2提高道路施工中对沥青路面施工质量的控制

2.1加强沥青混合料质量控制

对于沥青路面施工技术手段的落实，为了充分提升其质量控制效果，必须要首先围绕着沥青混合料进行严格把关，促使沥青混合料能够具备理想的施工条件，有效解决因为沥青混合料而产生的各类质量隐患缺陷。结合这种沥青混合料方面的质量控制，因为其是由多个方面的原材料配置而成，进而也就必然需要促使其各类原材料能够得到较好把关，尤其是对于沥青材料和矿料，更是需要进行详细控制。对于沥青材料的有效控制可以说是比较核心的基本条件，其需要重点围绕着沥青材料的质量进行严格把关控制，促使其能够具备理想的纯度，并且能够在沥青材料的延度以及稳定性、针入度等方面具备理想表现效果，有效解决可能出现的各类隐患缺陷，当然，对于沥青材料的温度进行严格控制同样也是比较核心的一个方面，应该确保其在应该确保其在170摄氏度以下，进而才能够充分提升其整体应用质量效果；而对于矿料的有效质量控制，则需要促使其能够具备理想的承载力效果，能够有效提升整个沥青混合料的整体质量效果，相关性能检测同样也需要规范可靠落实，保障其具备可用价值，对于存在质量缺陷，或者是参数不达标的矿料，则需要进行有效规避。另外，对于沥青材料和矿料的有效配合同样也需要进行严格把关，应该促使两者间的配合比较为理想，并且做好最终混合料的质量检测工作，提升其整体应用水平。

2.2精密测量

在道路的施工中，沥路面的施工技术被广泛的应用。在沥青路面的施工中首先需要对道路进行准确的测量，因为测量的结果直接影响后期的沥青摊铺质量与道路的施工质量。在道路基础的施工中就需要精密的测量，每一个测量的结果都要保证真实、准确，如果前期测量出现问题，那后期的时候就会出现严重的问题。

2.3混合料的运输

进行搅拌之后的混凝材料，需要每天对其进行抽查检验，以确保混合料的质量达到标准的要求。当混合料达到使用使用标准之后方可进行运输并投入使用。在运输的环节最好使用大吨位的自卸汽车完成运输，千万不可以将混合料的成品进行打包运走。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可以在仓库留存一小部分。在运输的过程中要保证材料不会遭受雨水的冲击与其他的危害因素影响，确保运输工作的安全。在运输之前还需要对料车进行适当的清洗检查，禁止料车中有杂物或者泥土等影响混合料的质量。

2.4优化沥青路面摊铺

选择合理的滚轮组合对路面沥青混合料的压实的平整度和强度非常重要。施工时需要选择合理的滚子和碾压方法，而路面压实通常涉及到简单的钢制静态压路机、振动压路机或者是两者的组合。此外，考虑到沥青路面摊铺是沥青路面整体施工质量控制的一个重要组成部分，并会对沥青路面结构强度产生很大的影响，因此施工企业必须控制好摊铺工作的具体细节。如施工人员在进行摊铺时必须严格遵守各种施工标准并保持摊铺的速度和强度,在摊铺时间内让滚轮缓慢的自由前进，以免滚轮的槽径发生偏差，同时施工人员也不能随意改变摊铺方向，确保摊铺工作的顺利进行。

2.5沥青混合料的压实

在初压的过程之中运用的是轻型钢筒式压路机，初压的温度要与相应的规范基本保持一致，可以确保混合混合料在具体运用之后不会发生裂缝或者是推移的现象。压路机要始终坚持从外部集中向中心进行碾压，碾压的速度要均匀化。彼此之间紧挨着的碾压带可以重叠1/3-1/2轮宽，之后，碾压中部位置分压完全幅是一遍，在进行碾压的过程之中为1-2遍。在进行初压之后，可以实时检查平整度与路拱，在必要的情况之下，要及时的进行修整。复压要紧接着初压连续的进行，其适宜运用重型的轮胎压路设备，当然也可以运用振动压路机或者是钢筒式压路机，其中碾压的次数要确保在6次之上，直至最后的稳定，并未出现明显的轮胎印记，确保其和相应的规范标准保持一致。在完成复压之后就可以实施终压，可以优先选择关闭振动的双轮钢筒式压路机或者是振动压路机来实施反复的碾压，次数要在两次及以上，等到路面不会出现明显的轮胎印记。值得注意的就是在碾压的过程之中，在每一次完成重叠碾压的时候，压力机就务必要靠近压力机一些，这样做的主要目的就是为了确保摊铺层宽度之间平衡，另外，在变换碾压通道的时候，那么在碾压区域温度相对较低的部分，要确保其在压路机停止的情况之下来实施。

2.6优化沥青路面滚动方法

选择合理的滚轮组合沥青混合料的压实对于路面的平整度和强度非常重要。首先选择合理的滚子和碾压方法。例如可以采用轧制压实方法，压实通常涉及简单的钢制静态压路机与轮胎辊或振动压路机的组合，由于这是沥青路面整体施工质量控制的一个非常重要的部分，并对优化沥青路面质量具有很大的影响，因此必须严格控制该化合物的轧制沥青工作。轧制时必须严格遵守各种设计标准并保持轧制的速度和强度。在缓慢滚动的同时，注意不能随意改变整个滚动方向，以免使滚子槽路径发生偏差。

结语

在我国高速发展的经济社会中，道路建设是城市发展的重要设施建设。保证道路工程的质量也是城市发展的重要条件。施工企业在沥青路面施工中质量控制，有助于提高我国道路工程的质量，确保运输路线的安全和稳定，同时也有助于实现良好的社会秩序和经济效益，保护人民群众的利益。因此这将在一定程度上促进我国交通运输业的健康稳定发展，实现我国各地区的合作与交流，促进我国社会经济的蓬勃发展。综上所述。施工企业在执行沥青路面质量控制措施时，需要做好每个环节的工作才能够获得更加良好的质量控制效果。

参考文献

[1]倪晓明,张瑞岭.浅论公路沥青混凝土路面施工质量控制[J].价值工程,2017,1(2):51-54.

[2]刘琴.浅析沥青混凝土路面施工质量控制[J].贵州大学学报(自然科学版),2018,1(1):21-23.

[3]暴艳杰.对于我国在道路施工工程中应注意的问题[J].科技风,2017,4(12):71-73.

论文作者:袁建波, 秦立龙

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0dea6ccc74cc9ddd7d897638.html