# 预制装配式建筑施工技术探讨论文_彭锋

中建新疆建工（集团）有限公司西南分公司 四川省成都市 610000

摘要：文章对预制装配式建筑的概念和特点进行简单介绍，分析目前应用比较广泛的集中预制装配式施工技术，并对预制装配式建筑施工的具体操作和施工中的注意事项进行研究，以供参考。

关键词：预制装配式建筑；施工技术；注意事项

1引言

近年来随着我国经济的快速发展和各项基础设施建设的不断推进，我国的建筑工程施工技术也取得了较大的进步。在目前的建筑工程中，预制装配式建筑是一种新兴的建筑形式，其与传统施工方式最大的不同就是在预制工厂中首先进行混凝土结构构件的预制，然后将各个构件运至施工现场之后在对其进行装配，通过构件之间的组合、拼装来进行连接，并通过混凝土浇筑来完成最终的工程施工。其与传统的施工方式相比不仅具有较高的工程施工效率，而且可以有效提高建筑工程施工质量和安全，并且表现出有良好的绿色环保的特点，是目前在建筑行业中正在积极推广的建筑施工形式，具有广阔的应用前景。

2预制装配式建筑简述

所谓装配式技术就是在建筑工程施工中采用实现定制或者预制的构件，使用机械设备对这些构件进行吊装和现场装配安装和连接的施工技术。此施工技术可以将建筑工程所需的各种预制构件进行连接并构成一个整体建筑，是一种工业化的建筑方式，比较适用于大规模的建筑工程施工，可以减少施工材料的浪费、节约人力和施工成本，并减少施工过程中对环境的污染，有效促进我国的建筑工程行业向技术密集型和规划化产业方向发展。对于目前我国的住宅建筑来说，应用装配式技术的建筑构件主要有外墙板、内墙板、叠合板、阳台、空调板、楼梯、预制梁和预制柱等构件种类。

3预制装配式建筑的施工技术

3.1预制剪力墙的施工技术

在预制装配式建筑工程中进行预制剪力墙的施工时，为了确保各个预制构件实现有效连接来保证建筑工程整体的抗震性，这就需要在进行施工作业中，首先要在下层板中进行插筋的预留，并且在内剪力墙中进行螺栓孔的预留，这样在进行安装作业时就可以在进行螺栓连接之后在此孔中进行高压灌浆来提高其连接的牢固性，保证剪力墙与其他构件形成一个有效的整体。而且此种连接方式在施工中具有较高的效率，还可以对预制构件之间连接的精确度起到保障作用。并且在实际的剪力墙装配施工中，通常在整体结构的中心位置进行连接螺栓的设置，从而可以对剪力墙整体结构的可靠性和稳定性起到保障作用。

3.2预制叠合板的安装施工技术

在预制装配式建筑施工中，预制叠合板的安装质量也是影响建筑施工整体质量的主要因素之一，所以在进行预制叠合板的安装时，首先需要确保叠合板安装方向的正确性，并且需要在安装过程中要对此安装方向进行实时调整来避免偏差的形成。然后是对叠合板与作业层之间的距离进行控制，通常要求此距离不应低于30cm。此外，在对预制吊板进行安装时，最主要的是对吊板安装方式进行合理选择，而且在安装过程中要加强对叠合板的保护，通常可以采用模数化吊装的方式来对吊装的紧密度进行保证，并满足上述要求。在具体的叠合板安装中，首先需要在底部进行临时支架的设置，用以确保叠合板的稳固以及其对进行保护的作用，并且在吊装完成之后将其拆除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果是进行双层结构的安装，还要根据现场施工的具体要求进行双层支架的安装，还要通过淋水养护来确保混凝土的强度并避免裂缝等问题的发生。而对支架的拆除通常是在混凝土强度达到设计强度的3/4时进行。

3.3预制窗体的施工技术

预制窗体在预制装配式建筑中的应用数量较多，在对其进行装配时通常是用螺栓连接的方式进行安装，具体的试讲窗体预留的螺母与建筑主体采用螺栓进行连接，而且在连接施工过程中需要对窗体的方向进行调整，不仅要确保螺栓能够顺利插入连接孔中，而且要确保预制窗体连接施工的稳定性，提高建筑工程的整体质量。

4预制装配式建筑施工技术注意事项

在对全预制整体框架加钢支撑体系的预制装配式住宅建筑工程进行施工的过程中，首先需要对地下室和架空层这两个现浇层进行处理，主要是要确保对一楼底板进行现浇作业时能够保证二层楼板可以露出，并且对二层预制柱进行施工时要将其深入预制柱的套筒中来确保其稳定性。并且在根据设计来进行钢筋套板的制作之后，将其用于定位，并保证现浇作业之后的板面的平整度和清洁度符合要求。

其次是对预制构件的处理。在上述作业完成之后，就要开始预制构件施工之前的放线工作，主要是对投放柱轮廓线、定位控制线、轴线和预制柱四面轴线进行放线，放线完成之后就要进行预制构件的吊装，而且吊装顺序应按照预制柱→预制梁→预制板的顺序进行吊装。而且在预制构件吊装之前，应对构件的规格和强度进行检查和确认，并且在柱中进行金属垫块的防止，还要加强对预留套管和钢筋位置的检查，以及对柱托等确保吊装安全的部位进行检查，确保安装条件符合设计要求。此外，在对预制梁进行吊装时还要对设计标高进行调整并符合设计要求，然后在柱固定之后再上梁包箍。在对预制板进行吊装时，除了进行上述检查还要对标高以及可调支撑之间的差距进行检查，还要校正其尺寸偏差。在所有吊装工作完成之后应对板的整体平整度进行检查和校正。

再次是进行现浇施工以及套筒灌浆。在上述吊装和安装施工完成之后就需要进行现浇施工和套筒灌浆施工。在现浇施工时首先需要进行键槽钢筋的绑扎，然后进行键槽混凝土的浇筑，之后再进行水管线的铺设并进行叠浇层的浇筑。在此施工阶段中需要注意的是，在进行键槽混凝土浇筑之前应对键槽进行浇水湿润以及对杂物进行清理，并确保浇筑结束后的高度应比板的高度要高。在现浇施工完成后就开始进行套筒灌浆施工，需要注意的是搅拌用水量以及砂浆流动度的控制，并且在灌浆作业时确保灌浆嘴中无残余空气，然后再使用砂浆将浆口堵住，在确保灌浆孔中有砂浆正常流动时即可结束套筒灌浆作业。

最后是进行预制构件的保护，就是在运输、吊装、堆放等过程中为了防止构件损坏，需要在吊环附近以及在堆放场地进行垫木的放置，并确保其平整。此外，在进行预制装配式住宅建筑施工的过程中，需要施工人员严格按照规范进行施工，对成功的预制装配式建筑施工案例进行参考和借鉴，提高工程质量检查的审核标准，选择技术先进、有质量保证且耗能和耗材低的设备，加强对施工技术人员的选拔、培训和培养，根据现场实际情况进行施工组织方案的制定和优化，切实确保预制装配式建筑施工的质量和安全。

5结语

随着建筑行业的快速发展以及相关技术的不断进步，目前预制装配式建筑已经成为建筑行业未来发展的趋势，其具有传统建筑形式不具备的显著优势，不仅能够降低材料的消耗、缩短施工工期，而且可以有效提高施工质量，确保施工安全，但是在大力发展预制装配式建筑以及施工技术的同时，也要对相应的施工技术进行不断改进和优化，逐步实现预制构件生产的工业化、设计的标准化、结构装修一体化以及建造过程信息化等，推动建筑事业的健康快速发展。

参考文献：

[1] 吴国华. 预制装配式建筑施工技术探讨[J]. 建筑工程技术与设计, 2016(27).

[2] 常江. 预制装配式建筑施工技术研究[J]. 消费导刊, 2017(29).

论文作者:彭锋

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e0693d7a7c21f0f97b54dee.html