# 对于火电厂DCS热控自动化安装调试探究论文_陈俊杰

摘要:随着我国现代经济技术的不断发展，我国国内对于电能的需求量也在不断增加，使我国目前处于电力紧缺状态，部分地区甚至需要利用分时段供电方式缓解这一压力。用电负荷的增加使人们意识到电厂控制系统的安全运行越来越重要，从而使得自动化控制设备的研究和应用迫在眉睫。本文即是对现代火电厂当中DCS热控自动化系统的安装和调试进行探讨。

关键词:火电厂DCS热控自动化系统；安装；调试方法

一、火电厂DCS热控设备的安装流程

在现代火电厂的生产过程中。DCS(分散控制)热控设备是其中最为主要的设备．在对设备进行安装时必须要遵循标准。否则就会导致设备运行效率较低或无法运行的情况。1.在该设备安装前，应先对各类设备进行开箱检查，检查的内容包括所有的主体设备、辅助设备以及安装工具，待检查合格之后才能够进行安装。2.在安装时先连接汇线和接地线，在线路连接完毕之后对中控系统进行安装．安装前应该先设计各设备排放的位置。应避免设备之间距离过近，降低热效应对设备运行的影响。在对中控系统安装时一定要按照相关标准，否则会影响设备运行效率。3.对DCS操作台进行安装，包括操作台主体安装、机箱安装、辅助设备安装等，并且在安装完毕后检查辅助设备是否能够达到安全运行的标准。4.所有设备安装完毕后，开始对整个DCS热控设备系统进行调试，并连接电缆。

二、火电厂DCS热控自动化的安装和调试

2.1DCS的电源安装

只有安装和配置可以正常使用与切换的系统电源，才可以保证火电厂DCS热控自动化系统的正常运行。所以，火电厂相关工作人员要以实际工作需求为根据，将每一项责任严格落实。这样DCS系统的可靠稳定安全性才可以得以保证，设备高效运行自动化才可以得到实现。

2.2DCS的安装环境

对DCS设备正常运行具有较大影响的是火电厂中DCS热控自动化系统安装的环境。所以，确保室内环境温度与湿度适合、平整有序放置物品和干净整洁是DCS热控自动化系统安装前的必要条件。与此同时，还要防止灰尘和温度过高或过低对设备正常的运行影响，防止过于强大的磁场对设备正常运行产生干扰。

2.3设置自动监控点

对所得数据进行实时采集和管理，可以通过计算机集成制造来实现。使用DCS来对机、炉、电等进行集中控制单元机组。设立水煤灰等辅助车间监控点，应用DCS辅助性控制系统来进行化水和输煤。选择PIE网络控制系统来进行灰系统的建立。将自动监控点进行科学合理的设置。

三、DCS热控自动化设备调试

3.1静态调试

通常我们在进行静态调试的过程中，主要是针对以下几点进行控制，第一点为受电检测，这项检测的主要目的是为了确保在正常使用的情况下模件、中央处理器、主机能够不被电力破坏。受电调试尤为重要，所以在检测的过程中，一定要认真操作，按照要求来，对接地电阻和线路的绝缘性严格测试，确保DCS热控自动化设备正常运行的安全性和稳定性。在进行受电检测前，要对整个设备的实际安装情况进行全面检查，尤其是盘柜、线缆等主要设备的检查更要仔细认真。如果未对实际的安装结果进行细致的分析研究。很可能会造成卡件在DCS热控自动化设备受电过程中出现损坏，如果情况严重会影响到主机的实际运行质量。在受电检测时需要采取分散控制的方法，首先进行总电源柜送电，因为总电源柜中回路数量比较多，应该对电源进行多次切换实验，要保证每次实验的准确性，然后在进行其它电柜的受电检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行受电检测时，如果某个部位受电时出现异常，必须立即断电，查找引发异常情况的原因，然后根据问题的原因采取有效的措施进行解决；第二点则为模件测试。在对设备调试的过程中，很有可能会对模件造成损坏，为了避免出现不必要的损失，必须在模件测试之前，首先将模件外面的接线断开，松开电源保险，然后在接入模件。在模件测试的过程中必须严格按照规定的步骤进行操作，测试结束后立即退出模件，以防止对模件造成损坏。第三点是传动试验。在进行传动测试时必须遵守以下步骤：首先必须认真仔细的检查端子柜以及外回路线的实际情况；其次仔细检查设备对应的模板的情况，而且需要掌握当地的电压情况，只有稳定的电压才能确保传动测试过程中不会出现问题；最后送电进行传动测试。

3.2动态调试

动态调试这主要为主机系统死机调试，当我们在进行动态调试的过程中，有可能会出现死机的情况，这是不要急于修改，在关闭调试之后，才能进行操作，并且一定由技术过硬的专业人员进行修改。在进行DCS热控自动化设备动态调试时，有可能出现系统对电源下达指令的时候，和电源的匹配不合理，造成设备无法正常运行的情况。如果出现这种问题就需要由专业人员加装隔离设备将信号进行隔离。

3.3火焰检测器调试

火焰检测器在DCS热控自动化设备调试过程中发挥这重要作用，如果火焰检测器无法正常运行或者在运行的过程中没有及时发现存在故障，极易造成较为严重的火检问题。因此，在对DCS热控自动化设备调试时，需要对火焰检测器不断的调整，确保火焰检测器的灵敏性和稳定性处在最佳状态，避免给设备留下安全隐患。另外还要注意在进行设备调试前安排专人，对于在DCS热控自动化设备调试过程中存在的缺陷进行填单，将填单结果提交有关部门，最后制定这些缺陷的解决方案，由专人进行处理。

3.4系统逻辑的问题处理

DCS热控自动化设备会因为逻辑的问题出现跳闸的情况，设备跳闸后会对其它设备的正常运行造成影响。因此在进行设备调试的过程中要针对这种情况进行分析研究，确保设备的严谨性。

四、火电厂DCS热控自动化安装调试的应用研究

4.1调试火焰检测器

在火电厂中能否避免火灾问题的关键性因素是火焰检测器质量的好坏。变化输出的信号在火检中随着燃烧的实际情况，可能无法维持稳定的传输，造成了火焰检测器的无法正常工作。这就要求工作人员在火电厂DCS热控自动化安装调试过程中，检测器的性能进行不断的调整和改善，对其稳定性和灵敏度进行增强。

4.2调试电动调节

由于系统电源指令的原因，造成不合理的电源匹配，火电厂DCS热控系统自动化安装调试的现场工作中，会出现不正常运行电动调节的情况。所以，这个问题一定要通过专业人员进行隔离设备的安装，来将信号进行隔离，达到解决问题的目的。

4.3调试主机系统的死机

主机死机的情况，在DCS系统的动态试运行过程中会经常出现。因此火电厂DCS热控自动化安装调试过程中，要避免去修改系统组态，如果必须修改，一定要由专业的人员来进行修改，并根据修改情况及时进行记录，形成档案。在此过程中，对于工作人员的责任意识也要进行强化,对DCS系统运行调试的工作要随时进行注意。

结语

由此可知，DCS热控自动化设备在电厂的运行中发挥着重要作用。因此必须做好DCS热控自动化设备的安装调试工作，确保电厂运行的安全性和稳定性，促进电力事业的发展。

參考文献

[1]季磊.探究火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].科技创新与应用，2017（12）：154.

[2]贾铁鑫.关于火电厂DCS热控自动化安装调试的应用研究[J].科技经济导刊，2017（09）：92.

[3]罗文化.火电厂热控自动化控制设备的科学调试与合理安装[J].山东工业技术，2017（16）：221.

论文作者:陈俊杰

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e1cc8b15e3d35dea94baf3f.html