# 无线局域网在医院信息系统中的应用论文_孙巧燕1,孙巧榆2

（1江苏省灌云县人民医院 江苏连云港 222200）

（2江苏省淮海工学院 江苏连云港 222001）

【摘要】在医院信息系统建设中，无线网络作为有线网络的补充和扩展，使各类医疗终端具有可移动性，而无线局域网在医院的部署与应用，不但可以优化医疗管理的流程，还可以有效解决医护人员的沟通问题，提高医护工作效率，随着无线网络技术的日益成熟，无线网络必将在医疗行业中得到越来越广泛的应用

【关键词】无线局域网；医院信息系统；移动医疗

【中图分类号】R197.3 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2016）19-0293-02

1.无线网络在医疗行业的应用及发展

随着无线网络技术的不断发展和普及，无线网络在医疗行业中的应用已经成为一种趋势，越来越多的医院开始建立局部的或全院范围的无线网络，无线网络和移动技术的利用，能有效地克服有线网络布线的弊端，结合笔记本电脑、移动推车、平板电脑等智能手持设备，能够实现有线技术无法实现的应用。如移动医生查房系统、移动护理系统将护士工作站等利用无线网络技术[1]。

在农村区域卫生医疗的建设中，乡镇卫生院和村卫生室往往是信息孤岛,通过无线网桥可以将乡镇和村一级的基层医疗机构与县医院、卫生局连成一个医疗专网,建成县、乡、村区域信息一体化管理系统，进而实现一个以居民电子健康档案、电子病历和公共卫生服务管理为主体的一体化业务信息平台。

2.无线局域网主要的布局方式

集中式的瘦AP架构是目前大中小型企业WLAN方案的主要架构，便于集中管理、集中认证和实施安全策略[2]。

3.无线局域网技术在医院信息系统建设中的实现

无线网络技术带来的核心优势就是移动性，医疗机构信息非常庞大，无线网络在医疗机构中的应用完全满足建立“以人为本”医疗模式的需要。医院应用的特殊性，要求所提供的无线局域网不仅能满足普通的覆盖、简单接入等功能，也要求具有全楼宇无缝漫游以及全面安全接入保障等功能[3]。

3.1 易于配置和管理

无线交换机采用中心管理模式，智能天线无需任何配置管理，通过一般的网络连接即可扩展无线覆盖。基于MSP技术，不仅实现对无线网络设备的管理，也能轻易实现对无线网络内所接入终端的管理。

3.2 易于维护

AP的更换就像更换灯泡一样简单容易。

3.3 安全可靠

无线网络中的用户无线网络与有线网络之间的安全隔离，架设防火墙和安装防病毒软件，还需要对接入无线网络的移动终端进行入网认证。对不同部门的不同用户组群分配不同权限，细化访问权限颗粒，实现最安全可靠的接入认证管理。

3.4 通信质量可靠

AP拥有多个Mac地址，提供多个BSSID，使得ESSID能够独立享受通信通道，保证通信质量的QOS。

3.5 负载均衡

通过多个无线交换机能够轻松实现负载均衡。

3.6 无缝漫游

核心交换的无线网络方案能轻松实现无缝的漫游，利用一次认证，快速移动接入，还可以使医护人员在移动查房过程中以最高的速率连接到网络，实现快速无缝连接。

4.实例

本院无线网络的实现方案：

将数字医疗设备接入医院网络，形成医疗作业服务网络，从而实现医院网络全覆盖，本院采用瘦AP的可扩展、易管理架构，结合需求中的位置定位功能。

通过合理的AC+瘦AP的部署网络架构，内外网统一接入，射频规划，与医院的有线网络完全融合；采用共同的网管、共同的DNS、DHCP等网络服务器。通过接入核心交换机的POE向AP同时提供供电和数据传输，在核心交换机上挂接AC及位置定位服务器，实现对全院AP的统一策略管理，并且AC与网管系统的WLAN管理模块协同工作，实现对全网AP的自动配置下发、射频管理、信道分配、安全接入控制等等无线网络配置和运维管理功能[5]。如图所示：

4.无线网络在医院中的作用

随着新型医疗体制改革和我国公共卫生系统信息化建设的发展，通过无线网络承载的“移动医疗”开始成为医疗行业的业务模式。越来越多的医疗单位通过建设无线网络系统，来满足移动医疗业务的承载，作为未来数字化医院发展的网络平台，无线局域网有效地克服了有线网络的弊端，实现了无线临床信息系统运用高效、实时、移动化的信息处理方式，实时记录医院各个环节的医疗信息、医疗和收费过程，便于医院管理者及时准确地掌握医院各项信息，从而有利于管理层根据情况实时做出决策判断，完善医院的考核体系；提高了医院管理效率和管理力度、提高了医护人员的工作效率、提高了医疗质量；人们已经逐步认识到无线网络给医院工作带来的便利，相信在不久的将来无线临床系统会在医院中得到充分的应用。

【参考文献】

[1]高武，孙迎，桂坚斌，等.无线网络和移动设备在医院信息系统中的应用[J].北京生物医学工程,2012,31(2):217-220.

[2]龚海,许强,陈琢.医疗无线网络方案对比测试探讨[J].中国数字医,2009,4(11):83-84.

[3]冯凯,崔毅.无线网络技术在医疗系统的应用[J].实用医药杂志,2O11,9(28):850.

论文作者:孙巧燕1,孙巧榆2

论文发表刊物:《心理医生》2016年19期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e23b2e46f09f54da07f9313.html