# 完善城市轨道交通信号维护支持的探讨论文_蔡加祥

南京地铁运营有限责任公司通号分公司 江苏南京 210000

摘要：随着国内经济水平的提升，对应的交通网络不断完善，车辆快速增加，这对于城市轨道交通信号的标准要求更高。国内城市的发展首先都是先从交通网络开始，对于城市轨道交通信号技术也是不断的成熟，设建设程度不断完善，覆盖率越来越高。就目前而言，城市交通信号维护系统依然存在着问题，系统的统一性和快速性并不是很完善，以及设备故障问题的处理等问题，完善城市轨道交通信号维护系统是对于交通安全的一大保障。

关键词：城市轨道交通；信号维护；探讨

国内的交通网络建设在城市的覆盖率是极高，城市轨道交通信号维护支持系统的完善是很有必要性的，保障着轨道交通安全和设备维护及时性。我国的信号维护支持系统现状，包括了电源监测系统、微机监测系统以及维护监测系统。随着交通网络技术的不断发展，微机监测系统引进了准移动闭塞信号等，技术的更新带来了整个信号维护支持系统的完善，提高了监测水平和故障反应能力。

1.城市轨道交通信号维护支持系统完善的重要性

城市轨道是城市流动的血脉，承载着城市的运输，可以毫不夸张的说城市的发展离不开轨道交通网络，很大程度上依赖于城市轨道交通网络。城市轨道交通运行的安全性是不可忽视的问题也是重中之重，城市轨道交通运行的重要组成部分之一是轨道交通信号维护支持系统，系统的完善能够保障行车安全和运行效率的提升。城市轨道交通行业的可持续发展基础上是需要依靠信号维护支持系统的完善程度，某种程度上也是轨道交通行业应用价值的保障。信号维护支持系统从设备的运行状态数据和监测数据的提取，同时完成数据的查询、存储、上报与统计。信号维护支持系统可充分发挥互联网技术，这具有很大的便利性及功能扩展性，为后续系统功能的完善以及网络技术的应用上打下很好的基础，同时也是发展方向的指路标；完善城市轨道交通信号维护支持将更需要有很强的专业性，要求该系统具有较高的可靠性与安全性。该系统中的检测设备，对交通信号设备的控制应分不同情况设置了不同的权限，及时间段和路段上的因素考虑设置不同的优先级。系统提高信号维护支持设备的运行效率与质量可通过智能化、专业化与流程化的综合维护。

2.轨道交通信号维护系统存在的问题

2.1不具备统一性

目前，轨道交通信号系统在不同线路上的信号系统所采用的维护与支持形式并不是完全统一，没有统一标准。不同类型设备系统，供应商提供的不同制式（准移动闭塞，移动闭塞），因此没有统一性的标准化，带来了对于维护系统上的认知误区，无法及时了解系统的特点。如此城市轨道交通运输量的不断增加，迫使对于轨道运行的维护需求逐渐明确，此时再对原有设备基础上做出修正，将难以实施。

2.2维护效率低

实际管理与运行轨道信号维护支持系统的功能仅依靠人工进行处理、分析信息数据，做出相应措施，如此一来工作量多是一大问题，影响工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现今，信号维护系统所采集的设备信息及监测信息并不够全面，不同系统中的并没有统一的标准，究其原因在部分城市里，对于设备的监测并不是很全面，没有精确到设备COS等，紧急停车按钮之类的小设备同时也是至关重要的并未完全又做到监测。这使得开展维护设备的时候会又部分不周全，容易造成安全隐患，这就使得信号维护支持系统上是存在着缺陷的，而且仅仅支持系统功能的收集与处理数据两大方面，对信号维护系统欠缺提供全面的支持。信号维护系统所依赖的信息来源最大一部分是设备运行状态的数据，分析设备运行数据，推测故障原因，及时派遣人员维护。信号维护支持系统的价值在于将反馈设备信息，远程检测，对设备状况的数据分析及大数据分析相结合，如此才能最大程度上发挥信号维护系统的价值，但是系统对于设备的数据大分析及远程控制目前并未能完整的在系统中体现。将设备运行数据及故障数据通过网络纳入系统的结果分析，完善信息的采集，充分发挥系统控制中心的指挥及故障处理能力。

3.完善城市轨道交通信号维护支持的措施

3.1系统全面规范化

信号维护支持系统应当对设备，维修设备及人员进行规范化，在统一标准的大前提下，即使不同系统的信息，设备都可进行最快捷的维护，在信息的处理上可做到同一性。城市轨道交通信号维护支持系统将不止做到信息的反馈处理，也能在规范化下信息的共用，利用大数据做出预测性维护。

3.2功维修设备的科学配置

城市轨道交通信号维护支持系统在对地铁信号系统开展运营维护管理的时候，需要应用到各种专业的仪器和设备。根据信号维护支持系统反馈的故障设备维修需求，也为了确保信号系统的正常运行，维护工程所使用的各自设备，其型号应保持统一性，做到从系统的厂家采购如此才能确保同一性，做到信息的无障碍沟通，而且对于维护成本上就得到部分的控制。信号维护支持系统的应设立个网络控制中心，其控制中心具有设备故障信息的排查统计及故障报警功能，不仅如此，还需要将故障信息及时在各个车站上显示，便于现场人员的维护处理。远程监测采样单元及安全系统当安置于维修监测设备中心，当发生故障时，故障信息及报警警示信息会呈现于系统控制中心时，安全系统主要针对电压、断电等电源设备展开。

结束语：

城市轨道交通信号维护支持系统的完善是今后轨道交通发展必不可少的。日渐增大的交通压力将会有很大一部分体现在对交通信号维护支持系统上。为此，完善交通信号支持系统将是轨道交通网络建设的重点，轨道交通网络在城市中是已经具有很高的完整度，后期的维护将会是对轨道交通网络的一大挑战，完善轨道交通信号维护支持系统能很好的使轨道交通建设轻松的进入下一阶段，也保障着轨道交通的安全性，提高城市的运行效率。

参考文献：

[1]陈骁.完善轨道交通信号维护支持的探讨[J]. 科技展望 ,2016,26（06）:3

[2]黄海标.城市轨道交通信号维护支持系统的应用及发展[J].技术与市场,2015,07:90.

[3]宋国栋.关于城市轨道交通信号系统的运营维护管理要点探讨[J].内燃机与配件,2016,12(09):85-87.

[4]曹启滨.谈维护支持系统在轨道交通信号专业维修管理中的运用[J].铁路通信信号工程技术,2015,12(04):73-75.13.

论文作者:蔡加祥

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e27ff0d7a55ce33cb02182d.html