# 浅谈路桥施工中混凝土施工技术的应用张春彦论文_张春彦

聊城市公路管理局东昌府公路管理局 山东聊城 252000

摘要：混凝土施工技术的快速发展极大地促进了现代路桥施工技术的发展，不断完善、更新与发展混凝土施工技术，对于提高路桥工程的整体施工质量具有至关重要的作用。本文首先说明了混凝土技术在路桥施工中的重要作用，然后分析了路桥施工中混凝土施工技术应用中存在的问题，最后详细阐述了路桥施工中混凝土施工技术的应用。

关键词：路桥；混凝土；材料；浇筑；裂缝

一、混凝土技术在路桥施工中的重要作用

众所周知，我国人口众多，地质地貌条件比较复杂，特别是路桥在交通运输网络中扮演着重要的角色。 因此，做好路桥施工非常重要，在施工过程中切实按照相关标准进行施工，提高施工技术水平，为保障路桥的施工质量打下坚实的基础。

混凝土技术是路桥施工中的重要组成部分，相比其他施工技术而言具有很大的优势和特点，抗压性及承载力效果明显，取材广泛，价格低廉，后期养护工序少，为相关建设单位节省了施工成本，是路桥工程首选的施工技术。混凝土本身可以承受长期的负载，且其应力不会随着时间的推移而改变，具有稳定性。然而，

任何事物都具有双面性，混凝土的耐久性会受水位、温度及湿度等因素的影响，从而产生负面效果。在路桥施工中加强对混凝土施工技术的应用可以提高施工质量，对推动区域经济发展以及完善交通运输网络具有积极的促进作用。

二、路桥施工中混凝土施工技术应用中存在的问题

（一）弹性不足导致裂缝

混凝土能够长时间承受较大压力。如果在混凝土拌和的过程中加入一定量的掺和料，其强度还会得到大幅度的提升，但这同时也会使其弹性大打折扣，难以满足路桥工程的要求。通常，路桥工程所承受的荷载相对较大，容易受力不均匀，进而使较大的压力反复作用在局部混凝土结构上，致使其强度不断降低，最终导致不同程度的裂缝。

（二）抗拉性较差导致开裂

普通混凝土通常都是用水泥、水和骨料拌和而成的。在混凝土中，碎石是其主要骨架，可以有效降低水泥收缩反应。硬化之后的水泥浆可填充在骨料缝隙中，并将骨料表面包裹住，使骨料变成一个完整的个体。在这种情况下，普通混凝土的性能更优越，但是水泥与碎石都比较脆弱，一旦路桥构造受到拉力的作用，就很容易发生开裂的情况。

（三）收缩特性导致变形

混凝土材料与其他材料一样，具有热胀冷缩的特点。如果混凝土结构内部或外部的温度变化较为明显，混凝土就有可能发生相应的变形。在变形的过程中，混凝土结构的应力会发生一定的变化，抗拉强度也会逐渐变小，进而生成温缩裂缝。在施工过程中，在外界温度的影响下，混凝土内部的水分会不断蒸发，湿度变小，进而出现结硬现象。

三、路桥施工中混凝土施工技术的应用

（一）混凝土材料的选择及配比

想要提高路桥的施工质量，就需要从提高混凝土质量入手。首先要把好材料关。再好的施工技术，用上了劣质材料，也是于事无补的。要从根本上入手。混凝土的主要构成就是水泥浆液与骨料。骨量包括了砂石、砂子等，选择高品质的骨料是最基础的，其次就是水泥的选择，要选择有出厂合格证的水泥，且在水泥使用之前，需要进行质量检测，避免因为水泥采购入库因为储存原因产生变质。

接下来就是要使用科学的材料配合比进行混凝土调和，要严格控制混凝土的水灰比塌落度，混凝土的塌落度不得高于100mm也不得低于80mm，初凝的时间建议控制在7h左右。根据施工场地的实际环境可以对初凝时间进行调整。配料时，要注意混合物的骨料级配与含泥量。对于一些外加剂要严格的进行选择后才可以使用，例如粉煤灰这类外加剂，因为本身的活性高，对混凝土的结构填充后可以使其强度大大提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）混凝土运输和泵送的要点

从当前路桥工程施工状况来看，人们经常使用搅拌机运输混凝土材料。在材料运输过程中，混凝土材料强度会随着运输时间、运输距离等产生变化，严重时还会凝固，不符合施工材料使用标注，影响了路桥工程质量。因此施工企业在运输混凝土原材料的时候，必须根据施工原材料使用状况、原材料和施工地点的距离、以及运输时间等多方面计划好混凝土输送，尽量减少或避免原材料运输过程中对施工质量产生的影响。为了避免此种问题出现，在原材料运输过程中，运输人员必须充分搅拌混凝土，同时还要进行遮盖，防止水分蒸发，保证混凝土在运输过程中搅拌均匀。

（三）混凝土浇筑技术

混凝土浇筑需以施工现场实际情况为依据，结合具体的施工技术确定浇筑方案，从而确保混凝土的浇筑质量。在混凝土罐车送料的过程中，需合理安排送料时间。每次下料时，都要严格掌控下料的厚度和高程。浇筑前，施工人员要进行塌落度试验，符合标准后，才能开始浇筑。另外，施工人员还要严格掌控浇筑的全过程，防止表面起泡等现象出现。

（四）有效控制施工现场的温度

在路桥施工中，可以通过喷洒冷水使碎石逐渐冷却，从而降低混凝土的浇筑温度。一般来说，如果是在炎热的夏季施工，冷水降温法可以在一定程度上降低浇筑层面的温度，从而降低施工现场的温度。此外，在施工过程中，可以先在混凝土中埋设水管，然后注入冷水，从而达到降低混凝土温度的目的。需要特别注意的是，施工时，必须控制好入模时混凝土的温度，避免其影响到路桥施工的整体质量。

（五）做好路桥工程的养护工作

混凝土在施工完之后，就需要开始着手其养护工作，养护工作的好坏与混凝土的质量好有密切关系。混凝土的水硬性，在固化的规程当中，硬度会

慢慢加大，所以这一阶段需要保证路面湿度足够，表面水分蒸发过快会导致其表面出现色差与一些裂缝，这会导致混凝土的强度与耐久度下降，所以养护过程中保湿工作一定要到位。混凝土的模板的沁水性导致模板可能会出现漏浆，这也会导致路桥面出现一些缝隙和气泡孔洞。如果这些孔洞不断增大就可能联接在一起，这部分的混凝土强度就会下降，板块变脆，受力就会断裂。所以要及时进行补浆，对于混凝土的表面上的浮浆与砂带进行补缺，在养护时，要认真对路桥面进行清洁。

（六）混凝土裂缝的预防措施

1、温度裂缝的预防措施

温度裂缝的形成原因是混凝土的内外温差相对较大，就会造成内部的热胀和的外部冷缩，混凝土内部不断扩张，从而在表面形成的随机裂缝，而且裂缝的大小也各不相同。为了避免出现水化热的集中的现象，在搅拌的过程中加入加缓凝剂，减慢混凝土的凝固时间，即可避免温度裂缝的出现。为了将温度裂缝控制在

一定范围内，也可在混凝土中加入少许的纤维或者钢筋等。

2、干缩裂缝的预防措施

干缩裂缝则是由于水泥浆中水分蒸发而造成的不同程度的混凝土裂缝。干缩裂缝严重影响混凝土的抗渗性，还会锈蚀钢筋影响混凝土的耐久性和承载力。选取收缩量较小的粉煤灰水泥和中低热水泥，相对减少水泥的用量。可减少干缩裂缝的现象。此外，减少混凝土的干缩还可通过控制好水灰比实现，加入适量的减水剂则更加有效。

3、沉陷裂缝的预防措施

沉陷裂缝可能由混凝土中浸水沉降、填土不够结实、模板与模板之间的支撑距离比较大等多方面原因造成的。在冬天这种现象尤为严重。为了避免混凝土的沉陷裂缝的产生，在施工过程中要使整个支撑处于相对稳定的状态，增强进入冻土里的支撑模板的硬度，加深巩固松软不结实的土质。

结语

综上，桥路施工的质量好坏与混凝土施工密切相关，所以混凝土的施工技术对于路桥施工来说非常关键，只有提高混凝土的施工技术，才能把路桥施工中的发生混凝土施工技术问题的概率降低。

参考文献

[1]罗婷婷.公路工程路桥施工技术[J]. 科技创新与应用. 2016(23)

[2]刘红珍.浅析路桥施工的技术及质量控制措施[J]. 江西建材. 2015(05)

论文作者:张春彦

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e28158785630101337c69f1.html