# 电力输电线路施工技术管理工作探析论文_ 董发军

摘要：在电力工程中，输电线路属于一项极为重要的项目，其施工技术水平对电力工程的供电水平与质量有着重要影响。因此，在输电线路施工的过程当中，要切实做好施工技术要点与管理。本文主要针对电力工程中输电线路施工技术以及其管理的重要性与要点进行探讨，以期能够使电力工程中的输电线路施工技术与管理能力得到提高。

关键词：电力工程;输电线路;施工技术与管理;重要性;重点

引言：近年来，伴随着社会经济的不断发展，我国电力工程中的输电线路在技术与规模上都有着大幅提升，进而使目前电力系统的供电水平与质量都有了较大的提高。基于此，为了能够切实保障电力施工的良好进行，最大程度满足用户的用电需求，输电线路施工时，要进行严格的技术管理把关。因为输电线路的长度越来越长，等级也越来越高，所以其杆塔结构较为复杂，因此做好电力工程中输电线路的施工技术以及管理具有非常重要的影响。

1、电力工程中输电线路施工技术及其管理的重要性

1.1能够使整个项目的收益明显增加

如果电力工程中输电线路的施工技术与管理可以得到加强，那么施工的效率就会有明显的提升。因此，在投入资金相同时，会使项目的经济收益得到大幅提高，同时，还可以切实有效地对电力工程的投入资金进行监管与控制， 确保资金可以有效利用

1.2能够使项目工期缩短

通过有效规范输电线路的施工管理与技术，可以使施工中的操作更加准确，进而使影响施工的各项因素得到有效协调，减少看施工中时间的浪费，使输电线路的施工速度得到快速提升，从而有效缩短项目建设的工期。

1.3能够使工程质量得到提高

优化电力工程中输电线路的施工技术与管理，现今已成为电力行业与国家的一致目标，并且国家也发布了多项有关电力工程的规章制度，来对输电线路施工技术与管理进行规范。通过对输电线路施工过程中的细节进行改善与优化，使施工中的操作更加规范、准确，提高施工技术水平，进一步提高电力工程的施工质量。

2、电力工程中输电线路施工技术与管理的重点

2.1输电线路施工准备期的技术与管理重点

电力企业在施工的准备阶段分3部分。第一是要检查并分析电力工程的设计图纸，查看设计图纸能否与现场调查的真实结果向符合，另一方面也要查看施工的结构类型与设计方案是否符合经济合理。第二要详细分析输电线路的施工设计与组织，确保其具有合理性与可操作性，使其在质量、效益等方面有着良好的保障。第三是要检查施工方案，以便发现能够有效缩短工期同时也可以减少损耗的管理与技术，确保电力企业的投资能够获得较大收益。

2.2施工安装阶段技术及其管理的重点

2.2.1基础工程施工

相对于电力工程中输电线路的施工而言，基础工程施工质量的高低直接决定了电力工程的施工质量。基础工程直接决定了杆塔是否出现下沉、倒杆等情况。此阶段主要包括挖坑、埋放地盘、拉盘、浇筑混凝土基础等。若在这些过程中出现偏差，就会对杆塔的质量产生严重的影响。

2.2.2材料运输

材料运输阶段是指将仓库中放置的施工中需要用到的线材、杆塔等材料运输至施工现场。运输的数量相对较大，同时运输的条件也不是很优越，对机械与人力使用的较多，并且运输时间的长短对于施工的进程有着十分重要的影响。所以在施工过程中一定要进行合理的调度，尽量避免遗漏或者错发的情况出现，以免对工程的进度产生影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.3杆塔工程施工

对于杆塔的型式要根据当地的地质等因素来进行选择。在进行运用时要注意使用较为经典且运行可靠的。杆塔通常包括预应力混凝土杆、钢筋混凝土杆以及铁塔等型式。预应力混凝土杆与钢筋混凝土杆通常在丘陵、平地或者在运输、施工条件较差的工程中使用。若非如此，就要按规定在现场焊接。杆塔组立是输电线路在进行施工时最为关键的一个环节，若是在现场操作的过程中出现操作不规范，很有可能会导致非常严重的损失，甚至出现人身伤亡。这个过程可以分为分解组立与整体组立。分解组立是在施工时先进行部分组装，或者与施工过程同时进行。整体组立则是在起立前进行整体组装。

2.2.4架线工程施工

在架线工程施工之前，一定要做好准备工作，例如，挂放滑轮、搁丝盘、调整耐张杆的拉线等工作。在进行布线时，要充分结合实际情况来选择。超过35KV的要使用高空渡线法、放线时要严格检查导线情况，若发现问题要及时进行解决。对于超过330KV的要使用张力放线。在进行张力放线时，要注意不要让导线拖地。在进行紧线时，要利用有效措施避免导线产生磨损。

2.2.5接地工程

接地工程施工的內容主要有埋设接地钢带或其他接地装备;架线引下线;接地电阻值测量以及接地体连接等相关工作。

2.2.6防盗工程

现阶段，出现了很多不法分子通过盗窃输电线路器材及电线等来获取钱财，造成各种断线路、倒杆与接地线被盗的事件发生，这种现象不但给电力企业产生较大的损失，同时也为安全输配电力埋下了隐患，所以，现如今的铁塔下方通常都安装有防盗装置。

2.2.7光缆工程

在光缆工程施工前同样要做好相应的准备措施。不但要仔细检查相应的设计图纸、施工设施、材料运输等方面，同时也要认真阅读有关的技术说明，在架设光缆前需要注意通过OTDR对所用到的全部光缆进行测试，确保其具有较好的完整性。在进行施工时，不能拉拽、扭结光缆等，在有条件的情况下最好安排专人进行协调与配合。在对光缆进行连接时，接点要选择适当的位置，综合考虑熔接的环境等因素，同时选好相应的接头盒。在熔接前，要提前进行余纤模拟盘绕，长度保持在3圈最为适宜，其半径尽量超过35毫米，盘绕的形式要呈现出圆形或者是椭圆形。熔接完成后，按说明书指示，认真密封接头盒，以防灰尘或者与会进入，产生不良影响。

2.3启动验收阶段技术与管理重点

在工程的启动验收阶段要结合相关的制度要求，对于工程进行班、工地、公司三级进行分项检查验收。在确认验收合格之后才可以对输电线路进行其他的电气试验。随后要经过送点、升压、24小时或着72小时的试运行后便可以交付于建设单位。同时施工技术的相关档案资料也要交付于相应的主管部门进行整理与汇总，除此之外，还要移交一份给技术档案部分，便于长期的保管。

结语：只有确保电力工程当中的输电线路环节可以安全施工，工程才能具有安全与可靠性。因此为了保障电力工程中的输电线路可以安全输送电力，必须要对输电线路的施工技术与管理进行控制与加强，不但要做到上述的工程基础施工技术与管理，在输电线路的施工结束之后，也要对输电线路展开技术的保护与维修工作，以便能够降低电力事故的出现。此外，国家应充分重视电力工程中相应的施工技术与管理，进而确保工程施工质量，切实提高我国电力工程的整体质量。

参考文献

[1]陈长孝.电力工程中输电线路施工技术及其管理[J].能源电力，2014（9）：49-50

[2]罗国忠.电力施工企业安全风险管理及控制措施[J].能源管理，2017（12）：151

[3]张险峰.浅议电力工程中输电线路施工技术与管理[J].科技创新与应用，2012（11）：152

论文作者: 董发军

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e5ceaccb7fd0a7d41dd0075.html