# 河道治理工程水土保持措施探析论文_韦英盛

广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 广西 河池 547000

摘要：开展河道治理工程往往会对当地水土保持及自然生态环境产生严重影响。本文以广西主要支流龙江整治工程河池市城区段为例，简要分析了该地区水土流失现状及河道治理工程的重要意义，并在此基础上提供河道治理工程水土保持措施，以期能够为切实减少水土流失、保护生态环境提供一定的参考。

关键词：河道治理；工程建设；水土流失；水土保持

引言

我国人口众多，人均水资源严重缺乏。再受到经济快速发展的影响，大量的工业生产快速崛起，对生态环境构成严重破坏，进而导致河道受到严重污染，进而引发水资源短缺、水质明显下降等一系列问题，不仅打破了生态平衡，还对经济的发展起到了严重制约。因此开展河道治理工程具有重要意义，不仅能够保护生态环境，与人类生存发展的严格要求相适应，还能为当地经济的可持续健康发展起到极大的促进作用。

1工程概况

1.1地理位置

本工程位于河池市金城江城区近郊一带，主要位于金城江城东和城西，位于龙江河沿岸和龙江支流肯研河沿岸，位于金城江城郊8km范围内。其中龙江左岸工业园区段位于金城江城区下游河段，该段起点龙左7+600位于主城区东边缘。肯研河A段和B段位于城西，其中A段位于城区房地产主要开发区内，属于城区扩展区范围内，B段属于城乡结合部，B段下游起点位于城区边缘。

河池市金城江城区位于广西西北部，地处河池市的中心核心地带，介于东经108°02′，北纬24°41′之间，区境东界宜州市，西邻东兰县，南接都安瑶族自治县，北连南丹县与环江毛南族自治县。金城江区境内交通四通八达，黔桂铁路和三条西南出海大动脉贯穿全境，东距柳州市197公里，西距贵阳市421公里，距首府南宁市270公里，是桂西北地区不可替代的交通枢纽。

金城江城区现状城市建设用地面积25.5km2，分布在龙江左右岸阶地上。城区地处龙江中游，龙江自西向东贯通城区，将城区分为南北两部分，城区上游左岸（二桥上游200m）有长排河支流注入龙江，中游右岸（水厂码头）有肯研河支流汇入，下游（东江镇）有大环江支流从左岸汇入。

1.2工程基本情况

依据相关要求与规划，此次河道治理以修建防洪设施、河道疏浚和清淤为主，对河池市城区龙江流域进行治理，保护流域内人民生命财产安全，改善河池市龙江及其支流沿岸乡镇的生态环境及城市景观。本工程新建防洪堤6.110km，新建护岸6.277km，实施河道疏浚（长3.18km）工程及修建配套设施。工程总投资16991.10万元，总工期为25个月。防洪整治河段新建防洪堤总长6.11km，防洪护岸工程6.277km，河道疏浚工程3.18km。另外，新建内河（沟）口排涝涵7座，新建排水涵管46座；改建交通桥3座；改建渠道约330m；防洪堤、护岸沿线设置适当的下河步级等。

2水土流失现状

2.1水土流失概况

河池市金城江区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，侵蚀分级中以轻、中度侵蚀为主，剧烈侵蚀最少，项目建设区位于全国土壤侵蚀类型区中的西南土石山区，土壤侵蚀以轻、中度水力侵蚀为主，土壤容许流失量为500t/（km2?a）。本工程尚未开工，项目区现状场地地表基本无裸露、植被整体情况较好、区域土体稳定，土壤侵蚀模数背景值属于微度范围。

河池市近年来大力开展小流域治理工作，实施了治山、改土、封山造林、保持植被等工程治理措施和生物治理措施。同时，还建立健全水土流失监测监督网络和服务体系，实行群防群治，各乡、镇、街道办事处成立相应的小流域治理管理工作站，开展监测监督执法工作。另与林业、地矿、土管部门密切配合，禁止毁林开荒、乱开矿山、破坏植被、无计划征用土地搞生产建设。项目区此前未进行过水土流失专项治理，未实施过任何水土流失防治措施，现状区域植被覆盖率较高，尚未发现明显水土流失。

2.2水土流失的危害

工程建设过程中，项目建设区范围内的地表将遭受不同程度的破坏，原始地貌发生较大的变化，如不采取妥当的水土保持措施，将可能产生严重的水土流失，对主体工程安全运行、对区域生态环境、对龙江河道、对肯研区域的农田、对金城江城区以及对社会环境、经济发展等产生不同程度的影响、产生严重危害。

2.2.1对主体工程运行的影响

工程建设可能导致的水土流失与工程建设和运行的安全息息相关。防护堤岸若产生水土流失，堤岸不稳定，将可能塌方、滑坡等，造成防护堤岸不稳定，影响主体堤岸等的安全运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

该工程的建设对一些阻挡性的土丘、冲沟必然要进行夷平、削切、充填，产生一定的新塑边坡，地貌形态发生了改变，破坏了土体稳定，若不加防治，新塑边坡在地表径流的作用下容易坍塌，对防汛道路的通行构成影响，进而威胁主体工程的运行安全。

2.2.2对区域生态环境的影响

工程施工过程中占用土地以及弃土弃渣等压埋活动，将导致原地面的植被遭到一定程度破坏和土地裸露，若大量的土地裸露，将破坏项目区的局部生态环境，影响景观效果。

2.2.3对龙江河道、对肯研区域的农田、对金城江城区的影响

本工程位于龙江或龙江支流河岸，若工程建设引发水土流失，将会有土体流失进入龙江，龙江为广西主要支流，龙江沿岸人口、农田等众多，水土流失进入龙江影响较大。肯研河段两岸主要为农田，肯研河段的建设若引发水土流失，可能泥沙流入下游农田，形成沙压农田，或者泥水进入农田，使农田的土壤肥力下降，将破坏区域的农业生产，使得农民丧失赖以生存的土地，造成社会不安定因素。本工程位于金城江城郊，本工程建设若引发水土流失，可能产生较多扬尘等将可能影响城区生活。

2.2.4对社会环境的影响

工程的建设，为进一步促进地区社会经济发展具有重要意义。但若工程建设和自然恢复期间可能产生的水土流失得不到有效治理，将导致工程区水土流失加剧，影响周边群众的生产、生活，造成不必要的损失，不但对工程建设不利，同时也会对附近的环境以及下游生态和安全隐患等带来不利影响。

3河道治理的重要意义

治理河道能够为构建良好的生态环境提供一定的保障，还能有效防御洪涝灾害，及时排洪减涝使灾害造成的损失得到最大程度的减少，一旦出现干旱还能及时对河道附近的农田进行灌溉，以实现水资源的可持续、循环利用。

目前，随着工业水资源利用率的不断增加，河道及其周围的环境遭受严重污染，导致水质明显下降、大量水资源遭受浪费，导致经济发展与生态环境之间严重不平衡。

加强河道治理，加大生态环境的优化力度，不仅与当代民众的生活需求相适应，还为当地经济的快速起到极大的推动作用。加强河道治理，加大水资源与生态环境的保护力度，不仅实现了资源的可持续健康发展，也为社会经济的快速发展及社会的和谐进步奠定了坚实的基础。由此可见，河道治理对人民生活、环境的优化及社会的进步等都具有重要意义。

4水土保持防治措施

4.1防洪堤岸建设区

部分低洼地拟从河滩开始按1:1.5的稳定边坡进行回填并压实，坡脚底部设置M7.5浆砌石挡渣墙。部分护岸设置草皮护坡，护坡坡顶一般与抢险道路边缘地面平齐，坡脚一般为自然岸坡坡脚，靠近坡脚处可设一条河边休闲小道，路面采用植草混凝土砖，利于生态环保又能有效避免积水。

抢险道路在填方路段的边坡为草皮护坡，在部分坡脚设M7.5浆砌石挡土墙。路面排水由路拱坡度、路肩横坡和边沟、排水沟完成。

4.2取土场区

取土场在开采过程中，按稳定边坡进行开挖，并在周边布设浆砌石截水沟，防止场外的水进入开采区，同时在场区内布设排水系统，保证开采土料的质量和开挖工作的顺利进行，取土结束后，及时进行土地整治和植被恢复。

4.3弃渣场区

边坡防护工程：为防止堆渣料滑塌或散落，在弃渣场外缘坡脚拟修建浆砌石拦渣墙，以保护坡脚避免引发牵引性滑塌，弃渣堆置坡度按1:2.0控制，渣体坡脚高程低于墙顶高程0.5m，弃渣过程中进行分层碾压，以提高渣体的密实性和稳定性，增强渣体抗侵蚀能力，防止水土流失。堆渣结束后坡面植树撒播草籽进行绿化恢复。

排水工程：为引走弃渣场上游汇水，避免山坡地表径流灌入堆渣体内，弃渣之前环绕弃渣场边缘修筑截水沟，以拦截和引导地表水径流，汇水流经坡度较陡的区域设急流槽，后通过排水沟排走弃渣场汇水，排水沟适当延长与天然沟渠相连。

4.4施工生产生活区

在施工生产生产区周边布设了截排水沟，用于排除场地内汇水及上游坡面汇水，避免雨水冲刷工作面。施工生产生产区使用结束后，去除上层建筑垃圾硬化层后进行场地平整，场地平整后采用撒播草籽进行绿化美化，采用狗牙根和百喜草。

4.5临时堆土场区

临时堆土集中堆放，采用临时排水、临时拦挡措施，土料堆放时严格按照稳定边坡进行堆放，雨季施工期间应在土料堆存场的表面覆盖塑料薄膜或其他覆盖物防止水土流失。

参考文献：

[1]程小山.河道治理工程水土保持措施设计探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2015（02）：3538-3539.

[2]杨英，笪志祥.永定新河河道治理工程水土保持方案设计[J].中国农村水利水电，2010（12）：78-80.

[3]盛敏勇，狄顺有.城市河道治理工程水土保持方案研究——以永嘉县瓯北罗浦礁大河治理工程为例[J].浙江水利科技，2014（02）：36-37.

作者简介：韦英盛（1984年12月-），男，壮族，广西宜州人，大学本科（学士），现水土保持和环境保护工程师，从事开发建设项目水土保持方案编制，水土流失防治等工作。

论文作者:韦英盛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e6b9fe996e7405773d1e742.html