# 建筑混凝土结构出现裂缝原因及解决对策赵宁论文_赵宁

赵宁

身份证号码：37062919770302XXXX

摘要：混凝土结构裂缝是建筑工程施工中的控制难点，虽然混凝土施工技术在近些年得到了大幅度提升，但是混凝土裂缝问题一直无法真正的得到解决。因此，还需要对混凝土裂缝及其成因进行分析，然后结合施工情况制定严格的质量控制措施，使混凝土裂缝问题得到有效控制，推动建筑行业的健康发展。

关键词：混凝土；结构裂缝；危害；成因；措施

在建筑工程事业中，混凝土是最常用到的一种施工材料，若是混凝土结构出现裂缝，则会损害建筑的耐久性，产生严重的问题和危害，必须予以高度重视。因此，在建筑工程的施工过程中，应当加强对施工的管理，分析造成混凝土结构出现裂缝的原因，并采取有效的预防措施来加以避免，从而为建筑工程的施工提供质量保障，促进建筑工程的可持续发展。

1混凝土结构裂缝的危害

当混凝土结构出现裂缝的时候，无论是平行方向还是垂直方向，其都会削弱建筑工程的结构承载力，而且混凝土裂缝本身就具有一定的脆性，长期以往下去裂缝将不断地扩大，最终导致坍塌；混凝土结构裂缝还会造成房屋漏水、地面返潮等问题，导致建筑工程质量达不到标准，不利于居住；3)若是建筑工程出现了混凝土结构裂缝，那么则会直接减弱结构体的耐久性，缩短建筑工程的使用寿命。

2混凝土结构裂缝成因分析

造成混凝土结构出现裂缝的原因比较多，很多因素都对其有所影响。

2.1材料因素

混凝土中混合的杂质和泥土比较多，而这两者对混凝土结构的抗拉性有所影响。尤其是有些添加的材料直接有害于结构，这便会直接导致混凝土结构出现裂缝。因而，要加强对混凝土材料的把控，选择合适、高质量的混凝土材料，从而保障混凝土的质量；

2.2塑性收缩

塑性收缩混凝土裂缝是常见的一种类别，其主要是指在浇筑混凝土的初期，出现了不规则的塑性收缩裂缝。而产生这一现象的原因主要来自于三个方面:一是振捣混凝土的时间过长，以至于骨料下沉，降至于泥浆之下，出现不均匀沉降，从而导致裂缝的出现；一方面是混凝土配比的时候，泥沙过多，增加了伸缩率，水灰比不符合标准要求，从而出现裂缝；另一方面则是因为在混凝土浇筑工程完成之后，并未注重养护管理工作，导致混凝土硬化，以致于混凝土出现裂缝；

2.3施工工艺因素

不规范的施工工艺将直接影响混凝土施工质量。而引发混凝土结构出现裂缝的原因可能是:在混凝土浇筑的时候，模板并未完全浇透，所选择的模板刚度有所欠缺，不足以支撑整个混凝土，构造不合格，地基有所下沉。在拆除模板的时候，并未确定混凝土的强度是否达到标准要求，以致于过早拆除而产生裂缝。另外，在实施混凝土工程的时候，遇到高温和大风天气，并未做针对性的保护，而影响了混凝土结构的质量；

2.4温度和湿度的影响

由于混凝土结构具有热胀冷缩的特性，温度对其的影响比较大。当周围的温度发生变化时，其结构也会相应的出现一定的变形，当混凝土结构的抗拉性小于附加应力的时候，就可能出现裂缝。而湿度的影响则体现于干缩性，一般来说混凝土早期收缩比较快，后期收缩比较慢，出现干缩性裂缝则多是因为施工管理不到位，施工人员忽视了养护管理工作。

3混凝土结构裂缝预防措施

3.1干缩和塑性收缩型裂缝预防

为了避免干缩混凝土结构裂缝，在进行混凝土施工的时候，应当合理选择施工材料，采用收缩量比较低的水泥。除了重视混凝土施工过程，还应当注重混凝土的养护工作，提高混凝土早期养护管理水平，根据实际情况来适当的延长混凝土养护时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其是在冬季实施混凝土施工工程的时候，需要做好保温工作，涂抹养护剂。在施工过程中，要严格按照相应的配合比及水量来进行混凝土搅拌。对于干缩裂缝则还应当重点关注水灰比，应适当调整，加强对水灰比的把控，从而避免混凝土结构出现干缩裂缝。预防塑性收缩混凝土结构裂缝的时候，可以选择强度比较高，干缩值比较小的硅酸盐水泥，在实施混凝土浇筑工作的时候，不仅要确保底板完全浇透，还应当保证模板也被浇透。另外，若是此项施工开展的当天，阳光比较强烈，则应当做好遮阳工作，同样若是遇到大风天气，则需要加强挡风。

3.2加强混凝土结构设计，选择合适材料

为避免混凝土结构出现裂缝问题，应当从混凝土结构裂缝成因着手，加强对混凝土结构设计的管理，提高结构设计水平，从而加以预防。通常而言，受不同环境的影响，混凝土的受力并不均匀，而根据其受力分析，可发现对于混凝土而言，其中部位置的收缩变形最为集中。因而在混凝土结构设计的过程中，则应当对此进行防范。首先，在设计混凝土结构的时候，可以充分合理利用配筋，发挥配筋的作用，使其能够对混凝土结构起到拉伸作用，以限制混凝土的收缩值，从而避免裂缝的出现；其次，应合理控制钢筋之间的间距，不可过大，钢筋的位置也要合理安排。另外，如果在使用钢筋的时候，其规格、数量等发生了变化，则应当分析整个混凝土结构的抗裂性，合格之后才可继续使用。

在选择材料的时候，则应当重视对水灰比的管理，合理搭配，可利用粉煤灰来减少水泥的含量，但粉煤灰的用量也需要根据相关规定来执行。在混凝土中可以添加一定的外加剂，以防止其结构出现收缩开裂。另外，在选择砂的时候，应选择高质量的中粗砂，严格把控砂中的含泥量。

3.3加强施工管理，防止裂缝出现

为了避免混凝土结构出现裂缝，还应当加强施工管理，在混凝土施工过程中，严格管理施工人员的操作，防止其出现不规范的行为。可以从以下这几个方面来加以管理:

1)在进行材料的配比时，应当按照相关规定的标准来实施，保证配比的正确性；

2)在进行混凝土浇筑工作的时候，应当注重后期的养护工作，避免混凝土出现硬化。在拆除模板的时候，需要确定混凝土达到所需强度；

3)要提高施工管理水平，加强对施工人员的培训，以提高施工人员的专业技能，做好监督工作，把控好混凝土施工中的相关材料，从而保障混凝土施工质量。

3.4合理选择施工手段

在混凝土施工过程中，应当先对当地的地质环境进行了解和勘察，选择相对应的结构形式，以防止沉降现象的出现。对于体积比较大的混凝土，可充分利用分块处理措施、分层处理措施和分缝处理措施。在混凝土浇筑工序中，先要确保混凝土振捣的密实性，合理把控振捣时间，当混凝土的表面泛出泥浆，则可停止。可通过分层浇筑混凝土的施工技术来完成，以加强混凝土的紧密性，之后则要压实混凝土表面，以避免裂缝的出现

4结语

现阶段，我国建筑工程事业正处于蓬勃发展时期，随着人们生活水平的提高，其对建筑工程的质量更为重视，这将直接关系到其生活环境和生命安全，因此受到人们的广泛关注。而混凝土施工则是重中之重，不可忽视。混凝土结构裂缝问题仍然存在，还需要进一步解决。影响混凝土结构的因素有很多，无论是结构上的设计，还是施工中的不规范等等，都可能造成混凝土结构出现裂缝。由于混凝土结构裂缝具有不良的危害，则必须采取有效的措施来加以应对，从各个方面来综合管理混凝土施工，以保障混凝土结构质量，维持建筑工程的耐久性，提高建筑工程的整体质量，从而为建筑工程的安全性提供重要保证。

参考文献:

[1]杨洪峰.混凝土结构裂缝成因和预防措施[J].江西建材，2012(1):100-101.

[2]混凝土结构裂缝产生原因及防治[J].王文娟.建材与装饰.2018(01).

[3]浅析施工阶段混凝土结构碳化深度的控制[J].许绍怡.计量与测试技术.2016(11).

[4]学习GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》的体会[J].丁百湛,刘鹏,雍洪宝.工程质量.2017(02).

[5]混凝土结构工程裂缝处理方法浅述[J].缑勇,余磊.建材与装饰.2017(13).

论文作者:赵宁

论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e6ed3cc46293ab40299525c.html