# 10kV的规划及工程管理探讨徐立论文_徐立 张力耀

摘要：10kV配电网供电可靠性是影响电力企业供电质量的重要因素之一。在当今电力事业快速发展，高度重视供电安全与稳定的环境下，提升10kV配电网供电可靠性已成为供电企业以及相关工作人员关注的重点问题。本文探讨了10kv配电网规划设计以及工程管理，希望能通过这两个环节加强10kv配电网供电的可靠性。

关键词：10Kv配电网；规划设计；工程管理

1 10kV配电网规划设计的意义

作为我国目前最常用的中压配电网之一，其被广泛运用在连接电网和用户终端之间，也正因为如此，10kV配电网也是将电力资源从电网传送到电力需求者的终端环节。由于配电网的复杂性，尤其是根据不同地区的属性，其设计上都会有些许不同，一旦电网无法进行正常的工作，后期的维修工作也是非常困难，此种特点就导致10kV在最开始的规划设计中的合理性和可操作性就非常重要。通过对10kV配电网的合理规划设计，提升电网整体的科学性，提升电力运输的稳定和可靠。

1.1提高电网结构的安全性

在新时代背景下，10kV配电网工程在规划环节中，网络结构方式主要以网格式为主，这种方式可以对供电区域进行有效划分，从而能合理控制10kV配电网的重复、重叠问题，提高电网结构的安全性，有效节电能资源，减少10kV配电网建设工程的经济成本。此外，有关设计工作人员需要对其进行科学严谨的规划设计，才能保障互供联络在电源线路中形成良好的互供效力，进一步促使互供能力的提升。电网结构在10kV配电网的主干线当中应该主要以开环运行与闭环接线的形式为主体，确保10kV配电网的性能与使用安全。

1.2合理控制线路供电半径

在合理规划分段开关后，要保证少于3千米的供电半径能生成10kV线路之中，当最大低压供电半径250米情况下，对较为繁华的区域而言，最大供电半径应该保持在150米。在主干线导线线径中电缆与绝缘导线的规格应该控制在300mm2与240mm2。在每回线路中分段开关应该至少有两台，专用的分支开关应该使用在主干线与分支线的联络当中，与此同时还要针对每级开关保护环节加以调整与整合，从而抑制越级跳闸的问题发生，保障线路格局主要以分段分析隔离的形式，优化10kV配电网的线路供电半径。

2 10kV配电网规划设计的方法步骤和关键问题

2.1方法步骤

在进行10kV配电网规划的时候，首先要对相应规定要求有一个全面地了解，并在设计中将不同区域内涉及的要求全面落实到10kV配电网规划过程中。另外在进行规划的时候还需要对配电网自身高压和低压状态有一个全面了解，并对其自身的安全性和稳定性进行全面考虑。为了保证10kV配电网规划的合理性，还需要在进行规划的时候对其自身涉及的相应数据有一个详细了解。这里所说的数据信息包括固定区域内的10kV配电网设置图、建筑物自身携带的电力负荷和变电站的地理位置等，也就是说要想保证10kV配电网规划的合理性，就需要对这里涉及的数据信息有一个全面掌握，并根据相应数据实施配电网规划。保证各个区域之间的电力都能够得到良好的供应，在实施10kV配电网规划之前还需要对整个过程中涉及的区域进行合理划分，并根据划分出来的不同形式的区域所使用的电量进行充分分析，这样对于提升整个过程的供电质量起到不可忽视的作用。

2.2规划过程中出现的问题和解决方法

在进行10kV配电网规划的时候，经常会因为配电网本身结构不符合相应标准，导致整个配电网在进行规划的时候经常出现负荷数值不确定的问题，这种问题的出现使得在整个过程中并不能为用户提供安全性较高的电力，针对于这种情况就需要进行合理地负荷预测，从根本上保证在这个过程中为使用者提供的电力能够符合安全性标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 10kV配电网工程管理的有效对策

3.1注重工程项目的进度管理环节

只有有效地保障10kV配电网的工程进度，才能促使10kV配电网工程质量的提升，加快社会发展进程。因此，在10kV配电网建设工程中，应该着手于工程的宏观大局，进而对10kV配电网工程建设施工的各项环节加以规划划分，结合每一个工程项目的施工特征，进而对其进行有针对性的制度设计，确保10kV配电网工程建设施工的质量，同时保证其工程建设工期在规定期限内竣工。因此，进度管理的建立与编制需要施工企业与设计企业共同完成，便于施工企业在实际的施工中全面的了解施工技术与各项环节，从而增强对图纸与意图的理解。为了促进进度管理效果的提升，需要管理工作人员在施工前期阶段，对各个施工环节的质量、技术、安全等展开明确的划分与了解，才能保障10kV配电网建设工程顺利竣工，同时还要注重施工现场的管理环节，做好组织协调工作，保证其工程施工环节有序进行，才能为整体10kV配电网工程建设奠定良好的开端。

3.2注重工程项目的安全管理环节

由于10kV配電网工程建设的特殊性，因此对施工技术有着较高的要求，还存在一定的不稳定、不确定性，这就需要在实际的10kV配电网工程建设施工中注重安全管理环节，通过必要的安全管理，进而对施工工作人员的施工流程加以规范，确保整体工程建设施工的安全性，还有利促进10kV配电网工程建设质量的提升。同时，施工安全管理工作人员还需要重视监管环节，根据电力安全工作的有关标准，加强对施工各个环节的监管力度，确保施工各项环节符合相关标准，还要对其工程施工中存在的安全隐患加以控制，保障其10kV配电网工程建设的整体质量与安全性，才能发挥其真实作用，带动社会经济发展。

3.3注重工程项目的验收管理环节

10kV配电网工程竣工后，有关部门必须要按照严格的标准对其整体的工程建设施工质量加以验收，还要对10kV配电网工程建设工程中的技术难点、关键环节等全面了解与掌握，有利于促进工程验收工作的质量审核规范性提升，一旦发现10kV配电网工程建设存在安全性问题时，需要对其进行详细的记录分析，并及时向相关部门如实反映，从而在最快的时间内运用有效地解决措施加以解决处理，增强10kV配电网整体工程的质量与效果。

3.4使用先进的检测技术

在配电网建设工程管理工作中应使用先进的检测技术方式，在合理检测的过程中，及时发现配电网线路运行问题，采取合理的措施解决问题，在发现系统故障问题之后，明确具体的故障原因与位置，并使用合理的工作方式进行工程的建设管理，提升各方面管理工作质量与水平。同时，在检测工作中，还需综合性的开展分析与研究工作，在科学研究的过程中，使用合理的检测方式提升配电网系统的运行效果，创新技术方式，形成综合化的管理体系。

3.5安全管理的控制措施

时刻秉承“预防为主”的安全管理原则，加强施工现场文明施工管理，合同条款中明确安全责任，保证现场施工人员的安全。加强安全生产管理制度，配电网建设项目施工周期长，现场环境多变，要对安全生产进行充分的考虑，为了提高工程安全水平，要建立各项制度规范施工生产，保障现场施工人员的安全。加强施工人员的安全施工知识教育，增强施工人员的安全意识，减少施工中的事物，规范作业人员的施工行为。

4结语

随着社会经济的快速发展，市场经济体制的不断完善，大大推动了我国电力行业的发展。随着人们对供电需求和供电量要求的不断提高，10KV供配电网供电安全可靠性，也被提出了越来越高的要求。10kV配电网的供电可靠性对供电企业的发展与经济效益的提高，以及电力用户的用电质量都有着非常重要的影响，因此，在电力企业要认真进行配电网的规划，并根据实际情况，制定合理的措施，提高工程管理控制，保证配电网的供电可靠性从而为电力企业的稳定发展提供保障。

参考文献：

[1]高岗,曾华新.提高10kV配电网供电可靠性的措施[J].科技创新与应用,2018(21):118-119.

[2]魏星.提高10kV配电网供电可靠性的措施剖析[J].科技创新与应用,2017(07):186.

论文作者:徐立 张力耀

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e78315fea375ce9dce51c55.html