# 机修钳工在设备保养中的工作探讨论文_魏言刚

【摘要】近年来，伴随经济和科技的快速发展，我国机械生产制造行业迅猛发展，机械钳工作用也随之突出。而现代加工设备维护和保养对机械钳工的要求更是日渐提高，如何保障设备正常运行，机械钳工如何发挥自身作用，是当前生产行业的重要课题。本文围绕机修钳工在设备保养中的工作展开具体分析，首先基于专业角度简要介绍了机修钳工基本内容，随后探讨了机修钳工在设备保养中的工作，最后提出来机修钳工技术水平提高措施。

【关键词】机修钳工；设备保养；工作

社会发展，对机械生产力提出了更高的要求。而设备作为机械生产的重要组成部分，其稳定运行与生产效率息息相关。故而，有必要保证设备安全、稳定运行。而设备稳定运行的基础是加强设备保养和维修，在此过程中，机修钳工发挥着重要作用。基于此，本课题加强机修钳工在设备保养中的工作研究具备一定的现实意义和实践价值。

1.机修钳工基本内容简介

对于机修钳工而言，主要工作是做好机械设备维修、保养及管理工作，确保机械设备维修工作具有及时性和可靠性，进而保证机械设备能够在短时间内快速恢复到正常状态，为持续生产夯实基础，以此有效提高机械生产效率。基于机械设备保养工作角度而言，机修钳工工作内容主要包括三个方面，第一，一级保养工作；第二；二级保养工作；第三，机械设备日常检查和维护工作[1]。通常情况下，一级和二级保养工作是机械设备发生故障之后，机修钳工严格按照故障具体情况，后制定与之相应的维修方案。基于维修内容角度而言，机修钳工维修工作，主要包括零部件安装、切削及多种中辅助性操作，目的在于保证机械设备维护之后可以正常运行[2]。

2.机修钳工在设备保养中的工作分析

2.1局部部件更换

对于机械设备而言，大部分故障主要源于零部件损坏。机械设备运行过程中，个别零部件容易发生局部故障，但是大部分处于正常状态。针对此类情况，可考虑采用局部更换法。这种保养方法的最大优势在于可以减少维修工作成本；同时可以最大限度减少维修工作量，以此有效提高维修工作效率，确保机械设备快速恢复正常状态[3]。基于这种处理方式，主要以新零部件替代损坏部分，确保新旧零部件形成完整体，进而保证机械设备投入使用可以正常运行。

2.2合理调换零件方向

对于企业而言，为了保证生产效率，通常需要保证机械设备持续运行，可想而知机械设备具有工作强度大、运行时间长等特征。故而，机械设备在运行中，不可避免会出现一些零部件磨损。通常情况下，机械设备运转都是朝向一个方向，决定了设备零部件损耗集中同一方向，简单来说就是零件一侧磨损严重，另一侧保持完整状态[4]。此刻，机修钳工维修过程中，无需进行零部件的更换，仅需要将零部件调换方向。但是，这种维修方法在发生二次磨损之后，零部件两侧会出现严重的磨损，此刻需对零件进行更换。合理调换零件方向的维修方法，主要是充分利用了零件磨损规律，一方面可以降低维护成本；另一方面有助于提高零部件使用率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3合理调整零件尺寸

机械设备故障发生之后，机修钳工针对磨损程度较小的问题，考虑成本等因素，并不需要进行大面积的更换零部件，仅需要局部维修即可。简单来说，针对磨损部分进行尺寸更换。倘若机械设备对零部件完整度具有较高要求，但对零部件尺寸要求较低，机修钳工可充分抓住这一关键点，通过适当调整尺寸，将其缩小到合理尺寸范围内。这样一来，不仅可以弥补零部件磨损，充分发挥零部件作用，还可以最大限度减少成本。

2.4机修钳工修补

机械设备零部件修补，通常是机修钳工以钳工为基本手段，对零部件进行重新加工或者修补，这种方法在螺孔、键槽等方面应用最为广泛。如键槽磨损，机修钳工可以对键槽进行扩大处理，并将其转变为阶梯键；再比如螺孔，主要以钻孔方式，修复螺纹孔。另外，机修钳工修补中，遇到裂纹这一问题，可运用钢板进行加固，让螺钉重新连接在一起，最终达到修复目的。

3.机修钳工技术水平提高策略分析

3.1完善机修钳工管理制度

对于当前的机修钳工而言，缺乏安全管理制度。故而，要想快速提高机修钳工技术水平，首要工作是构建完善的机修钳工管理制度，制定并落实完善的安全管理机制，为机修钳工安全管理工作提供制度保障。另外，考虑机修钳工工作具有危险性高等特殊性特征，安全管理制度制定过程中，需全面分析机修钳工工作过程中的潜在问题，制定好应急预案，为后续安全操作夯实基础。同时，加强制度落实，有效规范机修钳工行为的同时，有效提高机修钳工工作效率。

3.2研发机修钳工新工艺

近些年来，我国科技的快速发展，社会对机修钳工提出了更高的要求。同时，机械设备也在科技的支持下，科技水平不断提高。在此背景下，机修钳工唯有提高自身职业素质和职业能力，才能满足机械设备维修需求。因此，要重视机修钳工新工艺的研发，保障机修钳工技术水平稳步提高。

3.3全面提升机修钳工专业素质

机修钳工发展与从业人员专业素质息息相关。故而，为了推动机修钳工进一步发展，需重视机修钳工专业素质的提高。实践中，需加强学校教育，借助专业教学模式，强化机修钳工专业培养，以此全面提高机修钳工专业素质。同时，企业也需要高度认识到机修钳工专业素质提高的重要性，并在实践中积极创造机修钳工培训机会，借助系统培训，全面提高机修钳工专业素质。另外，构建激励机制，合理运用奖惩制度，树立典范，以此激励机修钳工工作热情，促使其在日常工作中自觉提高专业技术水平，进而使得机修钳工能够在日常工作中，认真做好各项工作，保证机械设备稳健运行。

4.结语

总之，机械设备长时间、高负荷运行，会出现严重的磨损或者损坏，进而影响到机械生产效率。为保证机械设备正常运行，确保生产效率，唯有加强维修和保养。而机修钳工作为维修和保养工作的重要内容，需重点明确机械设备故障具体原因，后予以针对性的措施，方可取得良好的维修效果，进而保证机械设备稳定运行，进而保证生产效率，为推动我国机械制造行业稳健、持续发展夯实基础。

【参考文献】

[1]袁善欣,张家亮.自动化设备保养中机修钳工的工作研究[J].科技经济导刊,2019,27(30):45.

[2]朱艳.探索机修钳工在机械设备保养工作中的体现[J].科学技术创新,2019(30):150-151.

[3]郭瑞霞.机修钳工在机械设备保养工作中的体现探讨[J].科技视界,2017(28):114-115.

[4]顾军.探讨机修钳工在机械设备保养工作中的体现[J].黑龙江科技信息,2016(29):22.

论文作者:魏言刚

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e78d86bf1603495645a85ee.html