# 基于绿色环保的汽车内外饰非金属材料研究论文

基于绿色环保的汽车内外饰非金属材料研究

姚明亮

（广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 511434）

摘 要： 现如今交通运输网络不断完善，汽车行业也随之发展起来，如何降低车辆重量成为现如今研究的主要问题。而通过用非金属材料代替原来的钢材进行汽车内外饰使用不仅可以带来良好的节能效果，并且提高了车内的舒适度，降低成本提高汽车制造的经济效益。因此，本文通过对汽车内外饰非金属材料的探究，深入研究了该应用对于汽车制造行业所带来的优势。为日后汽车制造行业的发展提供一定参考意见。

关键词： 绿色环保；汽车内外饰；非金属材料；研究

## 引言

现如今汽车制造行业以塑代钢的做法，可以有效降低车辆本身的自重，降低车辆的消耗，达到节能减排的目的，而且还能够降低成本，提高汽车的经济效益，使人们驾车行驶的舒适度得到明显的增加。本篇文章通过对目前绿色环保，低碳趋势下汽车内外饰非金属材料的发展进行探究，为日后汽车制造行业的发展提供一定参考意见。

## 1 对绿色环保的材料进行分析

### 1.1 低VOC材料

VOC 是指具有可挥发性的有机化合物，车内产生这种污染源的材料有很多种，比如在制造汽车顶棚、地毯、吸音棉等汽车部件的过程中，会用到相应的一些化学制剂，这些化学制剂的主要成份是甲醛。在汽车使用的过程中，甲醛难免会有一部分挥发到汽车内部，对行车内人员的身体健康造成危害。针对这种情况，国家也颁布了相关的计划书，标准和规定等措施，也对车内有害气体浓度进行了一个规范。这一举措也使得汽车制造厂在进行制造汽车部件的过程中，加强了对VOC 浓度检测的力度和控制力度。通过使用低VOC 材料，不仅可以对VOC 浓度有一个很好的控制，还可以使得汽车材料的耐候性等性能得到了有效的提升，能够使汽车部件有较高的光泽度，能够保持较长的时间等特点。

### 1.2 可回收再利用的材料

在汽车制造行业，使用可回收再利用的材料，不仅可以节约大量宝贵的汽车制造资源，还能够降低废旧材料对环境造成的污染。以宝克力材料为例，作为一种丙烯酸产品，它可以达到百分百的回收利用率。通过使用该种材料做成的车窗比传统车窗重量小，还可以有效的抵挡红外线，而且在声学表现方面也很优良。通过使用该种材料所制成的车窗，完全符合国家要求。目前中国的自主品牌汽车运行信号灯的灯罩制作也是用的这一材料。因此，在汽车制造的过程中，使用可回收的材料，对于汽车制造行业的发展来说，具有极其重要的意义。

## 2 低成本材料

### 2.1 免喷涂材料

在汽车制造行业中使用免喷涂材料，可以有效的省去在材料中的表面处理工作，还有喷漆和干燥固化等工作，可以有效的节约成本，提高经济效益。而且通过使用免喷涂材料，也使得汽车制造的品质得以提升。同时，通过使用免喷涂材料进行汽车零部件的制造，还可以有效地降低喷漆颜料对环境造成污染的情况。因此，目前免喷涂材料在汽车制造行业被广泛的应用，但在选择使用免喷涂材料过程中，还应当注意的是：在材料的选择上应该选择高光泽，耐候性高，耐化学品性，刮擦性和低VOC性等特性的材料。其次，要注意相关部件的设计，例如浇口、排气、结构等部件的设计。最后要注意色彩的搭配，才能够达到通过免喷涂材料取代喷漆的目的。

### 2.2 一体化的解决方案

一体式的材料低温下可以呈现出高流动性的特点，因此可以达到较好的节能效果。而且材料的稳定性较高，不会出现明显的收缩现象，刚性效果好，加工起来非常容易。通过利用这种材料，现如今已经完成了世界上第一个完全一体式挡泥板模块。这一模块相比用传统的工艺材料进行制作的模块来说，各项性能都得到了很好的提升，而且重量轻，成本低，不仅实现了降低车重的目标，而且还提高了汽车的品质，可以称得上是汽车行业一场革命性的突破创新。

### 2.3 泡沫注塑工艺

(6)古近系。测区古近系仅见于南部新兴农场三千一队小山包上，面积约0.024 km2。根据孢粉组合、岩石组合特征和与区域相对比，划分为邕宁群(EY)。

泡沫注塑工艺在进行具体的操作过程中，要注意制品形成的过程必须是在低压力，而且压力平均的情况下才能完成。在制作过程中，降低温度和不平均的压力都会对该技术的操作造成影响，会使在溶胶溶解的过程中产生微小的气核，保留在制作完成的工艺品中，影响整体工艺品的生产质量。通过这项工艺可以使产品更加平整，更轻更薄，可以有效的提高产品的质量。在操作过程中要注意产品关键技术点，加强管理力度，保障该技术能够正常实施，带来更大的经济效益。

### 2.4 薄壁化

在汽车降重的过程中，薄壁化是一项非常重要的技术手段。在对汽车薄壁化的工作进行研究的过程中，在汽车的薄壁化施工过程中，要注意以下几个技术要点：对结构要进行不断的优化，采用先进的工艺，还要引进新型的材料，进行汽车的制造，才能有效地发挥出薄壁化在汽车制造过程中的优势。

2.2.2 作为饲料添加剂。微生物制剂中所包含的有益菌经过养殖动物的胃肠道以起到相应的作用，因此，加工的微生物制剂需要满足胃肠道的环境要求。目前，市场中饲料的质量千差万别，水产养殖人员往往选择口碑比较好的饲料，其质量有些时候同样无法得到保障，在养殖动物出现摄食量少、活力不强、肉质虚肥及体色发黑等情况时，初步判定为是由于营养不良，营养不良会对水产品的生长与免疫力造成巨大影响。此时，在饲料中拌入适量的微生物制剂，如EM菌等，可有效调节养殖动物肠道内的菌群平衡，促进有益菌生长、繁殖，增强对饵料的消化吸收能力，促进其生长，这是常规药物所不能比拟的。

SR Vidyākara’s Subhāitaratnakośa: Kosambi & Gokhale 1957

## 3 结束语

目前科学技术的发展也使得社会进步的脚步不断加快。现如今人们生活质量不断提高，绿色环保的发展理念是社会发展趋势。在绿色环保的汽车内外饰非金属材料开发研究的过程中，要注意以下几个方面。首先可以先通过结构的优化降低车辆的配重，再通过技术分析对零部件进行优化，在制造工艺上，采用先进的制造工艺进行汽车零部件的制造。另外，对材料的选择可以选择新型材料，性价比高，性能好，可以有效降低汽车的配重，降低成本，提高汽车品质。通过对汽车内外饰非金属材料的研究，可以有效地打破传统设计制造理念对汽车制造的限制，使得汽车制造行业得到有效的革新。

参考文献

[1]叶显报.非金属材料在汽车内外饰中的应用初探[J].汽车实用技术，2016，10：200-201.

[2]杨骁.新能源汽车造型及内外饰设计[D].东南大学，2016.

[3]张建耀，刘春阳.汽车用聚丙烯树脂的开发及国内应用现状[J].中国塑料，2018，32（02）：19-26.

[4]龙苏华，魏长庆，孙怀珍.整车回收利用率影响因素研究[J].汽车零部件，2015，01：25-28.

[5]韦孔辉，杨武森.绿色环保的汽车内外饰非金属材料研究[J].科技资讯，2014，12（19）：200.

中图分类号： F416.47文献标识码：A文章编号：1004-7344（2019）20-0287-01

收稿日期： 2019-4-28

作者简介： 姚明亮（1986-），男，汉族，四川德阳人，非金属材料试验工程师，本科，研究方向为汽车用非金属材料及其试验方法。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e790e3da4cb2354141c6bea.html