# 房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施论文_李键

浙江钜峰建设有限公司 浙江杭州 310000

摘要：近年来我国经济进入了迅速发展的时期，人们的衣食住行也都有了一定的幅度的提升，在这种现状之下，人们对于现代房屋建筑的质量有了更高要求。现代房屋建筑中，地基是最重要的部分之一，因此，本文就对现代房屋建筑地基基础工程的施工特点与施工技术进行了探讨。

关键词：房屋建筑；地基基础；处理措施

引言

房屋施工建设当中比较重要的就是施工技术和地质条件，这些对房屋建筑地基基础工程的质量有着直接影响。尤其是当前的房屋建筑的层数愈来愈高，这些对地基基础的要求也就相应随之提升。

一、房屋建筑地基基础工程施工技术概述

对于房屋建筑工程来说，地基作为基础，对建筑项目整体质量影响较大。但是在具体施工过程中面对的影响要素较多，容易出现多种质量安全问题。在我国建筑工程项目在建设过程中，由于各个区域地质条件存在较大差异，软土地基是施工过程中会经常遇到的问题，但是此类地质不能直接开展施工活动。所以为了更好地提升地基工程建设质量，需要对其采取必要的处理措施，对原有的施工技术工艺进行不断改进与完善。概况性来说，目前房屋建筑地基基础工程施工技术自身具有较大的压缩性、剪切性、透水性等基本特征。地基要承载房屋建筑自身重量，所以当前要想全面提升上部结构的安全可靠性，地基需要具备最佳的承载能力。如果地基自身承载能力不能达到施工要求，会直接导致建筑结构出现不同程度失稳现象，出现剪切性破坏性。所以在地基施工过程中需要具备良好的抗剪能力。此外，房屋建筑在施工过程中都会产生不同程度沉降性，地基其中最基本的特征就是高压缩性，所以当前施工技术自身也具有良好的压缩性。最后，地基基础在施工中还容易受到多项因素影响产生不同程度渗漏问题，比如在对基坑进行施工过程中还会产生流沙现象，所以当前施工部门需要合理应用地基基础工程施工技术，对此类常见问题进行全面控制。

二、当前房屋建筑工程地基基础施工中常见问题分析

2.1 地基处理不合理

在房屋建筑工程地基基础施工活动开展之前，需要对地基基础施工基本特点进行分析，为了能够使得工程建设成果全面提升需要编订相应的施工方案，做好各项基础性的施工准备工作。但是从当前施工基本情况来看，有许多工程施工技术人员在房屋建筑工程项目建设活动开展之前未能对项目建设周边区域环境展开全面勘察分析，从而导致施工方案中存在诸多不合理的问题。对于地质条件较为复杂的环境区域，比如膨胀土地质以及软土地质等，未能采取特殊性的处理方式，为后续各项施工建设活动造成了较大的质量安全问题。此外，在桩基施工过程中，部分区域项目施工质量有待提升，房屋建筑地基基本荷载能力不能全面满足施工技术要求，对地基结构安全性与稳固性影响较大。

2.2 混凝土结构裂缝问题

在现阶段我国诸多建筑工程项目建设过程中混凝土裂缝问题较为常见，对地基结构稳定性产生了较大影响。目前导致混凝土结构裂缝问题的原因较多，其中最为主要的原因就是施工技术应用与处理不当，比如枕木设定位置不合理，导致相邻位置枕木之间未能存在于同个垂直线上。等到混凝土全部浇筑结束之后，在同一层面上的混凝土会因为受力不均匀而产生不同程度裂缝问题。此外，在社会主义市场经济环境影响下，有诸多建筑企业面对的市场竞争压力较大，有部分施工企业为了全面降低施工建设成本，实际选用的混凝土材料质量不合格，仍旧存在配合比不合理、搅拌不均匀、养护不当等诸多问题。在混凝土拌合料中含有较多水泥，在施工活动结束之后会产生相应的水化热现象，在混凝土结构内部会产生较多热量，结构外部基本温度不断降低，逐步产生较大的温度差，从而直接导致混凝土结构出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、现阶段房屋建筑地基基础工程施工技术要点探析

3.1 重视工程地质勘探的准确性

在房屋建筑地基基础工程建设项目全面开展之前需要进行工程地质勘探，主要掌握施工建设区域以及周边环境基本水文条件，通过工程地质勘察报告能够全面掌握基本地质状况。目前建筑地基基础施工过程中要想全面限制工程问题的发生，需要对水文环境以及工程地质条件全面掌握，相关施工部门需要拟订完善的勘察任务，再对基本的地质特征展开深入分析，对建筑需求进行判定，从而拟定更有针对性的勘探目标。针对复杂程度较高以及脆弱性更高的基础需要格外注重精确勘探，在实际勘察过程中需要对基本钻孔深度值进行分析。钻孔深度需要符合基本设计要求，如果不能全面满足设计方面要求，或是桩体坐落土层之后对地基沉降大小无法掌握，这将不能全面满足地基基本设计要求。所以目前需要根据基本设计要求对孔深进行合理设置，如果实际勘察工作不能完善，钻孔以及坑深中缺少布点，加上钻孔深度受限，将会导致反应土的层理出现不均匀等基本现象，会直接导致房屋建筑结构出现相应的开裂以及弯折等现象，将会导致更多重大的质量问题以及损失发生。

3.2地基基础工程选型环节

地基基础工程是房屋建筑基础工程的衔接结构，自身承载的重量值较大，其中包含了地基以及房屋以上部分结构施加的重力。此外，将建筑结构竖向系统中的压力向基础进行传输过程中，如果此时基础自身承载能力不能满足设计标准时，需要选取相对独立的地基基础。如果房屋结构基础脆性较大，加上基础上层建筑结构高度较高，需要采取筏型基础样式。这样能够有效拓宽基础接触面积，还能使得基础工程稳定性有效提升。对于土质条件较好的结构建筑，比如粘土性土质，可以选取支撑性钢筋混凝土灌注桩进行基本的地基连接。如果基础工程实际承载性能较差，土质松软性相对较高，在施工过程中需要对地基采取处理措施，首先需要对基本承载能力进行精确化计算，而后选用桩基以及沉井基等多种形式开展地基工程施工。

3.3 基础工程施工技术与措施

对于淤泥性土质地基土，如果上部分土层较为薄弱时，需要选取避免对淤泥土产生扰乱的施工措施。如果土质均匀度以及密闭性都较好的情况下可以将其作为基本持力层，对于有机质含量较多的废弃料以及杂填土等，没经过有效处理不能将其作为持力层。地基处理措施进行选取过程中，需要对地基水文环境以及地质情况等进行分析，分析施工环境情况、施工材料补充情况等，通过多方面影响要素对比，选取最佳的技术方案。在对地基处理过程中，需要选取适用性较高的方法来提高建筑强度，确保地基形变应对能力有效提升。在对基础进行处理时，要选用科学化措施，还要不断强化重点建筑结构基本强度，确保房屋建筑不均匀形变能够得到有效控制。针对处理完的基础需要展开全面检测，总结各项技术参数，这样能够为后续施工活动提供保障。近些年随着施工技术的快速发展，复合式基础应用范围不断扩大，通过此项技术应用能够确保基础持力层承重性能有效提升，确保基础沉降得到有效调控，从而稳定了建筑结构主体之间的不同沉降问题。

四、结束语

地基基础承载着整个建筑物的基础，万丈高楼平地起，地基是建筑项目施工的基础性工程也是关键，随着建筑施工技术的提高，房屋建筑地基基础施工技术也得到极大的改进和提升，在对建筑项目进行地基基础施工时还需要现场工作人员根据项目施工现场的情况变化进行施工方案的及时调整，如此才能保障房屋建筑工程的施工质量。

参考文献：

[1]魏姗.房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术的应用研究[J].居舍，2019（05）：67.

[2]熊培涛.房屋建筑地基基础工程施工技术要点[J].技术与市场，2019，26（01）：151-152.

[3]陈强.地基基础工程施工在现代房屋建筑中的应用[J].建材与装饰，2018（40）：36-37.

[4]谢勤.探究现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].现代物业（中旬刊），2018（09）：200.

论文作者:李键

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ea9208aec1881699df12b9e.html