# 血标本的质量控制在生化检测中的作用分析论文_潘露

（成都第五人民医院检验科 四川 成都 611130）

【摘要】 目的：研究分析血液标本质量控制在生化指标检测中的影响作用。方法：对接受生化检验的60例患者进行随机分组，分为观察组和对照组。在第一次试验中对两组患者进行检验前的严格控制生活质量；3d后再次对两组患者进行生化检测，观察组检验前质量控制与第一次相同，对照组患者则不进行严格的检验前生活质量控制，同时将观察组患者的血液样本分成两份，一份在规定的时间内送检，一份低温保存7h后检测，以血清白蛋白、葡萄糖以及三酰甘油作为观察指标，比较检测结果。结果：在第一次检测中观察组和对照组的结果差异不显著；在第二次的检验结果中对照组的观察指标水平显著高于观察组；观察组的两份血液样本的观察指标水平也存在差异。结论：生化检测的结果受到多种因素的影响，因此在检验前要严格控制血标本的质量控制，从而保证检测的准确性。

【关键词】 生化检验；质量控制；血液标本

【中图分类号】R446.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）26-0049-02

The quality control of blood specimens in the role of biochemical detection analysis

Pan Lu. Department of Inspection,The Fifth People's Hospital of Chengdu City,Sichuan Province, Chengdu 611130, China

【Abstract】Objective Research and analysis of blood specimen quality control in the influences of biochemical indicator detection. Methods The 60 cases treated with biochemical test for randomized, divided into observation group and control group. In the first trial test patients before the strict control of quality of life; after the 3 day again biochemical tests on two groups, observation group inspection quality control before the same as the first, the control group patients are not strict inspection before life quality control, the blood samples of observation group of patients can be divided into two, makes a within the prescribed period of time, a low temperature preservation 7 h after testing, compare the results. Results In the first test the result of the observation group and control group no significant difference; in the second test results of observation indexes in the control group were significantly higher than in observation group; group two blood sample observation index level is different. Conclusion Biochemical tests results affected by many factors, so we will strictly control blood samples before inspection quality control, to ensure the accuracy of detection.

【Key words】Biochemical examination; Quality control; Blood samples

随着生化检验技术和仪器设备的先进化，对于实验室的生化检验的准确性也提出了更高的要求。生化检验质量控制包括很多个环节，而在分析前血液标本的质量控制是保证生化检验准确性和可靠性的先决条件，主要包括检验项目的选择、标本采集前对患者的叮嘱以及标本采集和存储等[1]。本论文我们从患者的叮嘱以及血液样本的存储入手，分析血标本的质量控制对生化检验的影响。

1.资料与方法

1.1 一般基础资料

2015年7月至8月期间接受生化检验的60例患者，随机将其分为观察组和对照组，每组30例。观察组中男性患者17例，女性患者13例，年龄范围17～34岁，平均年龄（25.2±3.0）岁；对照组中男性患者19例，女性患者11例，年龄范围19～41岁，平均年龄（27.4±1.8）岁。经分析比较两组患者在年龄分布、性别构成等一般资料差异无统计学意义，可以进行组间的相互比较。

1.2 方法

在第一次检验时，医师均给受试的患者开好检验申请单，然后叮嘱两组患者进行检验前的治疗控制，包括：在检验前一天晚上禁止食用高蛋白的食物，在检验前8h保持空腹[2]；采血前15min到达采血点，并且没有进行任何激烈的运动；血液的采集过程中，患者采取仰卧位的姿势[3]，肘静脉采血；在样本的采集和运送过程中均严格按照相关的规定进行操作，避免外界的影响。检验结束3d后再次对两组患者进行血液采集检测。观察组在血样采集前的质量控制与第一次相同，对照组的患者则不进行严格的检验前质量控制，只是对部分检测指标进行质量控制。同时将观察组患者的血样分为两份，一份立即送检，另一份则低温保存7h后再送检，比较检测结果。在血样的检测过程中，检测环境以及全自动生化分析仪、实验操作者等均一致，以血清白蛋白、葡萄糖以及三酰甘油为检测结果进行相互的比较。

1.3 数据分析

本次数据分析的方法为SPSS 22.0，计量资料用（均数±标准差）表示并用t检验进行分析，两组数据相比P<0.05表示差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组两次检测结果

在第一次检测中观察组和对照组的结果差异不显著；在第二次的检验结果中对照组的观察指标水平显著高于观察组，具体的结果见表1。

3.讨论

进行生化检验时，检验前标本的质量控制是获得准确结果的前提条件，因此要获得准确可靠的结果一定要克服多方面的因素干扰。在本次结果中第二次检验时对照组的相关指标明显高于观察组，主要原因是对照组在检验前对样本控制不严格达标，从而导致检测结果误差大。在第二次观察组的两份血样中，放置7h后的检查指标水平值显著低于常规检查指标水平值，主要原因是血样放置时间过长，使得成分产生变化，从而影响到了最终的结果。

严格检查前的质量控制对生化检测结果的重要性主要表现为：可以保证患者体内血液成分的稳定性、保证检测结果准确性，从而更真实贴切的反应患者身体状况，对于医师的临床判断和治疗均有帮助。此外，检验人员的严谨和规范操作等均会对检测结果产生影响[4]。因此在检验前要严格控制血标本的质量控制，从而保证检测的准确性。

【参考文献】

[1]江承琼.浅谈控制生化标本检验质量的方法[J].当代医药论丛，2014,7（18）：48-49.

[2]牟文密.生化血标本前质量控制浅析[J].大家健康，2015,9（17）：55.

[3]张天跃.检验前质量控制在生化检测中的重要性分析[J].中国医药科学，2014,4（18）：91-92.

[4]林梅，张珍.加强临床生化分析前质控提高检验质量[J].临床和实验医学杂志，2013,4（12）：317-319.

论文作者:潘露

论文发表刊物:《医药前沿》2016年9月第26期

论文发表时间:2016/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0eb544d60bd3396018f98b58.html