# 适用于铝模施工体系配套布料机快速布设施工技术论文_田怀伍,陈松,甘定如

中建二局第三建筑工程有限公司 北京 100070

摘要：创新的将布料机与施工作业面分离，布料机浇筑时不直接接触施工作业面，同时通过可提升式布料机，达到快速布料的目的。实现配合铝合金模板体系的施工，起到安全、方便、经济的效果，确保质量的同时极大的节省了工期和成本。

关键词：电梯井道内；可提升；布料机；铝合金；混凝土浇筑

因传统布料机浇筑混凝土时，放置在楼层作业面，虽然底座下有垫设木方及回顶加固，但布料机自身重量及浇筑过程中泵管产生的动荷载，对接触部位的钢筋以及铝模板安装加固造成影响，从而影响结构尺寸精度,对施工造成了巨大的影响，而适用于铝模施工体系配套布料机快速布设施工技术可以有效的避免布料机自身对工程质量的影响。

1、工程概况

融御花园项目主要包括6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼8栋住宅楼及附属商铺、地下车库等工程，其中6#、13#楼标准层层高2.85m，7~12#楼标准层层高2.9m，层数分别为33F、48F及2层地下室组成，其中地下室建筑面积约44412.25m2，地上建筑面积约153480.22m2，总建筑面积约19.79万m2。

项目8栋主楼皆采用铝合金模板进行施工，而铝合金模板体系是快拆模板体系，有别于传统木模板体系支撑，它的主要特征是拆除方便且只用立杆进行竖向支撑，其支撑系统没有设置剪刀撑和扫地杆等，抵抗水平荷载的能力较差。比较传统的木模体系，其混凝土布料机直接放置在模板支撑的板面上，混凝土浇筑过程中布料机的震动大，浇筑时对接触部位的钢筋以及铝模板精确度破坏较大，如果用传统的布料机布置形式进行混凝土浇筑必然会对铝合金模板产生较大破坏。

因此，施工过程中，项目将创新的将混凝土布料机放置在电梯井道内，即不将混凝土布料机直接放置于采用铝合金模板体系架设的作业层或操作层板面上进行混凝土浇筑作业，从而提高混凝土成型质量。

2、技术原理

在施工过程中，将布料机安装在电梯井道内，底座布置在施层以下，一端搁置在电梯井道外剪力墙预留洞口上，另一端搁置在户内电梯门洞梁板上。

布料机标准节在楼下提前安装完成，四周采用钢管与标准节焊接成整体，然后使用塔吊将布料机吊至施工楼层电梯井内安装，通过调节可调顶托和木方固定在作业层下电梯井道四周墙体，同时在布料机四周焊接方通作为操作平台，用于在施楼层电梯井剪力墙的铝模板及钢筋安装。

混凝土浇筑完成后，布料机底座及标准节可不拆除，只单独拆除布料机布料杆，等到下层浇筑时，直接使用塔吊提升即可，布料机布料杆拆卸后可周转用于不同楼栋。且可通过加标准节的方式，不移动布料机基座连续两层施工，以减少电梯井道内预留洞留设及后期封堵。

图3：兼做电梯井道内操作平台现场图

3、工艺流程

电梯井剪力墙洞口预留→布料机基座安装→钢管可调顶托、木方支撑固定→布料机节架安装→方钢管焊接搭设操作平台→布料杆安装→混凝土浇筑→布料杆拆除周转→布料机提升后预留洞口封堵。

4、技术特点

适用于铝模施工体系配套布料机快速布设施工技术将混凝土布料机固定在电梯井道内，不仅避免了在作业层产生水平载荷、完全消除了混凝土布料机浇筑时对于作业层铝合金模板体系的影响、大幅度提高了使用的安全性、减少了混凝土浇筑时对模板尺寸的影响，而且布料机安装拆卸方便、混凝土泵管的设置畅通无阻，具体优点如下：

4.1提高工作效率

采用电梯井内提升布料机后，由于布料机可一次性覆盖施工作业面，操作灵活，持续不断的浇筑混凝土，大大减轻了工人对布料机的二次移位的工作量，加快了混凝土的浇筑速度，缩短了工期，提高了经济效益。

4.2提高铝模成型质量

电梯井内提升布料机不与作业面接触，自身的重量及泵管浇筑过程中产生的动荷载不会影响铝模板和楼板面钢筋安装质量，即对浇筑层无集中荷载作用，避免需对布料机下作业层模板加设支撑回顶及多次移位的额外保证措施，对于铝模成型质量有显著的提升。

4.3兼做电梯井操作平台

在布料机标准节四周焊接方通作为操作平台用于在施楼层电梯井剪力墙的铝模板及钢筋安装，操作平台可永久使用无需重复焊接，在保证施工安全的同时，节省了搭设电梯井操作架的时间。

随着科技的高速发展，工程建筑技术日渐成熟，对布料机施工应用也在不断更新变化，不论是现在或是将来，国家对建筑施工质量的要求日渐严格。

5、施工要求

（1）布料机架设、提升或加节时，需与塔吊司机紧密配合；

（2）电梯井道外侧剪力墙两个洞口预留尺寸及间距需确保与布料机底座吻合；

（3）布料机固定于电梯井道内铝模K板下方，禁止顶在铝模板上，当布料机加节后需另设一道加固体系；

（4）焊接方钢管操作平台时保证焊缝质量并控制好与电梯井道间距（离墙20~30cm），以便铝模板安装加固拆除；

（5）操作平台刷油漆做好防锈处理；

（6）布料机与节架螺栓确保全部紧固，尤其是加节或周转使用后；

（7）接混凝土泵管前，泵管必须全部清洗干净，接口处必须采用橡胶垫圈，混凝土泵管接好后应当再检查螺栓紧固情况；

（8）预留洞口封堵需振捣密实，确保无渗漏隐患。

6、结语

适用于铝模施工体系配套布料机快速布设技术对施工质量具有重大提升，其创新在于浇筑时，不直接接触施工作业面，避免了原来将布料机安装在铝模支撑的楼层上而导致的问题，通过可提升式布料机，达到快速布料的目的。且安装拆卸方便，为铝合金模板的正常使用提供强大的支持，实现配合铝合金模板体系的施工，起到安全、方便、经济的效果，在确保质量的同时极大的节省了工期和成本。同时该技术的使用与推广对传统混凝土浇筑工艺开启了新的思路，随着铝合金模板的大量使用，其相关配套技术也不断的改进，从而为建筑行业的绿色发展做出更大的贡献。

7、参考文献：

[1] GB50204-2015，国家行业标准，混凝土结构工程施工质量验收规范[S].

[2] GB50300-2013，国家行业标准，建筑工程施工质量验收统一标准[S].

[3] GB50870-2013，国家行业标准，建筑施工安全技术统一规范[S].

[4] JGJ33-2012，建筑行业标准，建筑机械使用安全技术规程[S].

[5] JGJ386-2016，建筑行业标准，组合铝合金模板工程技术规程[S].

[6] JB/T10704-2007，建筑行业标准，混凝土布料机[S].

论文作者:田怀伍,陈松,甘定如

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0eb78721ea190cb1964ea8e0.html