# 关于市政排水管道施工技术的分析论文_陈吉峰

摘要：近些年来，城市现代化建设持续推进，作为城市市政工程中的重点之一，市政排水管道的建设与公众的日常生活息息相关。在其施工过程中,必须要严格的按照设计要求,积极采用新工艺、新技术，改进各个施工环节，使市政给排水系统更加科学合理。本文首先阐述了市政给排水管道施工的意义，然后重点对市政道路工程排水管道的施工技术要点进行分析，最后提出了市政排水管道施工质量控制措施，以供参考。

关键词：市政；排水管道；施工技术

1、市政给排水管道施工的意义

给排水项目中的重点就在于其管道施工的质量，其使用寿命和各项性能标准是否满足设计方案和实际使用需求。因此其施工的科学性与合理性至关重要，也是质量监管工作的重点管控内容。管道施工之所以如此重要，因为管道系统是整个给排水工程是否可以正常投入运行的基本保障，如果在施工期间没有严格按照技术要点的各方面标准要求进行作业，那么就会产生很多故障问题，引发排水和供水不畅，甚至造成管道破裂或者泄露的情况发生。所以为了有效防范此类问题的频繁出现，排除城市各区域的管理所面临的安全风险和隐患，就必须在施工期间解决所有出现的问题，排除干扰因素，保证管道系统畅通无阻，确保城市的供水以及排水各项系统和管理工作能够处于正常的持续运转状态。

2、市政道路工程排水管道的施工技术要点

2.1测量放线技术

在市政给排水管道施工过程中，测量放线贯穿于工程始终，因此要保证测量放线的精确度，使其与工程设计要求相符。这就要求测量人员要在工程施工开始之前要深入现场进行实地勘察，并对相关数据进行采集，绘制设计图纸，并以此来基础来对各个控制点的准确位置进行标明，为给排水管道的顺利施工打下坚实的基础。

2.2开挖管沟技术要点

进行开挖管沟，首先应做好测量工程，在测量人员到达施工现象前，要对设计的图纸进行多方位的核对比较，以确保图纸上的控制点、水准点和线点位置都是准确无误的，那么就要根据施工当地的环境和土地质地情况，确定正确的施工方法，在上级有关部门的批准后，进行布控，务必做到施工前期的准确合理，尤其是测量人员在管线的确定方面和图纸的裁定上，要做好工作人员的位置情况，确定开挖的深度，整个过程，都需要参加测量的工作人员全神贯注，密切监督各个进度，做好保护工作，如果出现了错位或破坏的现象，要在短时间内拿出解决的方案，进行补救，尽可能的保证其准确性。其次，在管道开挖过程中，技术是重要的保证。挖掘所采用的方式主要有机器和人工两种方式，碎石和砖土要事先确定放置的位置，以免耽误后续工作的进行。在挖掘的过程中，一般采取从上到下的挖掘方式，尽可能的减少泥土层的剥落现象，采用人工的挖掘方法时，要主要到工作人员的安全问题，挖出来的沙石放到合适的位置，以防止其塌方，造成人员损伤。此外，在挖掘过程中，一定要仔细查看挖掘过的土是否夯实，是否符合最低的技术要求，如果开挖的技术指标达不到，就需要重新确定槽帮的厚度和挖掘的坡度。

2.3排水管道安装技术要点

管沟开挖完毕之后，对沟槽的底部进行平整和夯实，然后直接进入管道安装程序：准备就绪相应的材料、设备和劳动力，对模板的标高、位置、强度等进行检查，譬如检查接缝是否严密和平整。管材必须有出厂合格证，下管前对外观质量等做全面规范检查，经检查合格后方可使用。验收完管座，将管材放置到预定位置，进行安装敷设，敷设过程中不得将管材直接翻滚到沟底，避免摔坏。管道安装完毕后，按照设计的高程和位置，将管道稳定在基础上。采用水泥砂浆接口管道。在接口之前，要清理干净管口，保持管口的湿润度，填抹缝位，压实封口的橡胶圈。在抹带完成之后，用湿麻袋淋水养护。在质量控制方面接口要平直、整齐，不能出现裂缝和空鼓现象。下管安装的时候，务必将沟槽的积水排除干净，保证沟槽排水通畅，尤其是在雨季的施工。为了防止管材受到浸泡，应检查其外观、复测高程和中心线，并将位移管道恢复原状。砌筑检查井及衔接管时，严格按照技术的规范要求，进行管段的平面测量和水准复测，定出中心点，以确保井的中心位置高程符合设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4管道的严密性测试

在测试之前，要确保管道的外观质量、管道未回填土、沟槽无积水，最后才可以进行严密性测试：分隔管段，长度控制在1km之内，再逐段试验。试验的管段要封堵管口，然后往管内注满水，进行24小时观测。无压力管道的严密性，需要通过水头试验进行确定。试验水头确定之后，往管道内注水并计时观测管道的渗水量，注水要持续到试验结束。管道的闭水试验检查管道有无漏水，是为渗水量的确定过程，当测试出来的实际渗水量不会超过允许的最小渗水量，则可确定管道的严密性符合规定要求。

2.5沟槽回填的技术方法

排水管道施工并检验证明合格之后，要回填沟槽：回填的时候要将管道两边的回填料进行轻缓夯实，为避免破坏管道的接口，要安排专员站在管道两边，沿着管线均匀填筑，保证密实度在96%左右。回填之前，进行基地清理，将里面的积水、杂物、淤泥等清除，并减少填方区的地表水渗入。管顶0.7米之内，用人工回填的方式，进行夯实，0.7以上的位置，则要采用推出滚压的设备沿着两侧回填和夯实。在回填夯实之前，要对填土的含水量进行测试，保证填土的密实度和含水量处于最优状态。石屑的回填，在管顶的半米范围内不得出现过大的砖石，也不能含有冻土等有机物，为避免回填土对管接口的损害，回填石屑应该高出原地面。

3、市政排水管道施工质量控制措施

3.1管道渗漏问题的预防和控制

施工过程中要严格控制采购过程，对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录，一旦发现问题及时更换。加强成品保护。管道安装后，应和其他工种的作业人员加强沟通，在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置，避免损坏。对施工人员进行相关培训，交代技术要点，把责任落实到人。在非直埋管道敷设时，应考虑解决管道热胀冷缩变形的技术措施。应尽量利用管道折角自由臂补偿管道的伸缩；当管道不能利用折角作自然补偿时，应采用其他类型补偿措施。

3.2管道堵塞问题的预防和控制

管道特别是立管安装中断时，在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好，管道井内的立管安装中断时，管道井的上方应盖上厚木板，防止大块杂物进入。安装排水管道时，不仅要按图施工，还要考虑实际使用要求，对管径有疑问时提请设计变更。加强对施工作业的指导和管理工作。施工过程中产生的由于建筑垃圾造成的堵塞，截去管道更换管材、管件后重新安装。对于系统堵塞，需要分层分区寻找堵塞点。使用过程中的堵塞，可以采用手工工具或专用机械疏通管道。

结束语

总而言之，作为城市道路的一项十分隐蔽的施工工程，市政给排水管道在施工中一定要按照严格的工序进行施工作业，以此来保证市政给排水管道可以为城市提供安全的生态保障以及居民的日常生活保障。因此在施工过程中需要控制好各个环节的质量，通过掌握每一项关键施工技术的要点来全面提高给排水管道施工的技术水平，确保给排水管道系统投入运营后能够达到国家的标准要求，更好的发挥其重要作用，满足城市居民生产生活所需。

参考文献：

[1]徐晓飞,高强,钟华.市政工程给排水管道施工技术分析[J].装饰装修天地,2019,(24):308.

[2]项龙虎.市政道路排水管道施工技术要点[J].建材发展导向（下）,2019,17(11):390.

[3]黄文明.市政给排水管道施工的质量控制技术要点[J].科技创新与应用,2020,(1):147-148.

论文作者:陈吉峰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ed0dfe99431b1778e4fe04b.html