# 概述施工中桩基施工技术论文_陈前

摘要：桩基施工技术是建筑工程中的一类基础技术，近年来面向标准化、机械化、现代化和自动化的方向快速发展。在桩基施工中要根据不同施工需要选择不同的桩基类别，施工时要尤为注意桩基的牢固程度和可靠性。文章将详细阐述有关桩基施工的内容。

Abstract: pile foundation construction technology is a kind of basic technology in construction engineering, which is developing rapidly in the direction of standardization, mechanization, modernization and automation in recent years. In the construction of pile foundation, different types of pile foundation should be selected according to different construction needs, and special attention should be paid to the firmness and reliability of pile foundation. The article will elaborate on the contents of pile foundation construction.

关键词：建筑;桩基;施工技术

在当前社会不断发展的过程中，建筑行业也在蓬勃的发展，各种建筑结构和建筑施工方式也在不断地变化与改进。在各种科学技术不断的应用在当前的建筑施工中，各种施工手段和施工措施在不断的完善，为当前建筑施工过程中的施工措施提出了更高层次的要求。这种背景的影响之下，使得建筑施工中各种设备和施工工艺以及施工形式都在不断的变化。桩基是当前建筑工程施工中的重要成分，是常用的基础施工形式，是在施工的过程中，通过加深基础施工的施工手段和施工方式进行其施工控制的前提和关键。在当前建筑工程施工中，桩基施工已成为当前土质不良地区修筑各种建筑物的主要控制形式。

一、桩基的分类与选择

桩基施工在我国是一项古老而又新型的技术。说它古老，因为在早在新石器时代就已经开始出现桩基施工的方法和手段，说是一种新型的技术，因为它是采用现代化科学技术与传统施工工艺相结合的一个施工过程。在当前桩基施工的过程中，由于其种类繁杂，地形因素变化大和施工手段的不科学使得其在施工中存在的各种问题和缺陷。在当前施工的过程中，不允许地基有过大沉降和不均匀沉降的高层建筑或其他重要建筑物。在各种厂方和重型企业施工中要注重其荷载问题和方法，宜采用桩基以承受较大的上拔力和水平力,或用以防止结构物的倾斜。在当前施工中，各种地形因素的影响是其主要的控制方法和影响因素，由于其是一个地下的施工过程，因此首先要保证的是其施工中的防腐性能和抗震性能。

二、桩基的分类

桩基在现代建筑工程之中是如此地重要，因此特对其进行分类：

首先按桩身的材料分类，可分为预制混凝土桩和灌注混凝土桩两大类，是目前应用最广泛的桩，具有制作方便、桩身强度高、耐腐蚀性能好、价格较低等优点。所谓预制桩是指通过打桩机将预置的钢筋混凝土桩打入地下，其优点是材省料，强度高，适用于较高要求的建筑，缺点是施工难度高，受机械数量限制施工时间长；所谓灌注桩是指先在施工场地上钻孔，当达到所需深度后将钢筋放入，然后浇灌混凝土而成，其优点是施工难度低，也可以不受机械数量的限制，还可以所有桩基同时进行，节省时间，其缺点是承载力低，费材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、桩基技术在具体的工民建筑施工中应用的实例分析

1工程概况

某工程为某六层商住楼，一层为框架结构，二层以上为砖混结构，底面积为13m×90.6m，房子中间设一伸缩缝，该工程基础采用桩筏与土共同作用的复合桩基，桩基的锚杆静压桩采用逆作法施工工艺，底板为0.25m×0.25m×l7.6m的锚桩，锚桩持力层为较薄的粉砂层（约1m左右）。拟建场地自地表以下45.7m范围内，场地地层可为6大层，细分为11亚层。

如采用沉管灌注桩的话，桩长达40m，桩架高度45m，由于拟建场地有高压线通过，桩架可能碰到高压线，所以仅可采用钻孔灌注桩或其他桩型施工。设计上对复合桩基与钻孔灌注桩方案，按经济指标进行对比分析，分析结果如表3，表明采用复合桩基方案在经济上是非常节省的，能较大程度地降低基础的工程造价，节省工程投资。因而，采用复合桩基方案是优化设计方案。

本工程所采用的锚杆静压桩，工艺上采用逆作法施工，即先浇注底板，预留出锚桩孔，造至三层楼时再打锚桩，然后再造剩下的三层。

2基础设计

（1）按变形控制的复合桩基，桩截面为250×250mm×2.8m，混凝土标号为C30，钢筋为l4螺纹钢。

（2）桩基持力层为地勘报告中第5层，属于粉细砂层，进入持力层大于0.2m，小于0.4m，为此桩端采用平底形的单桩承载力特征值175kN。单桩承载力设计值为210kN的静压锚杆桩，每节桩长为由于层厚为0.8-1.3m，桩端减小桩的刺人变形。锚杆桩桩长16.5m左右。

3施工要求

（1）底板下的地基土为粉质粘性土层，铺100mm厚塘渣垫层，轻型碾压，基础垫层为70mm厚的C10砼。（2）基础底板及地梁施工时需预埋锚杆桩孔与预留锚杆。（3）当基础梁板施工后进行底层及二层框架后，方可进行锚杆桩施工，此时上部结构与桩基可同时施工，锚杆桩施工后及时用膨胀硅封桩孔。自底板硅施工后，可开始沉降观测，每施工一层观测二次，测点布置每隔5根框架柱埋设一个测点，转角必须有测点。（4）施工方法为锚杆静压桩逆作法施工。

4施工工艺及特点

4.1施工工艺

锚杆静压桩是锚杆和静压桩二项技术的巧妙结合形成的一种桩基施工新工艺，也是一项地基加固处理新技术。锚杆静压桩是先在新建的建筑物基础上预留压桩孔位并预埋好锚杆，或在已建结构）筑物基础上开凿压桩孔和锚杆孔，用粘结剂埋好锚杆，然后安装压杆架，用锚杆做媒介，把压杆架与建筑物基础连为一体，并利用建筑物自重作反力（必要时可加配重）用千斤顶将预制桩段压入土中，当压杆力及压入深度达到设计要求后，将桩与基础浇注在一起，桩即可受力。从而达到提高地基承载力和控制沉降的目的。

4.2施工顺序

压桩施工标准按《锚杆静压桩技术规程》（YBJ227―91）进行，按桩位在底层底板上预留压桩孔，预埋锚固钢筋安装反力架从第一节桩段起，桩段就位，压桩，接桩，再压桩，直到所需压桩力送桩到所需标高，焊接连接桩顶与预埋锚固钢筋，浇捣微膨胀混凝土，封桩。

4.3施工特点

逆作法改变了常规先打桩后建房的施工顺序，而是先建房后压桩，且压桩是可与上部建筑同步施工，成为立体交叉作业。因此，采用锚杆静压桩逆作法施工就可不占工期，这对加快投资效益的周转极为有利。

四、结语

桩基在施工的过程中，是采用相应的管理和控制手段进行相应连接方式，以一定程序的控制方法和管理措施进行分析控制，在当前计算机科学技术、信息技术、土力学以及物理学的应用为基础进行综合的管理和应用，提高其在施工的过程中施工质量，为建筑物质量的提高打下基础保证。

参考文献：

[1]丁海波.浅谈建筑施工中桩基的应用[J].黑龙江科技信息，2013，（29）.

[2]梁丽敏.工业与民用建筑工程桩基施工技术探讨[J].科技创新导报，2012（30）：135.

[3]张新.浅析建筑工程桩基检测中存在的问题与对策[J].中华民居，2012（3）：89.

[4]夏丹丹，刘蕾.浅谈建筑施工中桩基的应用[J].黑龙江科技信息，2012，（27）.

论文作者:陈前

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ed15179dbb8e6f5e988d095.html