# 浅谈建筑地基加固技术张振论文_张振

摘要：现阶段，我国建筑行业发展迅速，在建筑工程施工过程中，地基基础施工非常重要，在保障房屋建筑工程结构安全、稳定可靠性方面能够发挥出一定价值作用。因此，每个房屋建筑施工单位都必须在地基基础工程施工过程中，合理运用加固施工技术，确保能够全面提升建筑工程的安全稳定性和耐用性，为市场客户提供高质量的房屋建筑，同时促进企业自身建设稳定持续的发展。

关键词：地基基础；加固工程；施工技术

引言

随着经济的增长，建筑行业也随之得到了发展，人们开始重视对建筑的质量要求，而地基作为工程建筑的基础，它的建设质量直接影响着整体建筑的稳定性与承受强度，因此人们开始提高对地基的施工技术以及加固技术的关注度，不断提高地基的施工质量。本文分析了建筑地基基础的施工技术以及加固技术，为建筑行业之后的进步提供参考依据。

1建筑地基基础工作相关施工特点

建筑施工地基处理技术是指在工程施工过程中所使用的改进地基渗透性、变形性的一种地基处理方式，作用在于能够提高地基承载效果，有复杂性、多发性和潜在性的特点。（1）潜在性。在建筑工程基础建设中，隐患也是关键内容。经过加固处理后，将进入正式施工环节。随着任务的完成，基础结构中的安全隐患将逐渐突出。再处理此时错过了最佳时机，说明了基层治理任务的难度。（2）多发性。房屋建筑质量直接关系到居民生活居住安全和财产安全，根据我国有关部门对房屋建筑质量检测数据表明，与西方发达国家相比较我国房屋整体质量偏低，经常会出现由于房屋建筑施工质量问题导致的房屋坍塌现象发生，严重威胁到社会居民的人身安全，不利于社会和谐健康的发展。（3）复杂性。地基加固既考虑了环境因素，又考虑了施工环境的变化因素，针对该地区高发生概率的地质灾害问题。北方地区冬季天气寒冷，基层加固材料应具有防冻性能，否则使用过程中会出现冻裂渗漏问题，影响建筑物的整体安全。跨经纬度的范围广是我国国土面积的特点，各地域的地质条件具有较大的差异性，如冻土地、软土地、盐碱地等等。再加上气候条件的不同，地震、泥石流和滑坡等地质灾害的频发，致使房屋建筑施工中地基处理具有相当大的复杂性。

2地基基础加固工程技术的实践应用

2.1强夯加固技术

首先，强夯加固技术属于一种物理性的施工技术。其主要针对的地基类型为软土地基。在具体的施工过程中，当施工人员发现地基本身存在沉降问题或者是稳定性不强等问题时，就可以结合强夯加固技术对其进行处理。其具体的施工流程如下：①施工人员需要对土木工程现场存在问题的地基区域进行有效划分，然后对其内部的地基结构以及土质情况进行了解，合理的选择夯锤重量；②施工人员需要将强夯机械设备安置到合适位置，然后将夯锤提升到合理高度，使之自由下落，通过直接压力加压的方式，有效加强地基的加固性以及稳定性，使其内部能够达到较高的密度；③在完成初次强夯施工之后，施工人员还需要亲自对地基的状态进行检查，以此合理的判断是否需要重复强夯，防止对地基本身结构造成不必要的破坏。其次，由于在强夯加固的过程中会对机械设备运行较为频繁的应用，所以很容易就会对设备本身造成一定的质量损坏，因此在施工任务结束后，施工人员需要对设备进行质量检查，并且需要做好日常的维护工作以及保养工作，以此确保技术的有效应用。

2.2静压桩加固技术

静压桩加固技术是将静压力桩技术与锚桩技术结合起来形成的新型加固方法，在两项技术的基础上进行创新，具体的操作方法是施工人员在地基基础上开凿出压桩孔和锚杆孔，然后将锚杆埋入锚杆孔中，最后对桩架进行安装，就可以实现基础加固作用。这项技术的施工原理主要是利用建筑物的重力与反作用力，结合一系列的机械设施，将预制桩压进开凿的孔中，最后对其进行粘结处理就可以起到加固作用，从而提高地基基础的整体承受能力，保证建筑工程的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3换填地基加固

现代房屋建筑施工单位在地基基础工程施工过程中必须高度重加固施工技术的规范合理使用，施工人员通过科学采用换填地基处理施工技术，能够全面提升房屋建筑工程结构的安全稳定性，充分保障居民人身安全和财产安全。当施工人员在应用该项加固施工技术时，首要要确保将现场一部分或者所有施工地基中的软弱土体进行挖除工作，然后在选择运用灰土、砾砂、粗砂以及各种具有良好压缩性能、无腐蚀性成分的材料进行土坑填满作业，现场房屋建筑工程施工管理人员要认真检查是否已经夯实好回填材料，只有这样才能够保证实际铺设的持力层能够具备较高的稳固性，满足国家相关施工技术标准要求，为本单位建设高质量房屋建筑工程打下良好的基础条件。值得注意的是，现场施工人员在选择回填材料时，要根据现场实际情况和房屋建筑施工要求合理采用对应的回填材料并分层压实，以此确保房屋建筑实体结构的施工安全和质量。

2.4排水固结法

排水固结法主要包括以下几种：（1）电渗排水。在土壤里放入直流电金属电机，使得土壤里所包括的含水量可以由阴极逐步往阴极渗透，这样就可以从阴极逐渐的排出。（2）砂石挤压法。把砂石放入进软土层里，使用砂石所具有的孔洞缝隙性质，来排除软土层里不需要的水分，还可以采用碎石所构成的压力来挤压地基，并和砂石层融合，从而确保水分全部排出。（3）建立排水井来进行排水。把挤压设备设立在软土地基的重要部位，这样就能够把所挤压的水利用排水井中的抽水泵进行抽出。如果要进行深层排水的话，那么就要采用更加完善的技术，通过使用挤压、减少密度等方式来进行排水，这样就可以让软土地基的地质变的更硬，承载力也会得到一定程度的加强。

2.5注浆地基加固技术

注浆地基处理技术在房屋建筑地基中的应用主要是要将有关的注浆溶液注入原有的地基土中，比如，硅酸钠混合溶剂等浆液，对这些浆液经由必要的加工处理以后，使得其能够顺利进入地基土内部，随后，对其进行硬化处理等，可以大幅提高地基土的硬度与承载力等，有效提高房屋建筑结构的稳固性。另外，水泥浆液也是注浆地基处理中应用最为普遍的基础，水泥浆液的配置主要是在水泥原料中添加适量的水，改善水泥性能，将此水泥泥浆注入地基土中，可以大幅提升地基土的性能，提高地基土的强度等指标。

2.6加筋地基技术

①土工合成材料法。在施工中，施工人员可以选择一些合成性的土工材料，将其融合到地基土层中，以此加强土体的抗拉强度。并且由于土工材料本身具备一定的排水性能以及隔离性能，所以能够对地基本身形成一定的保护作用；②加筋土法。在施工中，施工人员可以将拉筋埋设在土层中，当拉筋能够与土层本身的颗粒形成有效摩擦后，所形成的摩擦力就能够加强拉筋与土体之间的连接性，使之能够整合成一个完整的新型土层结构，以此加强土体稳定性；③土层锚杆法。在此期间，施工人员可以将锚固体插入到土层中，借此加强土层的承载力，也能够稳定土木工程的工程结构。该种技术被广泛的应用在边坡加固以及基坑维护施工中；④土钉法。在施工中，施工人员可以确定土体的基本结构，然后在合适的位置上安装土钉，使之能够与地基本身形成有效的共同作用，分担地基的承载压力，以此弥补地基强度不足的问题；⑤树根桩法。在施工中，施工人员需要对地基的方向进行有效确定，沿着不同的走向，埋设树根桩，以此作为支撑结构物，对边坡形成有效的稳定作用以及加固作用。

结语

综上所述，现代建筑施工单位要想充分保障房屋建筑施工的安全质量，就必须充分发挥出地基基础加固施工技术的作用，督促现场施工人员正确规范操作使用该项技术，优化改进地基加固施工流程，以此来不断提高房屋建筑地基基础工程施工水平。

参考文献

[1]徐秀扬.探究房屋建筑地基基础工程的施工技术要点[J].建材与装饰,2019(24):24-25.

[2]潘婷婷.地基处理新技术及应用［J］.岩土工程技术，2017（02）：91-92.

[3]于文新.房屋建筑中地基处理施工技术探究[J].居舍,2019(20):56.

[4]井大坤.现代房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].门窗，2016（11）：116.

论文作者:张振

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0eea011fa84f5621815fd7a3.html