# 沥青路面施工中的问题研究论文_田永涛

黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

摘要：本文首先对沥青路面施工前的准备工作进行了简要的介绍，然后分析了沥青路面施工中存在的问题，最后探讨了沥青路面施工中常见问题的解决措施，希望可以为相关人士提供一定的借鉴。

关键词：沥青路面施工；问题研究；沥青路面

引言

随着交通运输业的蓬勃发展，对公路的需求也越来越多样化，而路面施工作业作为公路施工工程的关键部分，其质量水平的高低与整体公路施工质量有着密切联系，尤其对沥青路面施工提出新的要求。因此，在沥青路面施工过程中，必须加强对施工质量监管力度，减少对沥青路面的损害，提高公路使用年限，为人们以及车辆提供安全保障，进而促进公路施工行业的健康发展。

1.沥青路面施工前的准备工作讨论

1.1路面材料的选择

在开展市政沥青路面施工之前，应该切实做好道路施工材料的检查工作，特别是对于碎石、矿粉以及沥青等材料的检查工作，从材料的源头上把好质量关。与此同时还应该从质量的角度出发科学的选择路面材料，应该选择大规模的料场来采购原材料。在原料进场的时，应该安排有关工作人员对原材料的规格、质量、数量等方面进行严格检查，有效减少原材料质量问题，避免对工程的整体质量产生较大的影响。

1.2仔细检查机械设备

在开展沥青路面施工之前，不仅要检查好工程的施工材料，还应该全面的检查工程所使用机械设备。比如说:摊铺机、搅拌机、压路机以及运输设备等，切实有效的保证机械设备处于良好的运行状态，确保沥青路面施工的正常进行。在将机械设备应用到工程施工中之前应该对其进行维修保养，避免其在施工中出现故障问题，影响到工程的施工周期，降低工程的施工效率。

2.沥青路面施工中的问题

2.1沥青混合料生产问题

第一，初步材料离析问题。在混合料拌合设备的贮料仓与料斗处最容易产生离析问题，在沥青混合料拌和过程中容易出现温度与材料离析问题。第二，未严格根据规定要求开展搅拌操作。影响搅拌设备生产能力的重点是严格、正确的规定标定条件。其主要包括:集料的含水率约为5%，供给集料温度或者大气温度是15℃~20℃，热集料的出料温度约为160℃。一般而言，无论是哪种沥青混合料搅拌设备都能够在相应条件下得出生产率状况，但因为各工程状况各异，在不同季节工程施工中，即便使用相同的搅拌设备，也会出现较大的生产率差距。

2.2热沥青混合料运输问题

第一，材料离析。在将沥青通过车辆运输的时候会存在骨料离析问题，并且，车辆在输送中因为道路不平问题也容易导致骨料离析问题，使得大骨料分布于料斗的周边。第二，温度离析。因为运输车通常较小，虽然一般会使用篷布进行遮盖，并没有进行良好的保温操作。这样会使得长期的输送过程中，表层混凝土的温度不断降低，与内部混合料出现较大的温差，产生温度离析。特别是在整车温度不均匀降低的状况下，会致使温度离析。在开展摊铺机布料施工过程之中，难以有效的平衡混合料的温度状况。在开展沥青路面压实操作的时候，低温材料难以达到较高的压实度，这就导致局部孔隙较高，这样容易致使沥青路面早期病害问题以及渗水等问题的出现。

2.3路面平整度问题

因为自卸车将沥青输送到工程现场后，直接将材料卸到摊铺机之中，这个时候汽车挂空挡，让摊铺机推其行进。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于摊铺机长期处于工作状态，受力较为恒定，在和前面自卸车突然碰撞之后，会由于受力变化而破坏之前的平衡状态，影响摊铺机的恒定运行，致使铺层产生波浪问题，进而对沥青路面的平整度产生较大影响。这样也会对压路机的碾压操作产生较大的影响，影响摊铺机工作的稳定性，进而影响沥青路面的施工质量水平。

2.4接缝问题

沥青路面施工过程中，对接缝处处治不当，没有按照施工要求进行切缝，或是对结合部位处治不当，导致接缝处结合不良。接缝处治不当容易造成沥青路面在使用过程中出现开裂，路面积水或雨水渗入后造成路面结构的进一步破坏。会对沥青路面施工质量产生较大的影响，导致沥青路面接缝问题，影响市政道路的使用寿命。因此，在接缝施工时，必须进行严格的施工质量控制，将接缝位置切齐，下次摊铺混合料时应骑缝碾压，保证接缝处的良好结合。

3.沥青路面施工问题解决措施

3.1平整度问题的解决措施

要想切实确保道路的质量，一定要确保道路的平整度，在控制道路平整度方面可以从三个阶段开展监督与管理，在搅拌阶段应该把需要的材料予以充分的搅拌，应用适当的机械设备，对路面开展压实相关操作，唯有如此才能够有效的确保沥青路面的平整度，切实提升沥青路面的质量水平。

为了有效沥青路面平整度，可采用以下解决措施。在开展沥青路面施工之前，对摊铺机熨平板进行仔细检查，清除熨平板上的杂物，并提前对熨平板进行预热。在沥青混合料摊铺过程中，如发现有划痕出现，应停止摊铺，检查熨平板上是否有杂物，并及时清除。另外，在沥青路面压实施工过程中，必须正确选择施工方法和施工机械，首先采用静力式压路机进行稳压，然后使用振动压路机进行碾压，如直接使用振动压路机，会严重破坏路面的平整度。

3.2接缝处理问题的解决措施

在市政道路工程中，接缝问题是对路面平整度造成影响的一个重要原因，所以，要想确保路面的平整度，应该切实做好路面接缝的处理工作，并且在摊铺的时候应该做好接缝位置的规划工作，对于纵向接缝来说，应尽量避免，可采用两台摊铺机前后呈梯度摊铺的方式预防。应该应用钢轮压路机来不断压实接缝边的混合料。就横向接缝而言，应该开展纵向碾压操作，之后再开展横向碾压操作，从而有效的保证路面接缝能够被充分的压实，切实有效的确保了路面的平整度，进而提升了市政沥青道路路面工程的质量水平。

3.3严格控制沥青混合料拌和和运输质量

在沥青混合料拌和过程中，首先对拌和设备的施工参数进行调整，并进行试拌，质量检验合格后方可进行正式拌和。根据施工配合比严格控制各类材料的用量，保证配合比准确。拌和过程中如原材料发生较大变化，必须及时调整配合比，保证混合料质量符合要求。

沥青混合料运输过程中，首先应尽可能减少行车过程中的颠簸，防止出现集料离析。装料过程中应分成两到三次进行，防止离析。运输过程中做好保温措施，防止在表层混合料温度降低过快，产生温度离析。

结语

综上所述，沥青路面是现在市政道路建设的一项重要的施工方式，在市政道路之中应用的越来越广泛。当前我国沥青路面施工中仍然存在一些问题，对这些问题进行相应的分析，并且采取相应的措施予以有效的解决，对于切实保证工程质量具有十分重要的作用。

参考文献

[1]李君.沥青路面施工中存在的问题及解决对策探析[J.]科学与技术.2016,(6):75-76.

[2]金鸿飞.浅议沥青路面施工中存在的问题及解决对策[J].建筑工程技术与设计.2015,(10):184-185.

论文作者:田永涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f103c1a9e0203100d7bb360.html