# 房屋建筑结构设计及其要点论文_粟治区

粟治区

身份证号码：450121197508134556

摘要：房屋建筑结构设计是个系统、全面的工作。作为结构设计人员，需要扎实的理论知识功底，灵活创新的思维和严肃认真负责的工作态度，加深对当前房屋建筑结构设计中常见问题的认识与研究，以不断提高自身的结构设计水平，使设计的作品比现阶段的其它建筑具有更高的水准、更合理和更经济的结构形式。

关键词：房屋建筑；结构设计；要点

前言

随着我国经济建设和城市建设的飞速发展。民用建筑设计工作繁重而又责任重大，直接影响到建筑物的安全性、舒适性、耐久和经济性。在新形势下研究民用建筑设计技术就显得尤为重要。特别是社会对建筑使用功能和民用建筑防火功能的要求不断提高，许多诸如建筑防火设计与建筑使用功能设计和结构设计之间的矛盾不断出现，在满足建筑结构长远效益的前提下，应尽量减少建筑结构的近期投资并提高建筑结构的可靠度和合理性。

1.房屋建筑结构设计的基本原则

随着社会各领域的不断发展，人们对于居住空间方面的需求也随之不断提高。房屋建筑是人们工作学习和日常生活的场所，但我们在设计每一项内容时都是要遵循最基本的可靠性、安全性、实用性、经济性以及美观性等设计原则的。要想充分的保证房屋建筑结构的可靠性以及安全性，设计时就要满足以下的要求：首先就是抗震设计，随着城市化进程的加快，建筑内的人口和财产密度越来越大，这就使得强烈地震造成的损失越来越大。我国的地震种类众多，发生频率也比较高，为保障人民群众的生命财产安全，要保证建筑结构的抗震性。在进行房屋建筑结构设计的工作时，应充分的考虑到房屋建筑自身所处位置的高度、烈度以及具体结构类型的差异，选择最适合的抗震等级；其次就是要重视相关计算，各种结构构件都应进行正常的使用验算以及承载力极限状态的计算工作，如承受动力荷载的结构构件就应进行疲劳强度的验算工作。

2.房屋建筑结构设计的基本方法

2.1结构平面图

在绘制结构平面布置图时，是否要输入结构软件进行建模呢?当建筑地处抗震设防烈度为6度区时，根据建筑抗震设计规范，是可以不用进行截面抗震验算的，但必须符合有关的抗震措施要求。因此对于砌体结构来说构造柱以及的承重墙的设置根据规范要求设置即可，但设计中需要注意受压和局部受压的问题。当然，因为审图的要求建模也是必须的，需要提供整体计算书。还有—个便利就是可以利用软件来进行荷载导算和梁的计算，何乐而不为呢?需要注意的是，当建筑地处抗震设防烈度为7度及以上时是必须要输入软件建模计算的。

2.2屋顶（面）结构图

当建筑是坡屋面时，结构的处理方式有梁板式及折板式两种。梁板式适用于建筑平面不规整，板跨度较大，屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。折板式适用于相反的条件。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于1 20厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法，通常使用剖面示意图加大样详图的表示方法，这样更便于施工人员正确理解图纸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3大样详图

在建筑详图的准确无误的基础上，大样详图的绘制可在建筑详图的基础上直接绘制，也可在以前做过的详图的基础上来局部改进绘制。这阶段需要注意在保持建筑外形的前提下尽量的使结构受力合理和施工方便。在标高和外形尺寸上一定要和建筑专业协调一致。

2.4楼梯

楼梯梯板挠度的控制现在一般都能满足而且也有专门的讨论（锯齿型踏步对挠度的影响）所以主要要主义踏步的最小配筋要求，梯梁要注意的是粱下净高要满足建筑的要求，梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚同防止局部的应力集中。注意梁下的净空要求，并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题，必要时应设梯梁。

3.建筑结构设计要点分析

3.1 地基等基础方面的设计要点

地基等基础方面的设计最主要的原则即是安全原则，在设计时需要综合考虑多个方面的因素，例如：仔细查看地质勘察资料、考察地质和地下实际情况等，尽量将地上和基础结构的设计方案做到最好，不可单纯的只追求建筑的耐力极限，耐力极限的大小并非就代表安全与否。一般来说，设计部门在设计施工图之前，应先阅览有关部门对多层建筑的地质做出的勘察报告，单凭周边建筑物的基础设计资料作为设计依据不可取，这一点要格外注意。

另外，较软地基的处理方法仅凭经验进行垫层换土是不行的，这种方法既不安全，效率也不高，因此必须使用安全高效的方法处理这个问题。举个例子，仅凭经验用砂来垫层，增强地基的承受力，但是不对垫层的高度和长度进行计算，那么必定会使建筑物存在极大的安全隐患。设计民用建筑时，特别是多层民用建筑，不仅梁、柱和基础的负荷要与折减系数作积，而且这三者的负荷要根据目前施行的设计规范中的荷载与折减系数作积，使各个荷载值准确无误。要顺利进行相关的其他设计工作，就必须完成好以上几个方面的工作。

3.2 构造柱的设计要点

构造柱通常是牢固的置于地梁中，没有设置其他基础，因为若承重柱用构造柱来替代，会使构造柱事先承受压力，也就使得它对墙体的作用力减小，那么构造柱底部的某些部位的承载力达不到整体设计的要求，当压力超出构造柱底部或某些部位的承载力时，就会导致裂缝的出现。在地震时以上反应更为强烈，因为所有外力都作用在构造柱上，最先被损坏的就是构造柱，这样它不仅没有体现自身具有的价值，还变成了建筑结构中的安全隐患。所以设计人员格外要注意，不要用构造柱来代替承重柱，承重梁下的柱子要严格按照承重柱标准设计，如果遇到梁上荷载比较小的这种情况，承重梁下柱子是构造柱也是可以的，不过墙体承受构造柱带来的压力应该排除在柱子承受范围外。

3.3 承重柱截面高度设计的设计要点

为了方便简单，在对建筑结构进行受力分析时，设计人员一般会让铰支梁作为梁的代表进行分析，也就是对建筑物中柱对梁的约束力和梁柱之间的作用忽略不计，主要结构受力，超出了柱子顶端的抗弯力，承重柱的底部周围就会出现裂痕。这种设计方法建造出来的建筑物耐久性往往较差，如果发生地震，建筑物很容易坍塌致使人员伤亡，这不仅是危害了国家的利益，还危害了人民的人身安全。所以，即便是在很少发生地震的区域，设计人员也不能为了受力分析工作方便和简单将承重柱截面高度设计的较小，应严格按照相关规范设计承重柱截面高度。

4.结束语

总之，建筑结构设计是一个系统而全面的工作，不仅是建筑设计成功实现的保证，更是建筑安全应用的基础。应做到基于规范又高于规范，服务于甲方又不被甲方所左右，以保证建筑质量，确保人民生命财产安全，对自我负责，对社会负责。

参考文献：

[1]祝华纯，王有权.房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].中国新技术新产品，2009（3）：45-46.

[2]王艳辉.浅谈房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2010（2）：121.

论文作者:粟治区

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f18a40659edd2654a47609a.html