# 水利枢纽工程泄水闸闸墩牛腿施工技术优化论文_杨杰琰,吴悠

江苏朗鼎建设工程有限公司 224500

摘要：随着我国社会经济不断发展，水利工程事业发展较为迅速。水利枢纽工程是一种综合性水利工程，承载着重要的除害兴利职能，对于社会经济平稳发展具有重要意义。泄水阀是水利枢纽工程的重要组成部分，受其特殊功用影响，对于施工质量有着较为严苛的要求，其中闸墩牛腿施工直接影响着泄水闸的使用性能。笔者从水利枢纽工程施工入手，就泄水闸闸墩牛腿部分施工技术优化措施，发表几点看法，以供相关单位参考。

关键词：水利枢纽工程；泄水闸；闸墩牛腿；施工技术；优化

水利工程作为重要的基础设施工程，可实现对自然界水体的有效控制，进而达到除害兴利的目的。水利枢纽工程是一种综合性水利工程，具有规模庞大、功能复杂等特点。泄水闸作为水利枢纽工程的重要设施，受其特殊功用影响，对于施工质量要求较高，如存在施工技术偏差，则会给水利工程的运行埋下巨大的安全隐患。闸墩牛腿施工作为泄水闸施工的核心内容，加强对其施工技术的优化探究，具有其相应的现实意义。

一、施工方案选择分析

水利枢纽工程是指在同一河段、区域，共同承担水利工程职能，以除害兴利为目的的多种水工建筑综合体，是水利工程体系的重要组成部分，也是核心组成部分，一般情况下，由挡水建筑物、进水建筑物、泄水建筑物以及相关水工建筑组成。泄水建筑物在水利枢纽工程中承载着重要的工作职能，但由于水利工程规模庞大、施工技术繁杂、现场施工环境复杂等因素影响，泄水闸施工质量干扰因素较多。

闸墩牛腿施工是泄水闸施工的核心内容，通常具有结构质量大、混凝土使用量大、以及悬挑长度长等特点。施工单位在确定具体的施工方案时，应综合考虑施工现场实际情况和工程实际需求等多方因素，对比分析多种施工方案，从可行性、经济性、安全性等角度，科学确定详细的工程施工方案，以降低施工难度，提高工程整体施工质量。

二、闸墩牛腿施工技术要点分析

施工单位可结合闸墩牛腿施工结构特点，将分层完成闸墩牛腿施工，以降低施工操作难度，强化施工技术管理，提高闸墩施工整体质量。以某工程为例，由于施工现场环境复杂，闸墩牛腿施工难度较大，施工单位决定分为A、B两段进行施工：A段利用定型木模进行斜面牛腿施工，以内拉为模板支撑系统，通过搭设简易脚手架的施工方式进行操作；B段牛腿施工体积相对较小，模板安装主要利用木模板与钢模板结合的施工方式操作，以定位锥为模板支撑，配合相应的预埋型钢挑出支撑进行牛腿施工。无论是分段施工或整体施工，涉及闸墩牛腿施工具体环节及操作具有共通性。

（一）A段施工技术要点分析

A段施工主要包含以下几个施工环节：安装支撑柱、安装手脚架；模板施工、钢筋施工、以及混凝土浇筑施工和养护。

1、安装支撑柱施工

支撑柱安装施工需先浇块处预埋，正式安装时，施工人员需使用垂直球控制支撑柱垂直度，以竖直不倾斜为准，实际安装流程如下图所示。

2、安装手脚架施工

施工单位应结合施工实际需求设置双排手脚架，手脚架同时兼顾上下闸墩安全通道以及模板安装平台设施。设置手脚架时，施工人员应确保手脚架立杆竖直，且连墙件数量充足；连墙点竖向间距应小于6.0m，脚手架上方为设置相应连墙点的自有高度应超出6.0m。平杆步距和立杆纵距均应小于2m。此外，施工人员应在手脚架外侧边缘设置高度1.1以上的挡护栏杆和挡脚杆，同时控制栏杆间实际净空高度小于0.5m。

3、模板施工

模板施工对于工程施工质量影响巨大，施工人员在实际操作过程中，需重点控制该部分施工操作规范，结合施工需求确定反向拉条，并配置相应标准、数量的螺栓和螺母。拉条与仓内支撑柱固定，其与模板面板的夹角为60°，与仓面坡度的夹角为45°。所有模板均应压紧混凝土面，施工人员还应在混凝土与模板间粘贴双面胶带，以达到止浆的目的。当所有模板均就位之后，施工人员需依据测量点拉通线，进一步调整模板位置。

4、混凝土浇筑施工

施工人员应使用平铺法，按下游至上游的顺序，依次分层进行混凝土浇筑施工操作，每层混凝土控制30.0cm左右，同时应控制保持匀速浇筑，避免应速度过快或变化，造成模板压力过大问题。施工人员应结合施工需求，科学制定混凝土振捣方案，优化振捣次数，以确保混凝土振捣充实。

5、养护施工

混凝土浇筑施工后，施工单位需组织专人对其进行保温、洒水养护，避免出现裂缝等施工质量问题。

（二）B段施工技术要点分析

B段施工可进一步细分为B1、B2、B3三部分施工内容：B1段施工主要包含以下几个施工环节，安装定位锥和工字钢、安装支架、安装枕木、模板施工、钢筋施工、以及混凝土浇筑施工和养护；B2段施工主要包含以下几个施工环节，安装支撑柱、架设施工平台、钢筋施工、模板施工、以及混凝土浇筑施工和养护；B3段施工施工人员依据相应的常规施工方法进行立模施工即可。

结语：

综上所述，泄水闸作为水利枢纽工程的重要组成，其施工质量直接影响着水利枢纽工程的综合使用性能。闸墩牛腿施工是泄水闸施工的核心环节，普遍具有结构质量大、混凝土用量大等特点。施工单位实际施工过程中，应综合施工现场环境和工程需求，科学选择施工方案，降低施工难度，以促进水利工程施工的进一步发展。

参考文献;

[1]梁启杰,黄志文,杨邑文等.峡江水利枢纽工程泄水闸闸墩牛腿施工技术优化*[J].施工技术,2014(12).

[2]张弘瑞.清河水库溢洪道闸墩牛腿混凝土施工技术[J].东北水利水电,2015 (01).

[3]徐忠涛.大伙房水库输水工程供水首部滑模施工技术研究[C].//辽宁省水利学会2014年学术年会论文集.2014.

论文作者:杨杰琰,吴悠

论文发表刊物:《基层建设》2016年31期

论文发表时间:2017/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f5195a9594d1f3e3d4a4419.html