# 油田配电线路运行维护及故障处理探析论文_邹波

随着现代人们生活水平的不断提升社会总耗电量也在逐渐加大，由此就对供电企业的电力供应质量以及配电的可靠性提出了更高的要求。配电线路是整个电力系统非常重要的组成部分，整个电力系统中的电能输送都是通过配电线路的完成，配电线路的运行质量在很大程度上决定了整个电力系统运行的可靠性，鉴于此，相关供电企业必须要进一步加强对配电线路的运行维护，并充分结合配电线路运行气候条件特点及地理条件状况，对配电线线路的故障处理技术进行改进创新，保证电力系统处于安全平稳地运行状态。

1.电力系统配电线路的运行特点以及维护过程中存在的挑战

在实际中对配电线路进行运行维护具有非常复杂以及多样性的特点。其复杂性主要指的是配电线路在运行过程中必须要跨越不同的地理区域，由此就会面对不同的气候特征，而通常情况下，配电线路实际的覆盖面积非常大，充分保障。整个配电线路的安全运行具有非常大的难度。配电线路的多样性，是由构成配电线路的各种材料和不一样的使用运行范围决定的。由于社会上各种用电量的持续增加，导致配电线路上的电容量处于不断增多的态势。配电线路的宽度值、档间距离、安装高度也不断增大，在夏季，处于湿度较大地区的配电线路运行时很容易受到大风、雷击和绕击的损坏，其塔架的基础还会造成下沉。所以在配电线路的施工中要利用各种新型的科学技术和设备，来应对各种不利的恶劣环境。

2.电力系统配电线路运行维护的具体办法

针对上述配电线路运行维护成所面临的难题，相关供电企业必须要制定出相应的解决措施不断优化配电线路维护管理状况。配电线路所在当地政府以及施工企业必须要针对整个配电线路的建设建立起完善的管理制度，在具体施工前，必须有充分保障施工方案设计的合理性和科学性，不同部门要按照施工方案设计充分做好施工前准备，在配电线路施工方案设计过程中相关监督管理单位也必须要积极参与。在具体进行配电线路工程的施工阶段，项目部有关部门应及时对工程进度的情况、各种不利因素的影响等进行上报，把工程的施工质量保证好。当配电线路工程竣工之后，有关监督管理部门应该制定好检查的周期，做好配电线路的日常性维护，发现问题应及时解决，使配电线路的安全性、可靠性得到保障，特别是对那些极易发生故障的部件应耐心细致地检查。某些处于天气条件恶劣下的配电线路，经常会产生线路腐蚀以及线缆断开的现象，面对此种问题，供电部门应在配电线路工程施工之前做好材料的选型和质量区别工作，当配电线路工程完工后，还应对供电线路的实际情况记录在案，把配电线路故障预测和监督管理工作做好，如果配电线路发生问题，可以立即进行故障抢修工作。

3.电力系统配电线路故障的针对措施

根据电力系统最近线路在运行过程中出现的各种故障，相关供电部门必须要采取有针对性的措施。真最近自然原因引起的配电线路故障问题，必须要加强与当气象部门的合作沟通，对气候变化情况进行及时了解，针对特殊的恶劣气候积极做好应对。与此同时，还应该建立起相应的监督管理机制，这样才能在面对突发恶劣气候的时及时采取措施进行应对。这样才能充分保证配电线路供电质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，供电维护单位要对架空线路的绝缘子防雷等级进行提高，最为有效的措施在线路上架设避雷针，对于压电等级较高线路可安设质量合格及符合设计要求的金属氧化物避雷设备，当配电线路的输送距离较远时，供电单位应选择相应的防雷金具，对架空线路的接地网络进行定期巡查，保证配电线路正常输送电能。针对外力引起的配电线路故障，如车辆造成的配电线路故障，可以在配电线路沿线周边粘贴醒目的安全宣传标语，及时提醒过往车辆防止碰撞配电线路的现象发生，一些重要的配电线路还应装设好防撞护栏等保护设施，保证配电线路的安全运行。

4.提升线路安全性的几点讨论

4.1 伴生气发电机组并网问题

现在生产作业过程中伴生气也是一种非常重要的资源。而充分利用伴生气来进行发电能够实现对资源的高效利用。但是由于很多油田企业对伴生气发电的重视程度不足，实际生产过程中管理不够规范，配电线路的安全运行造成了极大的影响。刘玉芝园艺的发电机组中接住了大量的伴生机发电机组，从而使得配件线路潮流方向发生了极大改变，进一步造成整个电力系统损耗增加。而在新的电源进入电力系统后，，一旦电网的出现了故障情况就会导致故障电流分布出现较大差异，，由此就会造成实际进行继电保护装置以及定值整定计算非常困难。甚至非常有可能出现保护误动作。同时伴生气发电机组的非同期并网也会直接造成上游线路或者主变的跳闸，对供电可靠性影响也较大。因此，对于伴生气发电的管理应成为保障油田电网安全运行的一项重要工作，严格控制伴生气发电机组的有功无功输出，加强功率因数考核及提升并网设备性能应作为重要措施实施。

4.2 对于避雷器及绝缘子的使用讨论

在整个配电线路中，避雷器通常情况下都是安装在配电变压器的高压侧。虽然这种安装方法能够有效起到保护雷击冲击的目的，但是实际保护范围非常有限，如此就会导致在雷雨天气下，部分杆段遭受雷击，昨晚出现跳闸或者。若角原设备锁臂的现象，如此就可能导致长时间停电。在6～35 kV配电线路上加装避雷器，以泄放雷电流，减少雷电损坏线路设备，但这会增加线路雷击跳闸次数。

4.3 智能化措施面临的问题

对于油田行业来说，智能化电力系统的建设仍然处于起步阶段，在实际中对无人值守变电站进行维护、站所设备的远程视频监控、线路故障判断与处理等工作上需要及时完成员工思维模式的转变，摒弃原有的不良工作习惯。此外在配电线路设备改造上工作量也较大，目前线路上断路器、电容器等均不具有 RTU 远程终端控制功能，而对这方面的升级改造必将需要巨大的资金及人力投入。

5.结束语

配电线路的安全运行需要线路设备运行状态、人员管理维护等各个方面进行有效配合，提升设备性能，强化配电线路防雷水平是保证线路运行安全的有效手段。同时注重对配电系统的优化，抓好线路隐患的排查与治理，增强线路智能化水平也应作为油田线路安全运行的重要措施。而逐步规范伴生气发电并网、试行新型的可变比例避雷绝缘子、推行配电网自动化必将使油田配电线路更加安全可靠。

参考文献：

[1]王锐.无人机在油田配电线路巡检中的应用[J].油气田地面工程,2018,37(12):73-75.

[2]郑志先,杨玄钧.按经济电流选择配电线路的经济性与可靠性分析[J].油气田地面工程,2016,35(09):10-12.

[3]郑义清,杨宗俊.配电线路与电气设备可靠连接的探究[J].河北企业,2016(04):140-142.

论文作者:邹波

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f83ae090c0ed6bdc8a79703.html