# 有机高分子絮凝剂在处理炼油废水中的应用论文_刘振华,杨景丽

东明石化集团 山东省菏泽市 274500

摘要：针对于絮凝沉淀的方法而言，主要是有效的水处理方法，其中絮凝剂种类包括有机、无机以及微生物等三种，有机高分子絮凝剂用量比较小，但是絮凝的效率比较快，所受到的外界影响小，其应用较为广泛。因此在本文中，主要针对有机高分子絮凝剂在处理炼油废水中的应用进行分析，并且也在此基础上提出下文内容，希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

关键词：有机高分子；絮凝剂；炼油废水；应用；分析

引言：针对于炼油加工的技术而言，长期以来都是在不断的进行发展和完善的，并且加工的质量也是在持续的进行上升，同时各种油的种类也是在逐渐的进行增加，这样也是导致其炼油污水的成分不断的复杂，因此在采用无机絮凝剂对炼油污水进行处理的时候，其自身的适应能力比较差和浮渣多等问题，所以采用高分子絮凝剂对其炼油污水进行处理也是作为了这几年来热点研究的话题，其中有机絮凝剂则是包括天然高分子絮凝剂以及微生物絮凝剂等。

1.有机高分子絮凝剂分析

现如今在对水处理的过程中，其方法是比较多的，比如吸附法以及生化法和离子交换法等，絮凝沉淀的方法主要是在一些浑浊液之中加入相应的絮凝剂，从而根据其吸附以及电中等方式在分子之间发生一定的作用，可以让其进行沉淀，从而去提高陈平的质量。因为絮凝剂的品种是比较多的，其中有机絮凝剂则是为可以产生絮凝作用的有机分子物质，其中可以分为两种：一是天然改性类；二是为化学合成类的絮凝剂，对于天然产品有蛋白质或者是多糖类的化合物，比如蛋白质等，然而合成产品的有聚丙烯酰胺和聚乙烯吡啶盐等。对于有机高分子絮凝剂而言，主要是作为最近几年来逐渐发展起来的一种新型的净水机，其研发的速度是比较快的，产品的协同能力也是比较强的，从而也逐渐的形成新兴的精细化工的领域。

针对于有机高分子絮凝剂而言，是比较容易溶于水，但是几乎并不溶于苯以及乙醚等有机溶剂，同时也是兼顾了絮凝性以及增稠性和分散性等方面的特点。其中电负荷度以及分子量和稳定性等方面的原因都是可以直接的影响到絮凝的效果。在水处理的时候，其用量是比较小的，同时沉淀的速度也是比较快和受到外界环境影响因素比较小等方面的特点，然而在合成的有机高分子絮凝剂之中，主要是根据其聚丙烯酰胺为主要的内容，在美国等国家中其使用效率能够高达百分之八十以上，通过对其带电基团的电性进行判断，有机高分子的絮凝剂也是可以分为阳离子以及阴离子、非离子和两性絮凝剂等类型。

1.1阳离子型的聚丙烯酰胺分析

针对于阳离子型的聚丙烯酰胺-CPAM的作用主要是根据其水作为介质的一种悬浮颗粒，并且也是可以广泛的应用到了絮凝、增稠以及粘结和凝胶等方面，也是现如今应用最为广泛和消能最高的高分子絮凝剂，主要是可以将其应用到电厂用水处理以及工业用水和费用澄清净化处理等方面中。

1.2阴离子型的聚丙烯酰胺

针对于阴离子型的聚丙烯酰胺而言，主要是通过电荷中和使其离子凝聚形成大的徐宁武，其中作用便是可以有效的处理各种的工业废水，比如钢铁厂以及电镀厂等，因为其中的分子链是具有着极性的集团，可以有效的将其水中的悬浮固体颗粒进行吸附，使其凝聚形成絮凝物，因此对其悬浮液之中的颗粒絮凝沉淀是具有着比较好的澄清和加速分离等方面的效果。在此之外在自来水的工业以及电子工业和冶金以及洗煤等水处理过程中也是具有着十分广泛的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3两性型高分子絮凝剂的分析

在高分子链节上同时是具有着正电荷基团以及负电荷基团的时候，那么则是将其称之为两性高分子的絮凝剂，针对于带有着不同的电荷污染物而言都是可以进行一定程度的处理，与此同时也是存在着比较好的抗盐性和絮凝能力比较强等方面的优点，可以更好的去适用到不同程度的PH环境中。特别是在进行污泥脱水方面而言，不仅仅是具有着比较好的电性中和的效果，同时分子之间也是存在着一定的包裹作用，使其处理的污泥颗粒可以变得粗大，并且脱水性能也是比较好的。

2.有机高分子絮凝剂作为废水处理剂应用分析

一是在采矿过程中也是需要对大量的废水进行处理，因为水中是具有着有用的固体物质是需要进行回收的，同时也是需要对净化之后的废水进行在一次的利用，通过采用有机高分子絮凝剂可以使其液体能够快速的澄清，并且颗粒也是可以聚沉，所以能够有效的提高水的利用效率，并且也是可以将其生产加工时候的成本，有效的减少对于环境所带来的污染。二是在洗煤的过程中，主要的问题便是围绕着煤粉以及煤泥的沉降和过滤，并且通过应用絮凝剂可以有效的去减少管道的堵塞以及对水质所带来的污染，同时也是可以对其煤粉进行一定程度的回收。三是对于电解精炼的工艺，可以使其金属能够均匀的沉淀，并且也是能够提高电流的效率，从而使其表面的镀层光泽度进行提高。四是针对于无机纤维泥浆，可以有效的去改善其成型制品的排水性，并且能够在一定程度上提高石棉板胚料的最终硬度。五是可以对土壤进行改良，可以有效的提高土壤颗粒的坚固程度，使其能够让土壤的结构负重负载和土壤的含水量进行提高。

3.有机高分子絮凝剂应用到含有油液废水的处理

现如今在隔油过滤以及隔油浮选和过滤等方面依然是作为多数石油化工项目过程中的重要处理方法，通过合理的去应用这些处理的工艺，可以有效的去将水中所含有着的石油类或者是悬浮物杂质进行去除，在炼油污水尤其是含油量相对比较高的情况下，对于这些水质进行处理依然是难以达标，含油的污水中主要是来自于炼油装置的机泵冷却水，原油以及重质油中间的罐排水，地面冲洗的水等，在处理的过程中，主要是存在着乳化油的颗粒比较小和表面带有着电荷的一个特点。通过利用处于在高度分散状态下的大量微小气泡作为其载体，粘附着炼油废水之中的一些悬浮的颗粒，并且能够使其随着气泡从而逐渐的上浮到水面上，在这个时候可以去进行相应的分类，针对于这种方法所分离的对象通常情况下主要是具有着一定程度的疏水性细微悬浮颗粒或者是石化油等。

总结：通过上述分析得出，我国在有机高分子絮凝剂的发展主要是从上个世纪六十年代开始进行的，合成高分子絮凝剂在现如今的炼油化工中油污水处理具有着重要的作用，虽然是开发的速度比较快，在应用的时候也是出现了一定的争议，因为其存在着不确定性，并且也会导致出现二次污染的问题，但是因为其天然高分子絮凝剂的电负荷密度是比较小的，分子量并不高，同时也是容易和其他的物质出现反应从而失去自身的活性，因此其使用的范围并不如合成的絮凝剂，假如可以将其天然高分子絮凝剂进行改性方面的处理，那么其自身的安全性和可生物降解性和高分子絮凝剂将会结合到一起，在水处理进行应用的时候会有这比较广阔的应用前景。

参考文献：

[1]李晓旭，段冲.有机高分子絮凝剂在处理炼油废水中的应用[J].当代化工研究，2018，88（04）:30-31.

[2]王强，张冬.有机高分子絮凝剂处理炼油废水的探究[J].当代化工，2016，45（12）:2740-2742.

[3]隋冰冰.絮凝—磁分离技术深度处理炼油含盐废水研究[D].青岛科技大学，2010.99（09）123-128

[4]张瑞.絮凝及固定化微生物法处理炼油废水的研究[D].西北农林科技大学，2009.89（08）125-129

论文作者:刘振华,杨景丽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2019/1/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f8b1db10b45b5d5ea582bf4.html