# 大型地网测试的有益探索—以百色市为例论文_周小武,陆华静,覃飞

（河池市气象局 广西河池 547000）

摘要：对大型地网测试适用规范、相关术语和收费定额进行简要阐述。对百色市防雷减灾中心开展大型地网测试业务的工作实践进行简要总结，对我区开展大地网测试工作进行探讨。

关键词：大型地网 测试 探索 启示

1大型地网测试适用规范、标准及相关术语定义

1.1电力行业标准DL/T475-2006：《接地装置特性参数测量导则》

1.1.1测试范围：本标准规定了电力系统中发电厂、变电所、输电线路杆塔的接地装置的特性参数以及土壤电阻率测试的一般原则、内容、方法、判据、周期。

1.1.2相关术语定义：

1.1.2.1大型接地装置

110kV及以上电压等级变电所的接地装置，装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置，或者等效面积在5000m2以上的接地装置。

1.1.2.2接地装置的特性参数

接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参数或指标。除了电气完整性，其他参数为工频特性参数。

1.1.3接地装置特性参数测试的基本要求

1.1.3.1内容

大型接地装置的特性参数测试应该包含以下内容：电气完整性测试，接地阻抗测试，场区地表电位梯度测试，接触电位差、跨步电位差及转移电位的测试。在其他接地装置的特性参数测试中应尽量包含以上内容。

1.1.3.2测试周期

大型接地装置的交接试验应进行各项特性参数的测试；电气完整性测试宜每年进行一次；接地阻抗、场区地表电位梯度、跨步电位差、接触电位差、转移电位等参数，正常情况下宜每5～6年测试一次；遇有接地装置改造或其他必要时，应进行针对性测试。输电线路杆塔接地装置的测试周期依据有关送电规程进行。

1.1.3.3测试结果的评估

进行接地装置的状况评估和工程验收时应根据特性参数测试的各项结果，并结合当地情况和以往的运行经验综合判断，不应不计代价地片面强调某一项指标。总体上应把握以下几个特性参数：接地装置的电气完整性、场区地表电位梯度分布、接地阻抗。具体要求参见后面的相关章节，同时接地装置的热容量应满足要求。

2大型地网测试收费依据

《电力建设工程预算定额》 第六册 调试工程（2006年版）。

3 百色市防雷减灾中心开展大地网测试业务的有益探索

3.1设备保障与优质的技术服务和不断的实践总结是开展大型地网测试业务取得良好效果的基础

百色市防雷中心于2006年就开展了大地网测试业务，是我区防雷检测部门最早开展这项业务的单位。该中心拥有较为先进的SD-301D大型地网接地装置特性参数评估测试系统，同时具有一支较为专业的技术骨干力量，为这项工作的开展打下良好基础。

3.2 措施有力，工作方式方法到位，是工作开展取得实效的关键

大地网测试工作属市场服务性质，强制措施是行不通的。只有理顺关系，充分发挥团队力量，才能打开工作局面。

4 开展大型地网测试业务的几点启示

4.1转变观念，找准切入点是工作取得成效的前提

开展大型地网测试工作虽是市场行为，但目前还是主要由电力行业独家组织实施。因此只有积极主动参与市场竞争，把握机会找准切入点，这项工作才能有效推进。

4.2加强与有关职能部门的密切配合是取得成功的基本保证

应加强与政府职能部门协作配合，如安监局、工商局和电监委的协调协作关系，创造良好的合作氛围，才会使大型地网测试工作的开展达到事半功倍的效果。

4.3加大投入，配备必要装备是开展工作的必要保障

要开展大型地网测试工作，必须具备一流技术装备。只有这样才能保证出具的测试报告科技含量高，企业才会认可我们的能力和水平。

4.4加强业务培训，提高业务人员的专业水平，是业务健康快速发展的基础

开展大型地网测试业务，必须具有一批有专业技术水平、精通业务、懂市场管理运作的的专业型、管理型的技术人员。只有这样，才能提升参与市场竞争所应具有的能力。

5结束语

开展大型地网测试工作，是拓展防雷减灾科技服务工作的需要。也是部门自身发展壮大的需要。只有加强领导，转变观念，不断探索和实践，才能有力促进这项工作快速平稳发展。

参考文献

[1]《电力设备预防性试验规程》中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011.

[2]《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程》（2006年版）中国电力企业联合会发布.

[3]《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2006.

论文作者:周小武,陆华静,覃飞

论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f8da6a2d20d3ca0e00c3541.html