# 井巷施工阶段光爆锚喷技术的应用实践探析论文_辛奇

辛奇

山东能源肥矿集团梁宝寺能源公司二号井

摘要：光爆锚喷技术在井巷施工阶段的应用具有非常重要的意义，在实际工作这项技术的应用对于提升施工水平非常重要。在今后工作过程中为了能够满足实际需要就应该加强对光爆锚喷技术的研究。本文将重点探讨光爆锚喷技术在实际工作中的应用，通过对这方面的分析能够使得人们对这项技术能够有更加深入的理解。

关键词：光爆锚喷；井巷施工；锚杆

矿井井巷支护施工是一项非常重要的工作，在实际工作中这项技术的应用对于矿井顺利施工具有非常重要的意义。光爆锚喷技术在实际工作中中的应用已经成为当前的一种非常典型的现象，这项技术将能够带来显著的经济效益及社会效益。在实际施工过程中如果不进行爆破而直接起挖，这样就会增加费用。起挖费用虽然并不多，但是为了装运这些超挖岩石，往往就需要增加更多的费用。此时为了能够节省相应的费用，在实际工作中就应该大力推广光爆锚喷技术。这项技术将能够起到节省费用的目的。

一、保证光爆质量

为了能够满足实际要求，在工作中就必须要能够保证光爆质量。只有在保证光爆质量之后才能够保证工程能够顺利进行。

（一）高度重视两个参数。为了能够达到目的，在实际施工中就应该高度重视巷道断面岩边眼的抵抗及眼距。这是两个非常重要的指标，对于这两个指标应该不断加强研究。正常情况下，这两者应该是能够有一个合适的比例关系的，在实际工作中还应该依照岩性而进行调整。在实际工作中不同岩性的眼距是不一样的，对于软岩以及层理发育的岩层而言，眼距就应该小一些，抵抗则是要大一些。相反在坚硬稳定的岩层上眼距则应该是要大一些，这样更有助于满足实际妖气，应该看到抵抗的大小往往是要大于眼距以上的。从以往经验来看坚硬岩层上眼距同抵抗比值之间是可靠近1.0 的，软岩层的比值则是在0.8到0.6之间。在实际施工过程中一旦发现存在易冒松碎岩石的时候为了实现对其严格控制就应该在周边眼间打空眼，通过这样的方式将会对裂缝的发展起到相应的引导作用。这一点是在实际工作中应该引起注意的。

（二）装药量及装结构。在实际工作中光爆质量的关键在于装药量及状结构。这是两项非常重要的因素，对于这两项因素应该引起高度重视。在施工中如果能够保证合适的装药量将会使得光爆能够具有最佳效果。对于装药量的选择也应该根据岩性来确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于坚硬岩层而言在实际工作中要保证具有120-170克/米（改为120-170g/m），软岩每米炮药量则是70到120克/米（改为70-120g/m）。对于这样一种情况应该引起高度重视。

从以往的施工经验来看，装药结构往往选用的是单端空气柱的缓冲作用，在实际工作中应该尽量延长眼内爆生气体动作时间同时还要使得被爆岩体必须要均匀受载。

（三）光面爆破施工组织。光面爆破的施工组织将会直接对施工质量造成影响，为了保证质量就应该进行科学合理地组织。在打眼过程中要把握住准、平、齐以及直等要点。在实际工作中为了保证准确性还要利用激光导向仪来进行施工。打眼之前都要把中线定到迎头，圆心点及拱基线也应该及时找出来。

保证钻孔速度及质量也是非常重要的，在实际工作中必须要采取措施来保证钻孔速度及质量。在实际工作中必须要做到五定，定钻、定眼、定责、定人以及定位，做到这五定才能够真正满足实际要求。这样有助于钻出合格的眼孔。在装装炮之前还应该把炮眼中的那些泥水给吹净，炸药必须要装到眼底。

二、锚喷支护

锚喷支护是这项技术的重要组成部分，在今后工作中对于这样一种现象必须要引起重视，要不断加强对其研究。这样才能够真正满足实际需要。在工作中对于锚喷支护，锚和喷应该分开来说。锚指的是锚杆支护，在实际工作中往往是要锚上一系列杆将直接吊顶挂（意思对吗）在上部坚硬稳定的老顶岩层上，锚杆安装完成之后，对于锚杆尺度以内的薄层岩石必须要锚成一个整体，最终要形成岩石梁板。通过这样一种方式将有助于提升顶板岩层强度以及钢度。

这里的喷往往指的是喷混凝土和喷浆支护。这也是一项非常重要的工作。在围岩喷浆之后就能够隔绝与空气的接触。为了防止围岩风化，在实际工作中喷层同岩石还应该紧密结成致密坚实的砂浆防护层。这样的建设对于满足实际需要具有非常重要的意义。通常情况下在围岩被节理缝隙切割形成局部不稳定危岩活石的时候就应该及时喷浆，这样做的主要目的就是要使得喷层同岩石粘结力以及康建立切（意思对吗）强度能够得到加强。这样就有助于抵抗围岩所可能产生的局部破坏。对于这样一种现象必须要引起高度重视。

锚喷支护方式的选择是一件非常重要的工作，在实际工作中为了能够满足实际需要就应该科学合理地来选择支护方式，支护方式一旦出现缺陷就会严重影响到施工质量。因此对于这方面工作就必须要引起高度重视，要从实际出发来进行科学合理地选择，这样才能够满足实际要求。从实际情况来看，在实际工作中往往是要选择中硬砂岩段支护及破碎页岩段特殊支护这两种形式。对于这两种形式都应该采用进行正确的设计。中硬砂岩段支护往往是要采用树脂锚杆，喷射混凝土支护。锚杆间距应该是保持在800到1000mm之间，排距则是880mm。在布置过程中需要按照三花眼形式来进行布置。在利用破碎页岩段特殊支护这种方式的时候就应该缩小作业循环，循环进度不能够超过0.8m。为了能够满足实际需要就应该采用一锚一喷方式。

在实际操作过程中必须要严格按照操作要求来进行。对于掘喷关系的选择应该根据围岩性质来针对性地进行选择。通常情况下对于稳定岩层往往是要采用二掘一喷的形式，在实际工作中应该是在放炮后来处理危岩。做完这项工作之后就要及时迎头初喷，临时支护。

在实际施工过程中光爆锚喷技术的应用具有非常重要的意义，在今后工作中对于这样一种方式应该不断加强研究。在井巷施工过程中光爆锚喷技术的应用已经成为今后发展的必然选择。为了实现顺利施工就应该从实际出发来加强这方面的研究。本文重点是分析了光爆及锚喷支护。在光爆过程中要高度重视两类参数，对于抵抗和眼距这两个概念以及这两个概念之间的关系应该有深刻的理解，要根据岩性的不同来确定其比例关系。同时对于装药量及装药结构同样要引起高度重视。对于锚和喷的区别也应该引起注意。要严格按照要求来进行施工。

参考文献：

[1]马天新，陈熙强.光爆锚喷技术在岩巷掘进中的应用[J].中国矿山工程，2008（5）.

[2]耿献文，林东才.“三小”光爆锚喷技术参数的选择[J].西安科技学院学报，2002（2）.

[3]陈建平.浅谈光爆锚喷在大型硐室中的应用[J].科技情报开发与经济，2003（12）.

论文作者:辛奇

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f978a957bb354a56397b875.html