# 影响沥青路面平整度原因分析与对策祝景振论文_祝景振

摘要：沥青马路在施工过程中经常会出现路面不平整的现象，为了能够提高沥青马路施工质量以及效率，本文简单分析了沥青路面平整度的影响因素，并提出了相应的优化措施。

关键词：沥青路面；平整度；影响因素；对策

影响沥青路面平整度的因素很多，在公路施工的过程中，任何施工工艺或施工方法的不妥都会影响到沥青路面的平整度，因此，只有了解沥青路面平整度的影响因素，才能从根本上采取有效的措施避免裂缝等病害的出现，确保沥青路面的平整度和质量。

1沥青路面平整度的影响因素

1.1路基不均匀沉降

路面平整度还深受路基稳定性的影响，由于路基填料控制不严、地基处理不当或者路基压实度不够都会导致路基呈现不同程度的沉降，从而加剧了路面的不平整性。作为路面基础，路基不均匀沉降必然要引发路面平整度降低，加之行驶车辆的反复碾压，会进一步加剧路面的不平整。

1.2桥头以及涵洞桥所产生的跳车现象

桥头跳车是一种常见的病害，对路面的平整度有着直接的影响。主要是由于施工的过程中，路基压实不够或桥头与路面接触的地方结合不密实所致。通车情况主要是由于桥头或者桥涵接触处出现了细小的裂缝，在雨水的渗透下，裂缝进一步发展，最后导致裂缝变大，路基出现下沉，从而引起跳车现象。

1.3路面坑凹现象

路基和路面都是公路的重要组成部分，在公路运营的过程中，若路基出现不均匀的沉降，必然会引起路面裂缝或坑凹的出现。其主要原因是：

（1）当路基填筑没有被充分压实的时候，由于车辆载荷的作用，引起路基结构的下沉，从而引起路面的不平。

（2）在半填半挖结合处，路基填方压实难度较大，压实度不足就容易造成路基下沉。

（3）在旧路拓宽的过程中，由于新旧路基衔接处，旧路基压实比较充分，新路基需要一个自然的下沉过程，这样在车辆载荷的长期作用下，就会造成新路基下沉，从而引起裂缝的出现和路面的坑凹不平。

（4）在一些特殊的路段，由于施工工艺或施工方法的不当，导致路面出现坑凹不平的情况。

1.4沥青混合料配合比对路面平整度的影响

沥青混合料配合比设计结果与沥青路面的使用性能、材料用量及工程造价关系密切，而作为路面两个使用性能之一的路面平整度自然与混合料配合比有着直接的关联。由多家生产石料场家供货，生产条件差，生产设备不统一，造成石料规格参差不齐，尽管在级配过程中都进行了大量的选料工作，并且控制了0.075mm，2.36mm，4.75mm、公称最大料径的1/2到1/3及公称最大料径五档规格料的通过量，但中间粒径的通过量出人较大，引起集料级配变化较大，从而使沥青混合料的压实系数产生了很大的波动，影响沥青路面的平整度。油石比较大，已铺筑的路面会产生奎包和泛油；油石比较小，路面会出现松散；矿料的质量不好，集料的压碎值和石料的抗压强度太差和细长扁平颗粒含量过高，使路面混合料的稳定度降低，容易出现路面的各种病害，最终影响路面平整度。

1.5开放交通对路面平整度的影响

路面沥青混凝土施工完成后要加强对成品路面的工后保护，不得过早开放交通。完工后的沥青路面温度较高，路面相对较软，易变形。过早的开放交通，通行的车辆将对沥青路面碾压产生变形，从而导致原平整度质量的下降。即使路表的温度达到了规范要求可以开放交通的温度，但其路面内部的温度仍将较高，因此，适当延后开放交通的时间，对路面平整度质量的保证有很大的益处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2提高沥青路面平整度的方法和措施

2.1加强沥青材料管理

首先，在骨料的选择上必须选择强度高、耐磨、颗粒形状良好的硬质石料；在沥青材料的选择上应该选择黏性好、软化点高、含蜡量低的优质沥青；在沥青的搅拌上尽量选择有资质的搅拌站进行加工配料；在材料的管理上，材料的质量是关系着沥青路面施工质量的直接因素，材料的支出占总费用支出的很大一部分。施工单位可以通过计算机软件管理沥青材料，以便于随时了解沥青材料的信息。此外，建设单位可以执行事前管理、先定后供、强化监督的材料管理原则，通过市场调查来确定沥青材料的市场价格，防止施工单位偷工减料赚取材料价差，同时严格控制采购材料的质量。最后施工单位应该严格按照建设单位的施工设计方案进行施工，合理采购材料，严肃工程的态度，合理获取施工利润，严防为了个人利益使用劣质材料、虚报价格和虚开发票等现象。

2.2注重路基密实度和路床平整度

注重路基密实和路床平整需要：

（1）对复杂地段的路基填料进行详细的检测分析，确保路基承载力达到设计要求。

（2）通过碾压设备对路基进行夯实，保证路基的密实度。

（3）将路床刮平，出现不平的可以将超出的地方以及周围的填料挖出，然后再进行填料压实、刮平，确保整体路床的平整度。

2.3做好后期检验

在沥青路面工程施工完成后，要对整个项目进行最终的检查，完善施工过程中遗漏的部分，对其中出现的质量问题进行整改和修补，确保最终的质量良好，施工人员撤离前要对施工现场进行清理，此外，还需要加强后期的沥青路面养护和检测。

2.4提高施工人员的责任心与专业素质

（1）高度的责任意识和综合素质。严格执行施工文件和施工制度，加强施工方法的介绍和交接，采用恰当的监理方法，可以减少返工风险，尤其是需要加强对施工人员过程的监督。

（2）提高对沥青路面施工内容的敏感度。敏锐的审核力为管理人员提高质量控制提供有力的保障，及时掌握工程动态，察觉工程建设行情的变化，合理运用制度文件，实现对工程安全的有效控制。施工人员也应该加强施工技术的学习，采用科学合理的施工方法进行施工。

（3）施工单位需要落实责任制度，通过制度规范施工行为。

2.5加强路基与路面下承层的施工控制

加强路基与路面下承层的施工控制是公路沥青路面平整度施工控制的一个重要措施。其具体来讲，我们可以从以下几个方面进行工作。

（1）对于施工地方的原地面进行处理，使施工时路基填筑高度大于一米，并且将路基周围的杂草以及异物清理干净，避免对于路基的质量造成影响。

（2）做好坡面基底的处理工作，并且运用大量的材料对于地基采用分层夯实的方法进行加固处理。

（3）在施工前安排好具有高标准的排水设施，对于影响路基路面的雨水、地面水、地下水等进行及时的排出清理、确保路基路面的稳定。第四，注重对于下承层的平整度以及高程误差。

2.6进行路面施工技术的严格控制

在进行公路沥青路面平整度施工中需要进行严格的路面施工技术的控制工作，以保障运用有效的技术促进路面平整度的提升。比如：第一，对于沥青以及混合料进行路面摊铺时需要进行严格的施工控制、运用先进的机械以及工艺进行一次性、连续性的施工，提升其质量与效率。第二，这种摊铺工作一般分为三个步骤。第一个步骤为出压阶段、有效的进行路面平整度的初步处理，比如：运用双轮振动压路机进行每两千米6到8个小时的工作，反复匀速碾压2到3遍。第二个步骤是复压，对于路面进行压实，第三个步骤是终压，有效地对于路面的缺陷进行平整化的处理，全面提升公路沥青路面的平整度。

结束语

路面平整度控制影响因素多、涉及面广，与路基填筑、桥台涵背填土、水稳基层施工、沥青面层施工的各个工序都有直接关系，同时也与承包单位的施工管理人员素质、质保体系是否健全、施工自检及监理人员过程监督等因素密切相关。只有提高质量意识、建立健全质保体系、规范化作业、做好过程控制，才能保证路面的平整度，提高路面工程质量。

参考文献：

[1]付立广.沥青路面平整度的影响因素及监理控制[J].交通世界，2019(19):22-23.

[2]李旺喜，王定志.关于施工中影响沥青路面平整度的因素分析[J].居舍，2018(27):19.

论文作者:祝景振

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fa8f484c60855c6060433fb.html