# 采矿工程中不安全技术因素及对策分析论文_杜理想

安徽省淮北市淮北矿业集团工程处 安徽省淮北市 235000

摘要：目前，从我国采矿工程实际的施工情况来看，施工环境和施工安全程度都有很大的进步，但是仍旧存在着各种各样的安全事故危害到人们正常的生产和生活。安全是采矿工程施工的重要前提和基础，只有保障采矿工程安全，才能促进采矿企业健康可持续发展。因此，在采矿工程施工中，相关工作人员要积极制定解决不安全因素的策略，推动采矿企业顺利发展。

关键词：采矿工程；不安全技术因素；对策分析

1导言

安全，是任何一个工程项目首先要考虑的问题。采矿工程在地下作业，施工难度大，可控性低，安全问题更是整个工程施工中的重中之重。所以，在采矿作业时，从各方面充分分析影响采矿工程施工的不安全技术因素，对不安全技术因素找出处理方法，不仅对采矿工人的生命和财产安全具有重要意义，对我国采矿行业的发展也具有推动作用。

2目前我国采矿行业的现状

在我国主要矿产资源组成中，煤矿资源占据资源总量高达70%以上，其他非煤矿产资源约占30%左右，这些矿产资源是我国的经济稳定向前发展的基础和资源保证。从目前我国的采矿技术现状来评估、分析和比较，与国外的先进技术和管理水平还有一定的差距，我国的采矿行业整体处于采矿率低、采矿效率低和事故率高的“二低一高”的现状。

3采矿工程施工中存在哪些不安全技术因素

3.1采煤面不安全技术因素

①分斜坡与切眼开口。现阶段，在采矿工作面中，施工过程中经常会出现切眼开口问题，即没有根据煤层进行正倾斜设计，与此同时，没有按照正切斜的方向，则会造成长度无法达到标准需求的情况，而斜坡开口也应以正斜方向垂直为主，但在实际情况中，其开口方向却与之相同，因此，此类现象往往会造成三角带煤柱发生塌陷。②倾斜每层倾斜坡度相对较小。在进行倾斜煤层的施工时，其主斜坡的坡度需要维持22°，或者设计标准为18°，以便于更好进行回采，同时还能对深孔采煤法给予合理应用。但是，如果坡度无法满足煤炭下滑标准，为了获取更多资源，作业人员往往会深入采空区，最终造成砸伤人员的情况，因此，在对坡度进行设计时，需要在23°标准以上。③超前开采引发的伪倾斜隐患。当对开采顶板进行管理时，对于管理方法的明确，主要是采取断壁推采方法，但是，如果开发距离超出最大限度的控顶距离，则会加大安全事故的发生几率。换而言之，实际情况是以伪倾斜为重要方向，当其超出一定标准后，会随之形成压采，从而给造成顶板垮落造成较大安全隐患。

3.2掘进面不安全技术因素

一方面，对远巷拔口位置进行明确时存在差异。当对正反拔口进行具体选择时，或者石门一层明确时，需要保证煤层两侧开口位置保持错开状态，其中外开口与内开口刷大点应相互错开，其距离约超出8m，若石门采用正穿形式，则选择正拔口，同时还应确保开口巷道距离的错开，避免距离过小造成安全事故。另一方面，改造眼出现较多拐弯处、反眼坡度相对较大。在煤炭价格不断提高的背景下，虽然我国已经对其进行相应限制，但是，由于煤矿开采仍然呈现逐年上升的趋势，尤其是在南方矿井方面，已经逐渐迈向复采、薄硬煤层开采环节，仅少部分区域可以在进行改造后进行煤炭资源的回收处理，这就充分发挥了改造眼独特优势，因此，改造眼需要结合地质条件进行具体设计，同时明确其实际位置与方向等信息。然而，在实际情况中，为了获取更多经济效益，经常会对安全技术因素给予忽视的态度，从而导致改造眼出现较多拐弯处，以及反眼坡度相对较大的情况，使其采矿工程施工作业面出现较多不安全技术因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4保障采矿工程施工安全的重要措施

4.1健全和完善采矿工程施工制度

采矿企业要根据采矿工程施工的实际情况和实际特征不断增加采矿的深度，不断提升采矿工程施工的要求和标准，进而有效地保障采矿工程施工的安全性和可靠性，降低由于不安全技术因素带来安全事故发生的概率。同时，我国政府相关部门应该进一步健全和完善采矿工程施工制度，加强行政干预，特别是在安全施工方面，要增强对安全采矿和施工的重视程度。健全和完善采矿工程施工制度包括以下几点具体措施：首先，政府要加大国内煤炭研究所和煤炭高校的建设力度，投入充足的人力、物力和财力，不断拓展与煤炭行业相关的专业，鼓励高校为社会和煤炭行业培养更多高素质人才，充分发挥高校在人才培养方面的优势，发挥研究所在技术研发方面的优势。同时有效的分析和查找当前采矿工程施工中存在的不足、漏洞和弊端，并且有针对性地制定相应的解决措施，为整个采矿工程施工制定出一套科学、合理、可靠、执行度较高的安全生产制度和安全施工制度，保证整个采矿工程施工在一套健全和完善的制度中顺利开展。

4.2提高施工技术人员的技术水平和专业素养

为了有效改善采矿工程施工技术人员总体技术水平较低的情况，保证整个采矿工程施工的健康可持续发展，大大降低安全事故发生的概率，采矿企业要加强对施工技术人员的培训工作，从而有效保障采矿工程施工的安全性。具体实施过程包含以下几个方面：首先，采矿企业应该从源头抓起，制定科学、严格的人才招聘制度，有针对性地提升一线施工人员的待遇水平，吸引采矿工程施工高素质人才的注意力。在具体的人才招聘过程中，相关工作人员要认真仔细筛选从业人员的学历、工作经验和行业经验等等。同时，对于新招聘的人才，企业要制定严格的入职培训制度，保证施工人员能够充分掌握和了解本企业矿井的实际条件。其次，在采矿工程具体施工中，相关施工人员要切实根据施工安排，制定出科学的、合理的、可持续的在职员工培训政策。同时，有效地向施工人员讲解影响本矿井施工安全的技术因素，进一步强化施工人员的安全技术培训工作，使用科学的、正确的安全施工理念，不断更新和优化施工方法，积极引进先进技术和设备，并且将其使用方法及时传授给施工技术人员，保证他们能够在实际的施工中有效的运用。最后，在施工人员技术人员的培训中，不仅要重视专业理论的培训和学习，而且要加强施工技术人员实际动手操作能力的培养，在现场给施工技术人员演示具体的操作流程，进而提升整个培训的效果，调动施工技术人员参加培训的主动性和积极性，有效提升施工技术人员的技术水平和专业素养。

5结语

综上所述，在我国的采矿工程施工中，还存在着很多不安全技术因素，比如，单道起坡、曲率半径过小、车场轨道间隙过小、巷道高度设计过低、巷道人行道设计不合理、弯道盲区等问题，这些问题都是关乎施工人员人身安全的大事，也是保证采矿业安全、高效发展的基础，我们必须引起重视。虽然采矿工程难度大，危险系数高，但是只要我们积极采取措施解决这些不安全技术问题，就一定能保障施工人员的安全，保证采矿工程的顺利进行，促进采矿行业的可持续发展，推进我国经济的发展。

参考文献：

[1]宋大明.浅谈采矿工程中不安全技术因素分析与对策研究[J].化学工程与装备，2019（04）：310-311.

[2]崔艳芳.采矿工程中不安全技术因素及对策分析[J].现代商贸工业，2019，40（03）：184.

[3]牛永忠.煤矿采矿工程中不安全技术因素分析[J].石化技术，2018，25（11）：156.

[4]乔宏波.采矿工程施工中不安全技术因素及对策探讨[J].世界有色金属，2018（17）：37-38.

论文作者:杜理想

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fbc14a755da39a4fbcb26b0.html