# 标准样品应用于公路工程计量检测技术中的对策探析论文_杨平辉

博纳检测认证有限公司 410205

摘要：良好的公路工程计量检测技术能够确保检测所得值准确、可靠、统一，而为了确保这一技术的实施质量进一步提高，有必要在检测技术中应用标准样品，例如沥青混合料。沥青混合料目前已经成为了国家交通部主持技术鉴定通过的国家标准样品。本文中简单探析了沥青混合料标准样品的基本特性值以及它在公路工程计量检测技术中的具体应用对策。

关键词：公路工程计量检测技术；沥青混合料标准样品；特性值；应用对策

沥青混合料适用于我国公路工程计量检测技术管理体系，是重要的国家标准样品，早在2000年它就已经被投入到我国公路建设中。可以说沥青混合料为我国公路工程试验提供了最为快捷、简便且准确的仪器化校准手段，对提高沥青混合料试验仪器的准确性具有重要作用。

一、公路工程计量检测技术中的标准样品基本概述

（一）标准样品的基本概念

本文中所谈到的标准样品即为沥青混合料，它已经通过了过激标准化组织所发布的ISO指南认证，满足由一种或多种材料均匀混合确定公路工程计量检测的所有必要条件，主要用来校准仪器、评价测量方法以及为材料进行赋值计算。就目前来看，沥青混合料是经过了国家标准化管理机构批准的一类重要标准样品。

细致来讲，标准样品对于计量器具的校准检定非常到位，在验证和评估测量方法过程中能够为物质材料赋值。这其中所提及的材料包含了某些纯度较高或者混合气体、液体以及固体，所以说某些标准样品可实现批量鉴定，它同样遵循任意抽选机制，抽选鉴定质量要求较高。本文认为沥青混合料标准样品在计量检测过程中更多起到了“计量标准器”的重要作用，而为了确保技术标准到位，需要在不同时间、空间对这一“计量标准器”的计量检测结果进行分析，保证其在各种测量环境中都能发挥重要作用。以美国为例，该国的公路建设领域中已经大量采用到了沥青混合料标准样品，配合SHRP计划推广深度研究、评价标准样品，并围绕标准样品开发出了一套新的材料试验方法以及公路工程计量检测技术体系[1]。

（二）沥青混合料标准样品的特性值与应用领域

1沥青混合料标准样品特性值

沥青混合料标准样品的特性值是是由国家技术监督局标准化司所鉴定、批准和发布的，所以它的特性值具有法定性质。根据标准样品证书所提供的信息内容，可以了解到它的马歇尔稳定度标准值应该为10.15kN，它的标准不确定度为±0.274kN。如果置信率在95%以上时，则其包含因子指标参数应该为1.96，基于上述参数可以将其置信区间设置为10.15kN±0.35kN，并将区间温度设置在3℃~38℃，室内相对湿度设置在＞50℃，如此可保证有效期为一年[2]。

2沥青混合料标准样品应用领域

沥青混合料标准样品的应用领域是相当广阔的，它在校准仪器、测量评价、为材料赋值等等方面都有重要价值作用，可将3种内容作用于具体的公路工程检测计量技术应用领域。具体来讲，它可应用于以下公路工程检测计量技术场景中。

其一，它可被应用于公路实验室以及工地实施现场中，主要是利用沥青混合料进行马歇尔稳定度试验。考虑到试验仪器本体特别庞大不便于运输，因此不需要送到计量检定机构进行专门的计量检定校准，而针对其有效的计量技术管理工作实施也相对困难。不过从整体来讲，它可结合标准样品进行随时随地的校准，提高仪器检测安全可靠性。

其二，它可被应用于验证、评价等试验方法中，且试验安全可靠性相对较高。如果在试验过程中对试验方法安全可靠性产生任何疑问时，需要对标准样品中的标准器进行分析，同时对试验方法进行验证评价。具体来讲，第一步要确认具体的试验仪器、试验环境条件以及试验操作人员，采用多种实验方法对标准样品进行统计T检验，并对T检验结果进行分析检验，最终判断试验方法的安全可靠性。

其三，它可被应用于对实验室操作人员的操作水平考核工作中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆即利用沥青混合料标准样品确认试验方法、试验仪器以及环境条件，在确定各方面内容均无问题后再检验标准样品本身的标准值以及不确定度，在试验规定时间范围内给出具体的试验结果，对试验结果与标准样品进行分析，比较其沥青混合料标准样品的特性值，由此可判断操作人员的公路工程计量检测技术操作能力[3]。

除上述要点外，它还可悲应用针对实验室的综合实验水平动态管理与认证工作中，也能对新开发试验方法的重复性限进行分析确认，明确其中可能存在的随机误差与系统误差，计算得出两种误差分量以及两种重复性限和复现性限，判断新开发试验方法是否安全、可靠与有效[4]。

二、公路工程计量检测技术中的标准样品应用对策

沥青混合料标准样品在公路工程计量检测技术中的应用范围相当之广，下文简单探讨了该标准样品在公路工程计量检测技术中的具体应用。

（一）对综合量值检定能力体系的构建

沥青混合料标准样品是能够建立并研制一套具有动态性、实时性以及在线属性的专用计量标准装置的，它也可被称之为综合量值检定能力体系。该标准装置在实践应用中还未被广泛推广，但是它能够围绕公路工程展开多方面的参数指标特性值计量分析。例如结合沥青混合料马歇尔稳定度试验仪对公路工程中的路基温度、承重力、承重时间、路基长度四大参数进行了分析，并结合量值溯源保证仪器测量所获得的检测结果溯源性正确到位。从更深层次的分析结果中可以发现，公路工程建设中多会采用到智能化、自动化、数字化高科技专用检测仪器，例如快速落锤式弯沉仪FWD、雷达测地仪等等，主要是结合参数综合量值展开检测过程，确保检测动态实时性，满足在线多参数多指标检测过程[5]。

（二）实验室比对试验的应用

结合同一类技术能力水平利用沥青混合料标准样品对公路实验室中的公路工程计量检测技术结果进行分析，这一比对试验具有对数据内容的动态控制能力，要确保检测结果具有可靠性与一致性。如果条件允许，则必须基于国家实验室能力认可标准（ISO17025）展开试验分析，最终确认标准样品检测结果的溯源性正确到位。

根据标准样品的基本定义分析可了解到标准样品主要用于校准检测仪器，所以在应用策略过程中需要针对其可操作性内容展开分析，进一步验证整个测量方法过程，并保证沥青混合料标准样品的检测溯源性科学合理到位。目前我国的这一标准样品主要被应用于对各种国家标准筛、标准玻璃珠的校准检测过程中，例如采用校准摆式路面摩擦系数测定仪就能对标准摩擦板进行分析，并将其申请列入到国家标准样品研制计划中[6]。

总结

综上所述，沥青混合料标准样品在我国的公路工程计量检测技术应用过程中发挥了重大作用，目前它已经逐渐朝数字化、智能化、自动化方向发展，结合专用检测仪器对量值溯源性进行分析，且在技术应用基础方面已经具有坚实基础。换言之，它能够从多种方式、多个角度来解决公路工程计量检测问题，所以说沥青混合料必然成为未来我国国家级标准样品的主要发展方向。

参考文献：

[1]陈柏年，欧阳鲁生.标准样品在公路工程计量检测技术中的应用[J].交通标准化，2000：8-10.

[2]黄秀韫，杨群，朱继东.沥青混合料标准样品的研究[J].中外公路，2002，22（1）：51-52.

[3]中国公路工程咨询集团有限公司，中咨公路养护检测技术有限公司.一种高模量沥青混合料中改性剂掺量及分散性的评价方法：CN201810245501.4[P].2018-11-30.

[4]韦琴.消石灰对温拌沥青混合料水稳定性的影响研究[J].中外公路，2014，34（4）：344-346.

[5]张东.沥青混合料粗集料的形态特征研究和力学性能的离散元模拟[D].江苏：东南大学，2013.

[6]LIN Kai-yi，林开仪，CHEN Yuan-zhen，et al.热拌沥青混合料能力试验之样品设计与试验结果分析[C].//中国金属学会%中国标准化协会.第三届中国能力验证与标准样品论坛论文集.2012：90-96.

作者简介：

杨平辉，1988/3，女，汉族，湖南宁乡，学历：大专，当前职称：初级，研究方向：计量检测。

论文作者:杨平辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fe7958d63dc24b6c8f6ebfa.html